| Система тестирования "Дельта-Инженер" (v.2/2.03) |
| --- |
| ID | Вопрос | Правильный ответ |
| 01.1.001 | В гарантийный период эксплуатации техническое обслуживание и ремонт судового электрооборудования производятся в соответствии с | Заводскими инструкциями |
| 01.1.002 | При выполнении ремонтных работ в электроустановках с частичным снятием напряжения безопасное расположение работающих лиц по отношению к находящимся под напряжением токоведущим частям обеспечивается, если токоведущие части, находящиеся под напряжением, расположены | Только с одной боковой стороны и перед лицом, производящим работу |
| 01.1.003 | При попадании человека под напряжение величина тока через его тело зависит от сопротивления тела, которое определяется многими факторами и может изменяться в диапазоне от 600 Ом до 10 000 Ом. Какая величина сопротивления тела человека принимается в расчетах электробезопасности? | 1000 Ом |
| 01.1.004 | При возникновении неисправности в электроустановке и нарушении правил электробезопасности тело человека может оказаться под напряжением. В связи этим, какой ток более опасен для человека? | Переменный |
| 01.1.005 | При возникновении неисправности в электроустановках и нарушении правил электробезопасности тело человека может оказаться под напряжением. В связи этим, какой путь тока через тело человека более опасен? | Рука-нога |
| 01.1.006 | При предремонтной дефектации электрической изоляции судового электрооборудования техническое состояние изоляции оценивается на основе сравнения измеренного значения сопротивления Rиз с нормативными значениями: нормальное значение Rнорм и предельно допустимое значение Rпр.д. Техническое состояние изоляции оценивается как «хорошее», если | Rпр.д < Rиз ≥ Rнорм |
| 01.1.007 | При предремонтной дефектации электрической изоляции судового электрооборудования техническое состояние изоляции оценивается на основе сравнения измеренного значения сопротивления Rиз с нормативными значениями: нормальное значение Rнорм и предельно допустимое значение Rпр.д. Техническое состояние изоляции оценивается как «удовлетворительное», если | Rпр.д ≤ Rиз < Rнорм |
| 01.1.008 | При предремонтной дефектации электрической изоляции судового электрооборудования техническое состояние изоляции оценивается на основе сравнения измеренного значения сопротивления Rиз с нормативными значениями: нормальное значение Rнорм и предельно допустимое значение Rпр.д. Техническое состояние изоляции оценивается как «неудовлетворительное», если | Rпр.д > Rиз < Rнорм |
| 01.1.009 | Категория технического состояния электрооборудования по измеренному значению тока нагрузки (в том числе тока возбуждения электрических машин) Iн оценивается на основании сравнения с его номинальным Iном или заданным Iз значениями с учетом величины и продолжительности перегрузки по току. При этом техническое состояние электрооборудования по току нагрузки (возбуждения) оценивается как «удовлетворительное», если | Iн > Iном или Iн > Iз, но значение и продолжительность перегрузки по току не превышают допустимых значений |
| 01.1.010 | Категория технического состояния электрооборудования по измеренному значению тока нагрузки (в том числе тока возбуждения электрических машин) Iн оценивается на основании сравнения с его номинальным Iном или заданным Iз значениями с учетом величины и продолжительности перегрузки по току. При этом техническое состояние электрооборудования по току нагрузки (возбуждения) оценивается как «хорошее», если | Iн ≤ Iном или Iн ≤ Iз |
| 01.1.011 | Категория технического состояния электрооборудования по измеренному значению тока нагрузки (в том числе тока возбуждения электрических машин) Iн оценивается на основании сравнения с его номинальным Iном или заданным Iз значениями с учетом величины и продолжительности перегрузки по току. При этом техническое состояние электрооборудования по току нагрузки (возбуждения) оценивается как «неудовлетворительное», если | Iн > Iном или Iн > Iз, а значения и (или) продолжительность перегрузки превышают допустимые значения |
| 01.1.012 | Категория технического состояния электрооборудования по температуре нагрева оценивается на основании сравнения измеренного значения температуры Tиз и превышения температуры DТ над температурой окружающей среды с допустимыми значениями температуры Тдоп и допустимым превышением температуры DТдоп. При этом техническое состояние электрооборудования по температуре его нагрева оценивается как «хорошее», если | Тиз < Тдоп; DТ < DТдоп |
| 01.1.013 | Категория технического состояния электрооборудования по температуре нагрева оценивается на основании сравнения измеренного значения температуры Tиз и превышения температуры DТ над температурой окружающей среды с допустимыми значениями температуры Тдоп и допустимым превышением температуры DТдоп. При этом техническое состояние электрооборудования по температуре его нагрева оценивается как «удовлетворительное», если | Тиз < Тдоп.; DТ > DТдоп |
| 01.1.014 | Категория технического состояния электрооборудования по температуре нагрева оценивается на основании сравнения измеренного значения температуры Tиз и превышения температуры DТ над температурой окружающей среды с допустимыми значениями температуры Тдоп и допустимым превышением температуры DТ доп. При этом техническое состояние электрооборудования по температуре его нагрева оценивается как «неудовлетворительное», если | Тиз > Тдоп. |
| 01.2.001 | Ремонтные работы в судовых электроустановках могут выполняться при полном снятии напряжения. При этом на рукоятках коммутационных аппаратов, а также на основаниях предохранителей, при помощи которых может быть подано напряжение к месту работ, лицом, производящим отключение, вывешивается запрещающий знак «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ». Кто может снять этот знак после окончания работ? | 1. Специалист, повесивший знак 2. Специалист, сменивший специалиста, повесившего знак |
| 01.2.002 | Во время работы в электроустановках с частичным снятием напряжения ремонтному персоналу запрещается | 1. Убирать знаки безопасности 2. Убирать временные ограждения 3. Убирать переносные заземления 4. Переставлять знаки безопасности 5. Проникать на территорию огражденных участков |
| 01.2.003 | При предремонтной дефектации оборудования важно определить вид отказа. При каких видах отказов работоспособность электрооборудования самовосстанавливается? | 1. Сбой 2. Перемежающийся |
| 01.2.004 | При предремонтной дефектации возможно обнаружение отказов типа «короткое замыкание» или «обрыв». К каким видам отказов относятся отказы такого типа? | 1. Внезапный 2. Непредотвращаемый |
| 01.2.005 | При предремонтной дефектации возможно обнаружение отказов, вызванных изнашиванием и старением элементов электрооборудования. К каким видам отказов относятся отказы, вызванные этими процессами? | 1. Постепенный 2. Предотвращаемый |
| 01.2.006 | При определении технического состояния электрооборудования могут использоваться основные и дополнительные параметры состояния. Отметьте основные параметры, характеризующие техническое состояние электрооборудования | 1. Температура 2. Ток нагрузки 3. Сопротивление изоляции |
| 01.2.007 | При инструментальном контроле технического состояния электрооборудования измеряются основные и дополнительные параметры состояния. В приведенном перечне параметров отметьте дополнительные параметры, характеризующие техническое состояние электрооборудования | 1. Напряжение 2. Частота электрического тока 3. Ударные импульсы 4. Активная мощность 5. Параметры вибрации |
| 01.2.008 | При оценке технического состояния ток нагрузки, в том числе ток возбуждения электрических машин, характеризует | 1. Техническое состояние токоведущих частей 2. Техническое состояние механизма в электроприводе 3. Соответствие реальных условий эксплуатации расчетным |
| 01.2.009 | При оценке технического состояния электрооборудования температура нагрева токоведущих и изоляционных частей, корпусов, подшипников и др. характеризует | 1. Состояние средств охлаждения 2. Соответствие тока нагрузки расчетному значению 3. Соответствие реальных условий эксплуатации расчетным |
| 01.4.001 | Ремонтные работы в судовых электроустановках могут выполняться при частичном снятии напряжения. При этом неотключенные токоведущие части, доступные случайному прикосновению, должны быть защищены временными ограждениями. На временных ограждениях должны быть вывешены предупреждающие знаки в зависимости от величины напряжения | 1. «СТОЙ! ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» 2. «СТОЙ! ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» |
| 01.4.002 | При предремонтной дефектации электрической изоляции судового электрооборудования техническое состояние изоляции оценивается на основе сравнения измеренного значения сопротивления Rиз с нормативными значениями: нормальное значение Rнорм и предельно допустимое значение Rпр.д. Техническое состояние изоляции электрооборудования оценивается | 1. Rпр.д > Rиз ≥ Rнорм 2. Rпр.д ≤ Rиз < Rнорм 3. Rпр.д > Rиз < Rнорм |
| 01.4.003 | Приведенные дополнительные параметры технического состояния используются для определения состояния конкретных видов и элементов электрооборудования | 1. Автоматический регулятор напряжения 2. Автоматический регулятор частоты вращения приводного двигателя 3. Устройство автоматического распределения нагрузки при параллельной работе генераторных агрегатов |
| 01.4.004 | Приведенные дополнительные параметры технического состояния используются для определения состояния конкретных видов и элементов электрооборудования | 1. Аккумуляторы 2. Электрические машины (нарушение центровки, неуравновешенность вращающихся частей и др.) 3. Подшипники качения и скольжения 4. Электрические подвижные контакты |
| 02.1.001 | Укажите что определяется для контроля начальной остойчивости судна (при малых углах крена) | Начальная метацентрическая высота |
| 02.1.002 | Укажите определение центра величины судна (center of buoyancy) | Точка приложения гидростатических сил давления воды на судно |
| 02.1.003 | Укажите определение центра тяжести судна (center of gravity) | Точка приложения сил веса судна |
| 02.1.004 | Укажите определение метацентра судна (metacenter) это | Точка пересечения линий действия сил плавучести при накренении судна на малый угол |
| 02.1.005 | Наиболее опасно для судна затопление | По третьей (В) категории затопления |
| 02.1.006 | Укажите первое мероприятие по восстановлению остойчивости судна, которое для него наиболее безопасно | Осушить отсек Е |
| 02.1.007 | Осушение отсека Е | Приведет к увеличению остойчивости судна |
| 02.1.008 | Осушение отсека Д | Приведет к уменьшению остойчивости судна |
| 02.1.009 | Заполнение (запрессовка) отсека Г | Приведет к увеличению остойчивости судна |
| 02.1.010 | Заполнение (запрессовка) отсека А | Приведет к увеличению остойчивости судна |
| 02.1.011 | Наиболее безопасно для восстановления остойчивости судна в рейсе: заполнение отсеков находящихся | Ниже центра тяжести судна (А, Б, В) |
| 02.1.012 | Наиболее безопасно для восстановления остойчивости судна в рейсе: осушение отсеков находящихся | Выше центра тяжести судна (Е) |
| 02.1.013 | Укажите, какие действия наиболее безопасны для судна при данном типе затопления корпуса | Не предпринимать никаких действий по осушению затопленного отсека |
| 02.1.014 | Укажите, как влияют открытые перетоки между танками и цистернами (систем стабилизации качки, систем выравнивания крена и др.) | Понижают остойчивость судна как смежное (общее) помещение с единой свободной поверхностью |
| 02.1.015 | Укажите отсек поврежденного судна, имеющий первую категорию затопления | А |
| 02.1.016 | Укажите отсек поврежденного судна имеющий вторую категорию затопления | Г |
| 02.1.017 | Укажите отсек поврежденного судна имеющий третью категорию затопления | Б |
| 02.1.018 | Укажите отсек поврежденного судна имеющий четвертую категорию затопления | В |
| 02.2.001 | Перенос груза из более высоких судовых помещений в более низкие судовые помещения | 1. Влияет на остойчивость судна 2. Увеличивает остойчивость судна |
| 02.2.002 | Перенос груза с борта на борт на одном уровне по высоте | 1. Изменяет крен судна 2. Не влияет на остойчивость судна |
| 02.2.003 | Перенос груза из носа в корму на одном уровне по высоте | 1. Изменяет дифферент судна 2. Не влияет на остойчивость судна |
| 02.2.004 | Подъем груза судовым краном или стрелой от настила трюма | 1. Влияет на остойчивость судна 2. Уменьшает остойчивость судна |
| 02.2.005 | Учет влияния свободных поверхностей жидкостей на остойчивость судна производится при заполнении соответствующего танка или цистерны | 1. Более, чем на 10% 2. Менее, чем на 90% объема |
| 03.1.001 | Укажите, являются ли Приложения к Конвенции ПДНВ 78 частью самой Конвенции | Да, являются |
| 03.1.002 | Означает ли ссылка на Конвенцию одновременно и ссылку на ее Приложения ? | Да, означает |
| 03.1.003 | Укажите, к каким специалистам применяется Конвенция ПДНВ 78 с поправками | К морякам, работающим на морских судах |
| 03.1.004 | Выдается ли Администрацией какой-либо дополнительный документ к диплому капитана и лиц командного состава ? | Да, это подтверждение по форме правила I/2 |
| 03.1.005 | Имеет ли право Портовый государственный контроль осуществлять проверку наличия дипломов и льготных разрешений у членов экипажей заходящих в порт иностранных судов? | Да, имеет право |
| 03.1.006 | Укажите, имеет ли право Портовый Государственный Контроль задерживать судно в порту ? | Да, если оно создает опасность окружающей среде |
| 03.1.007 | Максимальный срок действия подтверждения к диплому составляет не более … после даты выдачи | 5 лет |
| 03.1.008 | Должен ли оригинал диплома, требуемого Конвенцией, находится на судне, на котором работает его владелец? | Да, должен |
| 03.1.009 | Укажите, имеет ли право офицер Портового Государственного Контроля при нахождении судна в порту, проверять наличие надлежащих дипломов у работающих на судне моряков? | Да, имеет право |
| 03.1.010 | Укажите в каком случае офицер Портового Государственного Контроля имеет право проверки выполнения требований Конвенции по несению вахты | Судно произвело опасное маневрирование |
| 03.1.011 | Укажите минимальный стаж работы на судне для получения диплома второго механика судов с главной двигательной установкой мощностью от 750 до 3000 кВт? | 12 месяцев |
| 03.1.012 | Минимальный стаж работы на судне для получения диплома второго механика судов с главной двигательной установкой мощностью 3000 кВт или более составляет | 12 месяцев |
| 03.1.013 | Укажите минимальный возраст кандидата на получение диплома рядового состава, входящего в состав машинной вахты | 16 лет |
| 03.1.014 | Если машинное отделение находится в периодически безвахтенном обслуживаемом состоянии, вахтенный механик имеет право находиться | Вне машинного помещения и должен быть готов в любой момент прибыть в машинное отделение по вызову |
| 03.1.015 | Ответственность за работу машинного отделения, если в нем присутствует старший механик, несет | Вахтенный механик под руководством старшего механика |
| 03.1.016 | Вахтенный механик должен немедленно информировать мостик | В случае пожара, неминуемых происшествий в машинном отделении, могущих вызвать уменьшение скорости судна |
| 03.2.001 | Укажите правильное определение термина «машинная вахта»? | 1. Лицо, либо группа лиц, составляющих вахту 2. Период ответственности механика, когда его непосредственное присутствие в машинном отделении может и не требоваться |
| 03.2.002 | Укажите важнейшие обязанности вахтенного механика в течение всей ходовой вахты | 1. Уход за машинами, обеспечивающими безопасность судна 2. Обеспечение надежной и эффективной работы машин, обеспечивающих безопасность судна |
| 03.2.003 | Укажите критерии, по которым назначается состав ходовой машинной вахты | 1. Охрана человеческой жизни, безопасность судна, груза и порта, а также защита морской среды 2. Особые режимы работы, обусловленные такими факторами, как состояние погоды, ледовая обстановка, загрязненность воды, мелководье, аварийные случаи, устранение повреждений и борьба с загрязнением |
| 03.2.004 | Укажите критерии, которые должны учитываться при определении состава ходовой машинной вахты, в которую входят лица рядового состава | 1. Эффективное непрерывное наблюдение за работой всех машин, влияющих на безопасную эксплуатацию судна 2. Использование и эксплуатационное состояние вспомогательного, пускового и аварийного оборудования, затрагивающего безопасность плавания, швартовку или постановку в док 3. Состояние и надежность любых дистанционно управляемых элементов главной силовой установки и рулевого оборудования, а также приборов управления ими, расположение этих приборов и порядок перехода на ручное управление в случаях их поломки или аварии |
| 03.2.005 | Укажите действия, которые должны выполнить вахтенные механики при заступлении на ходовую машинную вахту | 1. Проверять состояние всех машин 2. Взять на заметку уже принятые меры 3. Замерять рабочие параметры судовых систем, машин и механизмов 4. В случае необходимости намечается план принятия дальнейших мер 5. Взять на заметку все машины, которые работают плохо, могут в будущем работать плохо или нуждаются в особом уходе |
| 03.2.006 | Укажите требования предъявляемые членам машинной вахты | 1. Знать аварийные выходы из машинного отделения 2. Должен знать свои обязанности по несению вахты 3. Уметь пользоваться соответствующими системами внутрисудовой связи 4. Знать расположение в машинном отделении и уметь пользоваться противопожарным оборудованием и снабжением 5. Знать аварийные сигналы, используемые в машинном отделении, и уметь различать их, особенно при подаче сигнала о включении углекислотной станции |
| 03.2.007 | Укажите, что должен обеспечивать вахтенный механик, когда силовая установка находится в состоянии готовности | 1. Достаточный резерв электроэнергии для подачи на рулевое управление и другие системы 2. Немедленную готовность к пуску всех машин и оборудования, которые могут потребоваться для совершения маневров |
| 03.2.008 | Укажите обязательные требования к вахтенному механику при несении ходовой вахты | Вахтенные механики должны обеспечивать постоянное наблюдение за работой главной двигательной установки и вспомогательного оборудования до момента надлежащей передачи вахты |
| 03.2.009 | Вахтенный механик должен немедленно докладывать на мостик | 1. О случаях пожара в машинных помещениях 2. О неизбежного выхода из строя рулевого управления 3. О любых неминуемых происшествиях в машинных помещениях, которые могут привести к снижению скорости судна |
| 03.2.010 | Вахтенный механик должен немедленно докладывать на мостик | 1. О случаях изменения в подаче электроэнергии 2. О случаях остановки судовых главных двигателей |
| 04.1.001 | Правила по предотвращению загрязнения Балтийского моря всеми видами загрязнителей со всех видов транспорта и береговых источников регламентирует | XЕЛКОМ 74/92 |
| 04.1.002 | Укажите, в каком из перечисленных ниже журналов осуществляется регистрация операций с нефтью на судах не являющимися танкерами | Журнал нефтяных операций, часть I |
| 04.1.003 | Факт сдачи льяльных вод, образовавшихся в машинном отделении, в береговые приемные сооружения фиксируется в | Журнале нефтяных операций, часть I |
| 04.1.004 | Применение на судне устройств, отличных от тех которые требуются Приложением VI к МК МАРПОЛ, при условии что эти устройства являются не менее эффективными чем требуемые Приложением может разрешить | Администрация |
| 04.1.005 | Правила VI Приложения МК Марпол 73/78 не применимы к выбросу | Необходимому для обеспечения безопасности судна или охраны человеческой жизни на море |
| 04.1.006 | Международное Свидетельство по предотвращению загрязнения атмосферы может быть выдано на срок не превышающий | Пять лет |
| 04.1.007 | На танкере установлен инсинератор, полностью соответствующий требованиям Резолюции ИМО А.867 1997 года. Это значит, что в нем можно производить сжигание пластмассы. Что делать с золой, которая образуется после сжигания пластмассы в инсинераторе такого типа? | Пластмассу в любом виде необходимо сдавать только в береговые приемные сооружения |
| 04.1.008 | Максимальное содержание серы в тяжелом топливе, которое используется для судовых силовых установок вне Районов контроля выбросов SOх не должно превышать…… процентов | 4,5 |
| 04.1.009 | Максимальное содержание серы в тяжелом топливе, которое используется для судовых силовых установок в Районе контроля выбросов SOх, не должно превышать… … процентов | 1,5 |
| 04.1.010 | В каком приложении к МК МАРПОЛ 73/78 указаны правила предотвращения загрязнения мусором с судов? | Приложение V |
| 04.1.011 | Что понимается под термином «особый район» в отношении требований Приложения V к МК МАПРОЛ 73/78? | Морской район, в котором необходимо принятие особых обязательных методов предотвращения загрязнения моря мусором |
| 04.1.013 | За пределами особых районов запрещается сбрасывать за борт не измельченные пищевые отходы на расстоянии от берега менее | 12 миль |
| 04.1.014 | За пределами особых районов запрещается сбрасывать за борт измельченные пищевые отходы на расстоянии от берега менее | 3 миль |
| 04.1.015 | В пределах особых районов (За исключением Карибского моря) запрещается сбрасывать за борт пищевые отходы на расстоянии от берега менее | 12 миль |
| 04.1.016 | В каждом порту (терминале) должен быть предусмотрен | Сооружения для приема мусора |
| 04.1.017 | Правила предотвращения загрязнения моря эксплуатационными нефтесодержащими отходами указаны в Приложении ……к МК МАРПОЛ 73/78 | I |
| 04.1.018 | Что понимается под термином «особый район» в отношении требований Приложения 1 к МК МАПРОЛ 73/78? | Морской район, где необходимо принятие особых методов предотвращения загрязнения моря нефтью |
| 04.1.019 | Разрешается ли сброс нефтесодержащих отходов из машинного отделения при нахождении судна валовой вместимостью 10500 в особом морском районе (за исключением района Антарктики)? | Да, при выполнении требований Правила 15 Приложения 1 к МАРПОЛ-73/78 |
| 04.1.020 | Разрешается ли сброс нефтесодержащих отходов из машинного отделения при нахождении судна валовой вместимостью 10500 в водах Антарктики? | Нет |
| 04.1.021 | Разрешается ли сброс нефтесодержащих вод из машинного отделения при нахождении судна валовой вместимостью 10500 вне границ особого морского района? | Да, при выполнении требований Правила 15 Приложения 1 к МАРПОЛ-73/78 |
| 04.1.022 | В соответствии с национальными требованиями РФ Журнал нефтяных операций должны иметь суда валовой вместимости | 400 рег. т и более |
| 04.2.001 | Какие из Приложений к МАРПОЛ 73/78 вступили в силу на сегодняшний день? | 1. Приложение V 2. Приложение I 3. Приложение VI 4. Приложение IV 5. Приложение II 6. Приложение III |
| 04.2.002 | Укажите, в каких Приложениях к МАРПОЛ 73/78 сформулированы требования по предотвращению загрязнения моря вредными химическими веществами, не вошедшими в список «Опасные химические вещества» Международного кодекса постройки и оборудования химовозов? | 1. Приложение II 2. Приложение III |
| 04.2.003 | Особыми районами в отношении требований Приложения I к МАПРОЛ 73/78 являются | 1. Черное море 2. Аденский залив 3. Балтийское море 4. Средиземное море 5. Район Антарктики |
| 04.2.004 | Приложение V к МАРПОЛ 73/78 требует наличия на борту судна | 1. Плана по управлению мусором 2. Плакатов по операциям с мусором 3. Журнала регистрации операций с мусором |
| 04.2.005 | Специальными районами в отношении требований Приложения V к МАПРОЛ 73/78 являются | 1. Черное море 2. Балтийское море 3. Средиземное море 4. Мексиканский залив |
| 04.2.006 | Под понятие «мусор», определенное МК МАРПОЛ 73/78, подпадает | 1. Бытовые отходы 2. Эксплуатационные отходы 3. Продовольственные отходы |
| 04.2.007 | Какие моря подпадают под понятие «особый район» в отношении обязательных методов предотвращения загрязнения моря мусором? | 1. Черное 2. Красное 3. Северное 4. Карибское 5. Балтийское |
| 04.2.008 | В «особых районах», определенных в Приложении V к МК МАРПОЛ 73/78, запрещен сброс за борт | 1. Ветоши 2. Металла 3. Стеклянных изделий 4. Изделий из пластмассы 5. Упаковочных материалов 6. Сепарационных материалов |
| 04.2.009 | Что разрешается выбрасывать за борт в «особых районах», определенных в Приложении V к МК МАРПОЛ 73/78, на расстоянии не менее 12 морских миль от ближайшего берега? | 1. Живую рыбу 2. Измельченные пищевые отходы |
| 04.2.010 | Что из перечисленного в ответах запрещается выбрасывать в море, если судно НЕ находится в особом районе, определенном в Приложении V МК МАРПОЛ 73/78? | 1. Все виды пластмасс 2. Синтетические тросы 3. Синтетические рыболовные сети 4. Пластмассовые мешки для мусора |
| 04.2.011 | Какие морские районы подпадают под понятие «особый район» в отношении обязательных методов предотвращения загрязнения моря нефтью? | 1. Черное море 2. Красное море 3. Северное море 4. Аденский залив 5. Балтийское море 6. Район Антарктики |
| 04.2.012 | Что значит термин «сточные воды», используемый в МК МАРПОЛ 73/78? | 1. Стоки из помещений, в которых содержатся живые животные 2. Стоки из медицинских помещений (амбулаторий, лазаретов и т.п.) 3. Сточные и прочие отходы из всех типов туалетов, писсуаров и унитазов |
| 04.2.013 | В соответствии с требованиями МК МАРПОЛ 73/78 сброс сточных вод с судна в море | 1. Разрешен на расстоянии 12 морских миль от ближайшего берега, если сброс измельченных сточных вод осуществляется постепенно и судно двигается со скоростью не менее 4 узлов 2. Разрешен на расстоянии не менее 3 морских миль от ближайшего берега, если судно сбрасывает измельченные и обеззараженные с использованием одобренной системы обработки сточных вод |
| 04.2.014 | Укажите условия, при выполнении которых разрешается сброс нефтесодержащих вод из машинного отделения при нахождении судна валовой вместимостью 10500 не являющегося нефтяным танкером, находящегося в особом морском районе | 1. Судно находится в пути 2. Нефтесодержащая смесь обработана оборудованием для фильтрации нефти 3. Судно не находится в районе Антарктики 4. Содержание нефти в стоке без его разбавления не превышает 15 миллионных частей |
| 04.2.015 | Укажите условия, при выполнении которых разрешается сброс нефтесодержащих вод из машинного отделения при нахождении судна валовой вместимостью 10500 не являющегося нефтяным танкером вне границ особого морского | 1. Судно находится в пути 2. Нефтесодержащая смесь обработана оборудованием для фильтрации нефти 3. Содержание нефти в стоке без его разбавления не превышает 15 миллионных частей |
| 04.2.016 | Укажите виды освидетельствований, которым подлежит каждое судно валовой вместимостью 400 и более в соответствие с требованиями Приложения VI к МК МАРПОЛ 73/78 | 1. Промежуточное 2. Периодическое 3. Первоначальное |
| 04.2.017 | Укажите случаи, в которых Международное Свидетельство по предотвращению загрязнения атмосферы утрачивает силу | 1. При передаче судна под флаг другого государства. 2. Если проверки и освидетельствования не проведены в сроки, указанные в правиле 5 настоящего Приложения. 3. Если без явно выраженного одобрения Администрации, произведены существенные изменения в оборудовании, системах, устройствах, приспособлениях или материалах, к которым применяется настоящее Приложение, (+) |
| 04.3.001 | Судовые инсинераторы непрерывной подачи. Минимально допустимая температура, при которой отходы могут подаваться в инсинератор, составляет …..°С. | 850 |
| 04.3.002 | Судовые инсинераторы с дозированной загрузкой. Температура в камере сгорания должна достигать 600 °С в течение ….. минут после пуска. | 5 |
| 05.1.001 | Наибольший эффект при тушении пожаров углекислым газом достигается | Во всех замкнутых объемах |
| 05.1.002 | Пена является наиболее эффективным средством для тушения | Нефтепродуктов |
| 05.1.003 | Для обеспечения готовности к работе системы водяного пожаротушения на грузовом судне пожарные рукава должны быть | Находится рядом с кранами в немедленной готовности к присоединению |
| 05.1.004 | Допускается ли использование на судне балластного или осушительного насоса или насоса общего назначения в качестве пожарного насоса | Да, если насос не используется для перекачки топлива |
| 05.1.005 | Где должны располагаться ручные пожарные извещатели | В каждой пожарной зоне |
| 05.1.006 | Что означает требование «Судовые средства пожаротушения готовы к немедленному использованию» ? | Пожарный насос в работе, судовая пожарная магистраль находится под давлением |
| 05.1.007 | Согласно требованиям ИМО минимальное количество аппаратов EEBD на каждой палубе любого типа грузового судна должно составлять | Не менее 2-х |
| 05.1.008 | Запас воздуха в дыхательном аппарате, который входит в комплект снаряжения пожарного, должен обеспечить безопасную работу в течение, как минимум | 30 минут |
| 05.1.009 | Какое количество пожарных насосов должно быть на судне валовой вместимостью 1000 peг. т и более? | Два основных и один стационарный аварийный насос с независимым приводом |
| 05.1.010 | Какие средства пожаротушения в котельных и подобных им помещениях должны быть предусмотрены на судах? | Одна из вышеперечисленных систем |
| 05.1.011 | Аппараты EEBD должны иметь запас воздуха, достаточный для обеспечения дыхания персонала в течение не менее | 10 мин |
| 05.1.012 | Укажите состояние, в котором должны находиться системы сигнализации обнаружения пожара и предупреждения о вводе в действие средств объемного пожаротушения при стоянке судна в порту | Постоянно в действии |
| 05.1.013 | Укажите, кем должна производиться разборка и ремонт извещателей, содержащих радиоактивные изотопы | Специализированной береговой организацией |
| 05.1.014 | Укажите название среды, на которую настроена представленная на рисунке схема автоматической сигнальной системы | Дым |
| 05.1.015 | Укажите периодичность проверки действия ручных и автоматических извещателей, для контроля технического состояния систем сигнализации обнаружения пожара | Не реже одного раза в месяц |
| 05.1.016 | Укажите извещатели систем сигнализации обнаружения пожара, которые подлежат проверке | Многократного действия |
| 05.1.017 | Укажите способ испытания извещателй систем сигнализации обнаружения пожара, который запрещен к применению | Открытым огнем |
| 05.1.018 | Укажите периодичность проверки в действии автоматического отключения вентиляции и закрытия противопожарных дверей и заслонок (при наличии) по сигналу системы сигнализации обнаружения пожара | Не реже одного раза в год |
| 05.1.019 | Возможно ли в гидрокостюме спуститься на надувной спасательный плот (шлюпку) по штормтрапу? | Да |
| 05.1.020 | С какой предельной высоты безопасно прыгать в воду в гидрокостюме? | Приблизительно 5 метров |
| 05.1.021 | Как долго сможет выжить человек в гидрокостюме, изготовленным из материала обладающего теплоизоляционными свойствами в холодной воде (при температуре воды около 2 градусов)? | 6 часов |
| 05.1.022 | Как долго сможет выжить человек в гидрокостюме, изготовленном из материала не обладающего теплоизоляционными свойствами, при температуре воды около 5 градусов? | В течение часа |
| 05.1.023 | Спасательный жилет позволяет прыгать в воду без получения телесных повреждений и без смещения или повреждения самого жилета с высоты не менее | 4,5 метров |
| 05.1.024 | Где на судне должны находиться круги с самозажигающимися огнями | Равномерно по обоим бортам судна |
| 05.1.025 | Дополнительные спасательные жилеты на пассажирском судне должны храниться | На палубе в местах сбора |
| 05.1.026 | С какой высоты можно безопасно сбрасывать спасательный плот? | 18 метров |
| 05.1.027 | С какой максимальной высоты в случае необходимости можно спрыгнуть на спасательный плот, не опасаясь его повредить? | 5 метров |
| 05.1.028 | Дежурная шлюпка должна быть способна маневрировать со скоростью не менее | 6 узлов |
| 05.1.029 | Дежурная шлюпка должна быть способна маневрировать со скоростью не менее 6 узлов в течение не менее | 4 часов |
| 05.1.030 | Дежурная шлюпка должна буксировать самый большой спасательный плот судна со скоростью не менее | 2 узла |
| 05.1.031 | Спасательный плот с полной нагрузкой на тихой воде можно безопасно буксировать со скоростью не превышающей | 3 узла |
| 05.1.032 | Скорость спасательной шлюпки при ее полной загрузке должна быть на тихой воде не менее | 6 узлов |
| 05.1.033 | В соответствии с требованиями МК СОЛАС-74 визуальный осмотр всех спасательных шлюпок, спасательных плотов, дежурных шлюпок и спусковых устройств должен производится с периодичностью | 1 неделя |
| 05.1.034 | В соответствии с требованиями МК СОЛАС-74 проверка работы двигателей всех спасательных шлюпок и дежурных шлюпок должна производится с периодичностью | 1 неделя |
| 05.1.035 | В соответствии с требованиями МК СОЛАС-74 проверка работоспособности судовой авральной сигнализации должна производится с периодичностью | 1 неделя |
| 05.1.036 | Проверка комплектности штатного снабжения судовых спасательных шлюпок и их состояния в соответствии с требованиями МК СОЛАС-74 должна производиться | Ежемесячно |
| 05.1.037 | Техническое обслуживание надувного спасательного плота должно проводиться в одобренной сервисной организации через промежутки времени не превышающие | 12 месяцев |
| 05.1.038 | В случае, если во время рейса был произведен ремонт надувной дежурной шлюпки, то после прихода в порт в соответствии с требованиями МК СОЛАС-74 | Шлюпка должна пройти проверку в одобренной сервисной организации |
| 05.1.039 | Техническое обслуживание гидростатов спасательного плота должно проводиться в одобренной сервисной организации через промежутки времени не превышающие | 12 месяцев |
| 05.1.040 | Как часто должны проводиться учения по судовым тревогам на грузовых судах | Не реже одного раза в месяц |
| 05.1.041 | Как часто должны проводиться учения по судовым тревогам на пассажирских судах | Не реже одного раза в неделю |
| 05.1.042 | Главной задачей в ситуации, грозящей судну гибелью, является | Спасение людей |
| 05.1.043 | В первые же минуты при объявлении шлюпочной тревоги должны быть приняты следующие меры | Все вышеперечисленные меры |
| 05.1.044 | Где должна находиться папка документов по борьбе за живучесть судна | На мостике |
| 05.1.045 | Кто отвечает за проведение систематических осмотров и проверок стационарных средств борьбы за живучесть судна? | Командный состав по заведованию |
| 05.1.046 | При проведении судовых учений каждая спасательная шлюпка должна спускаться на воду с расписанной на ней командой | По меньшей мере один раз в 3 месяца |
| 05.2.001 | При тушении пожара водой необходимо принимать во внимание | 1. Влияние воды на остойчивость судна 2. Вредное воздействие на электрооборудование |
| 05.2.002 | Укажите типы огнетушителей, которые применяются на судах для тушения пожаров | 1. Порошковые 2. Углекислотные 3. Пенные |
| 05.2.003 | При поверхностном способе тушения пожаров используется | 1. Вода 2. Пена |
| 05.2.004 | Какие классы пожаров можно тушить установками порошкового пожаротушения? | 1. Класса С 2. Класса А 3. Класса B 4. Электроустановок под напряжением |
| 05.2.005 | Установки пенотушения используются для защиты | 1. Помещений с котлами 2. Помещений с установками жидкого топлива |
| 05.2.006 | Установки пенотушения могут выдавать пену | 1. Низкой кратности 2. Средней кратности 3. Высокой кратности |
| 05.2.007 | Стационарные системы пожаротушения классифицируются по огнетушащему составу, как | 1. Пенные 2. Водяные 3. Газовые 4. Xладоновые 5. Порошковые |
| 05.2.008 | В состав водяной противопожарной системы входят | 1. Трубопроводы 2. Пожарные насосы 3. Краны и клапана 4. Пожарные рукава и стволы |
| 05.2.009 | По каким признакам можно классифицировать судовые стационарные системы пожаротушения | 1. По принципу тушения 2. По категориям помещений |
| 05.2.010 | Какие недостатки присущи огнетушащим порошкам | 1. Ухудшение видимости и затруднение дыхания 2. Невозможность тушения материалов, содержащих (выделяющих) кислород |
| 05.2.011 | Что нужно учитывать при тушении пожаров углекислым газом | 1. Опасность отравления людей 2. Невозможность тушения материалов, содержащих кислород 3. Низкую эффективность тушения пожаров на открытом воздухе 4. Необходимость поддержания заданной концентрации в замкнутом объеме |
| 05.2.012 | Какие недостатки присущи воде, как огнетушашему веществу | 1. Электропроводимость 2. Снижает остойчивость судна 3. Низкая смачивающая способность |
| 05.2.013 | Чем определяется выбор воды в качестве огнетушащего вещества | 1. Доступностью 2. Низкой стоимостью 3. Высокой теплоемкостью 4. Высокой скрытой теплотой парообразования |
| 05.2.014 | От воздействия каких факторов должны срабатывать автоматические извещатели пожара | 1. От воздействия пламени 2. От воздействия высокой температуры воздуха 3. От воздействия дыма |
| 05.2.015 | Какими преимуществами обладает аэрозольная система объемного тушения пожара | 1. Надежность 2. Компактность 3. Безопасность 4. Экологическая чистота |
| 05.2.016 | Укажите процедуры, которые необходимо выполнять ежедневно при использовании судовых систем сигнализации обнаружения пожара и предупреждения о вводе в действие средств объемного пожаротушения | 1. Проверку величины тока в лучах 2. Проверку величины напряжения питания (основного и резервного) |
| 05.2.017 | Отметьте чем из перечисленного в ответах могут быть снабжены спасательные круги, используемые на судах | 1. Дымовой шашкой 2. Спасательным линем 3. Самозажигающимся огнем |
| 05.2.018 | Какие способы, из числа указанных в ответах, наиболее безопасны для попадания на надувной спасательный плот, стоящий у борта судна? | 1. Спуститься по штормтрапу 2. Спуститься по тросу с мусингами |
| 05.2.019 | Закончив посадку в спасательную шлюпку, следует немедленно | 1. Вести наблюдение за водной поверхностью 2. Вести наблюдение за палубой и надстройкой 3. Отойти от борта судна на безопасное расстояние |
| 05.2.020 | Конструкция полностью закрытой спасательной шлюпки должна обеспечивать | 1. Способность выпрямляться после переворота 2. Наличие аварийного выхода при повреждении 3. Наличие ремня безопасности на каждого члена экипажа 4. Недопущение попадание воды внутрь при ее переворачивании |
| 05.2.021 | На каждом пассажирском судне должны быть предусмотрены коллективные спасательные средства следующих типов | 1. Дежурные шлюпки 2. Спасательные плоты 3. Спасательные шлюпки |
| 05.2.022 | На каждом грузовом судне должны быть предусмотрены коллективные спасательные средства следующих типов | 1. Дежурные шлюпки 2. Спасательные плоты 3. Спасательные шлюпки |
| 05.2.023 | Кто может привлекаться для осуществления мероприятий по борьбе за живучесть? | 1. Все члены экипажа 2. Лица не входящие в состав штатного экипажа, но временно находящиеся на судне |
| 05.2.024 | Где должно находиться расписание по тревогам? | 1. На мостике 2. В помещениях экипажа |
| 05.2.025 | В каютной карточке пассажира должно быть указано | 1. Место сбора по тревоге 2. Значение сигналов тревог 3. Номер и место нахождения его в спасательной шлюпке |
| 05.2.026 | Судовое расписание по тревогам должно содержать | 1. Действия по тревоге пассажиров 2. Действия по тревоге членов экипажа 3. Описание общесудового сигнала тревоги 4. Фамилии лиц командного состава, ответственных за готовность спасательных и противопожарных средств к немедленному использованию |
| 05.2.027 | Учение по оставлению судна должно включать | 1. Пуск и работу двигателя спасательной шлюпки 2. Сбор членов экипажа и пассажиров по сигналу тревоги 3. Необходимую подготовку спасательной шлюпки к спуску и ее частичное приспускание 4. Проверку того, что пассажиры и члены экипажа одеты надлежащим образом и то, что спасательные жилеты одеты правильно |
| 05.4.001 | На представленных рисунках изображены пожарные извещатели различных типов. Укажите рисунок соответствующего типа | 1. Рис. 1 - Биметаллический диск мгновенного действия 2. Рис. 3 - Извещатель с расширяющейся жидкостью 3. Рис. 2 - Термостатический кабель |
| 05.4.002 | На представленных рисунках изображены пневматические дифференциальные извещатели двух разновидностей. Укажите рисунок соответствующей разновидности 1. 2. | 1. Рис.1 - Лучевой пожарный извещатель 2. Рис. 2 -Точечный пожарный извещатель |
| 05.4.003 | На представленных рисунках изображены фотоэлектрические дымовые извещатели двух разновидностей. Укажите рисунок соответствующей разновидности. 1. 2. | 1. Рис.1 - Лучевой фотоэлектрический дымовой извещатель 2. Рис. 2 - Рефракционный фотоэлектрический дымовой извещатель |
| 05.4.004 | На представленных рисунках изображены схемы систем обнаружения газа двух типов. Укажите рисунок соответствующего типа | 1. Рис. 1 - Схема каталитической системы обнаружения горючего газа 2. Рис. 2 - Схема инфракрасной системы обнаружения газа |
| 06.1.001 | Укажите, что совершает механическую работу, непосредственно в цилиндре ДВС | Тепловая энергия сгоревшего топлива |
| 06.1.002 | Укажите, устройства, при помощи которых осуществляется подача воздуха и очистка цилиндров в четырехтактных дизелях | Впускные и выпускные клапана |
| 06.1.003 | Укажите, устройства, при помощи которых осуществляется подача воздуха и очистка цилиндров в двухтактных дизелях? | Впускных и продувочных окон, а также выпускных клапанов |
| 06.1.004 | Укажите основной принцип действия паровой турбины | Преобразование потенциальной энергии в кинетическую, затем преобразование кинетической энергии в механическую |
| 06.1.005 | Укажите основной принцип действия двигателя внутреннего сгорания | Преобразование химической энергии топлива в механическую работу |
| 06.1.006 | Укажите параметр, от которого зависит полное и своевременное сгорание в цилиндре дизеля? | От подачи топлива во времени |
| 06.1.007 | Длительное догорание и неполное сгорание с образованием СО и лаковых отложений наблюдается при | Слишком холодных стенках камеры сгорания |
| 06.1.008 | Укажите какие последствия, кроме поломок от высоких температурных напряжений, влечет за собой чрезмерно высокая температура стенок камеры сгорания | Прогары |
| 06.1.009 | Укажите, какое воздействие оказывает начавшееся горение в цилиндре дизеля на последующий процесс смесеобразования? | Влияет на процесс |
| 06.1.010 | Укажите причину ухудшения экономичности процесса сгорания | При растягивании окончания впрыска |
| 06.1.011 | Укажите зависимость между числом цилиндров и степенью неравномерности вращения вала | Обратная |
| 06.1.012 | Неравномерность вращения вала … на работу дизеля, определяя его пусковые свойства и устойчивость эксплуатационных режимов | Отрицательно влияет |
| 06.1.013 | Укажите действия, которые необходимо предпринять для повышения экономичности и эффективности газового цикла | Расширить пределы изменения параметров рабочего тела в газовом цикле ДВС |
| 06.1.014 | Теоретический цикл, приведенный на рисунке, характерен для | Двигателя с газотурбинным наддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| 06.1.015 | Индикаторный КПД при повышении частоты вращения двигателя | Понижается |
| 06.1.016 | Теплота, выделяющаяся при реакции сгорания, зависит | От начальной температуры реагирующих веществ, т.е. в дизелях - от Тс |
| 06.1.017 | Укажите фактор , препятствующий процессу теплоотвода от стенок ЦПГ | Термическое сопротивление металла стенок |
| 06.2.001 | Укажите специальные системы, служащие для обеспечения рабочего процесса дизеля | 1. Масляная 2. Воздушная 3. Топливная 4. Охлаждения 5. Реверсивная |
| 06.2.002 | Укажите каким, из числа перечисленных в ответах, процессам содействует компрессор рефустановки | 1. Кипению холодильного агента 2. Сжатию пара холодильного агента 3. Созданию необходимых условий для сжижения пара хладагента |
| 06.2.003 | Укажите причины нежелательности вакуума на стороне испарения в рефустановке | 1. Повышение затрачиваемой мощности 2. Вероятен подсос воздуха в систему 3. Вероятно нарушение нормальной работы машины |
| 06.2.004 | Xимическими свойствами хладагентов являются | 1. Отсутствие примесей 2. Температурой разложения 3. Взаимодействие с водой 4. Воздействие на материалы 5. Растворимостью в смазочных маслах 6. Воспламеняемость и взрывоопасность |
| 06.2.005 | Укажите названия характерных объемов внутренней полости цилиндра при перемещении поршня | 1. Объем камеры сжатия 2. Полный объем цилиндра 3. Рабочий объем цилиндра |
| 06.2.006 | Укажите силы, характеризующие механическую напряженность дизеля | 1. Сила расширяющихся газов 2. Центробежная сила инерции 3. Сила инерции поступательно движущихся масс |
| 06.2.007 | Укажите элементы, из которых состоит турбинная ступень | 1. Диск 2. Элементы корпуса 3. Рабочая кольцевая решетка 4. Сопловая кольцевая решетка |
| 06.2.008 | Укажите элементов, из которых состоит турбоагрегат | 1. Конденсатора 2. Зубчатой передачи 3. Собственно турбины 4. Главного упорного подшипника |
| 06.2.009 | Укажите, в каких случаях может резко возрасти степень неравномерности работы дизеля | 1. При пусках дизеля 2. В штормовых условиях 3. При выполнении маневров |
| 06.2.010 | Укажите какие негативные явления вызывает вибрация корпуса, причиной которых является динамическая неуравновешенность дизеля | 1. Авария трубопроводов 2. Выход из действия автоматики управления 3. Вредное воздействие на здоровье экипажа 4. Появление трещин в фундаментах двигателей и корпусе судна |
| 06.2.011 | Укажите от чего зависит частота свободных крутильных колебаний системы | 1. Жесткости вала 2. Момента инерции массы |
| 06.2.013 | Укажите показатели от которых зависит гидродинамика процесса впрыска топлива | 1. От плотности применяемого топлива 2. От сжимаемости применяемого топлива |
| 06.2.014 | Укажите какие элементы распылителя вызывают турбулизацию потока топлива, выходящего через сопловое отверстие | 1. Острая входная кромка соплового отверстия 2. Шероховатость внутренней поверхности отверстия 3. Наклонное расположение распыливающих отверстий 4. Игла, особенно в случае малого проходного сечения под конусом |
| 06.2.015 | Наибольшее значение в подготовке к сгоранию в дизелях смеси топлива и воздуха имеют процессы | 1. Прогрева топлива 2. Испарения топлива 3. Перегрева паров топлива |
| 06.2.016 | Укажите, чем может быть обусловлено неполное сгорание топлива в цилиндре двигателя | 1. Недостатком времени для сгорания переобедненных смесей 2. Недостатком кислорода в горючей смеси (a < 1) 3. Местным недостатком кислорода при несовершенном смесеобразовании в зоне горения |
| 06.2.017 | Укажите, что влияет на протекание процесса, если процесс расширения протекает при движении поршня от в.м.т. к н.м.т. с совершением полезной механической работы за счет потенциальной энергии газов | 1. Догорание в первой части процесса 2. Теплообмен расширяющихся газов со стенками цилиндров 3. Восстановление некоторого количества продуктов диссоциации, возникающих в процессе сгорания |
| 06.2.018 | Укажите критерии, по которым в основном определяется средняя температура выпускных газов | 1. Тактность двигателя 2. Величина давления в коллекторе 3. Нагрузка и число оборотов двигателя 4. Коэффициент избытка продувочного воздуха 5. Температура газов в цилиндре в начале выпуска 6. Полнота процесса сгорания топлива и наличие догорания |
| 06.2.019 | Укажите термодинамические свойства рабочего тела, которые изменяются при изменении температуры и состава рабочего тела в цилиндре | 1. Энтальпия 2. Теплоемкость 3. Внутренняя энергия |
| 06.2.020 | Укажите, какие нагрузки испытывают детали ЦПГ, образующие камеру сгорания | 1. Термические 2. Механические |
| 06.2.021 | Укажите от каких термодинамических причин зависит работоспособность деталей ЦПГ | 1. Термические напряжения 2. Местные значения температур 3. Максимальные значения температур |
| 06.2.022 | Укажите основные причины , вызывающие механические нагрузки дизеля | 1. Силы давления газов в цилиндрах 2. Силы инерции поступательно движущихся масс 3. Силы инерции вращающихся масс (центробежных сил) |
| 06.3.001 | Прямолинейное поступательное движении поршня в каждом цилиндре преобразуется при помощи … во вращательное движение коленчатого вала двигателя. | КШМ |
| 06.3.002 | Все холодильные агенты в зависимости от степени их воздействия на живой организм подразделяют на … классов вредности. | 5 |
| 06.3.003 | Когда в систему будет подано приблизительно …% от расчетного количества холодильного агента, зарядку прекращают, а всю установку переводят на пробную работу | 90 |
| 06.3.004 | Объединение в одном энергетическом агрегате поршневого двигателя (дизеля), компрессора (предварительное сжатие воздуха вне цилиндра) и газовой турбины ( последующее расширение газов вне цилиндра), а также промежуточное охлаждение воздуха после компрессора перед поступлением его в цилиндры оказывают положительное влияние на все тепловые и газодинамические процессы, из которых слагается рабочий … судового дизельного двигателя | Цикл |
| 06.3.005 | Укажите за сколько оборотов коленчатого вала совершается рабочий цикл в двухтактных дизелях. | 1 |
| 06.3.006 | Укажите за сколько оборотов коленчатого вала совершается рабочий цикл в четырехтактных дизелях. | 2 |
| 06.3.007 | В двигателе внутреннего сгорания химическая энергия топлива превращается в тепловую, которая совершает механическую … непосредственно в цилиндре | Работу |
| 06.4.001 | Укажите рисунок соответствующий каждому такту четырехтактного двигателя | 1. Рис. С - Второй такт - сжатие 2. Рис. А - Первый такт - наполнение 3. Рис. В - Третий такт - сгорание и расширение 4. Рис. D - Четвертый такт - выпуск |
| 06.4.002 | Укажите рисунок соответствующий каждому такту двухтактного двигателя. | 1. Рис. А - Первый такт - продувка и сжатие 2. Рис. В - Второй такт - сгорание, расширение, выпуск и продувка |
| 06.4.003 | На рисунках указаны схемы работы рефкомпрессоров. Укажите рисунок, соответствующий указанной схеме | 1. Рис. С - Прямоточный 2. Рис. А - Непрямоточный с периферийным расположением клапанов 3. Рис. В - Непрямоточный |
| 06.4.004 | На рисунках изображены различные виды турбин различного назначения. Укажите рисунок соответствующий назначению | 1. Рис. С - Турбокомпрессор 2. Рис. А - Двухпроточная реактивная турбина 3. Рис. В - Легкий газотурбинный двигатель |
| 06.4.005 | На рисунках указаны два типа устройства терморегулирующего клапана. Укажите рисунок соответствующий указанному типу | 1. Рис. А - Сильфонный тип 2. Рис. В - Мембранный тип |
| 06.4.006 | На рисунках изображены ГТН, использующие два принципиальных пути реализации энергии ( импульсные и постоянного давления). Укажите рисунок соответствующий указанному пути | 1. Рис. А - ГТН постоянного давления 2. Рис. В - ГТН импульсный |
| 06.4.007 | На рисунках изображены схематические иллюстрации различных способов наддува СДВС. Укажите рисунок соответствующий указанному способу. | 1. Рис. А - Механический 2. Рис. С - Комбинированный 3. Рис. В - Газотурбинный |
| 06.4.008 | На рисунках изображены принципиальные схемы ГТН с использованием дополнительной навешенной воздуходувки в виде особого нагнетателя или подпоршневой полости. Укажите рисунок соответствующий указанному виду дополнительной воздуходувки. | 1. Рис. А - Особый нагнетатель 2. Рис. В - Подпоршневая полость |
| 06.4.009 | На рисунках изображены схемы газотурбинного наддува судовых двухтактных дизелей. Укажите рисунок соответствующий указанной схеме наддува: | 1. Рис. 1 - Импульсный газотурбинный наддув с прямоточно-клапанной схемой газообмена 2. Рис. 2 - Одноступенчатый газотурбинный наддув с изобарной системой подвода газов к турбине 3. Рис. 4 - Комбинированный наддув с дополнительным сжатием воздуха в поршневых приводных компрессорах , с двухступенчатым охлаждением надувочного воздуха 4. Рис. 3 - Комбинированный наддув с дополнительным сжатием воздуха в поршневых приводных компрессорах |
| 06.4.010 | На рисунках изображены топливные насосы высокого давления двух типов. Укажите рисунок соответствующий указанному типу | 1. Рис. 1 - Золотниковый 2. Рис. 2 - Клапанный |
| 06.4.011 | На рисунках изображены способы смесеобразования применяемые в судовых дизелях разного назначения. Укажите рисунок, соответствующий указанному способу | 1. Рис. 1 - Объемное смесеобразование 2. Рис. 3 - Предкамерное смесеобразование 3. Рис. 2 - Объемно-пленочное смесеобразование 4. Рис. 4 - Вихрекамерное смесеобразование |
| 06.4.012 | На рисунках изображены схемы газотурбинного наддува судовых двухтактных дизелей. Укажите рисунок соответствующий указанной схеме наддува | 1. Рис. 4 - Комбинированный наддув с изобарным подводом газов к газовой турбине и с последовательной схемой подключения подпоршневых полостей 2. Рис. 1 - Комбинированный наддув с дополнительным сжатием воздуха в поршневых 3. Рис. 3 - Комбинированный наддув с изобарным подводом газов к газовой турбине и с параллельной схемой подключения подпоршневых полостей 4. Рис. 2 - Комбинированный наддув с дополнительным сжатием воздуха в поршневых приводных компрессорах и изобарным подводом газов к турбине |
| 06.4.013 | В современных двигателях применяют КШМ трех основных схем. Укажите рисунок соответствующий каждой из указанных схем. | 1. Рис.1 - Центральный (нормальный) 2. Рис.3 - С прицепным шатуном 3. Рис.2 - Дезаксиальный (смещенный) |
| 06.4.014 | На рисунках показаны схемы гидравлической части центробежного нагнетателя. Укажите рисунок соответствующий указанной схеме. | 1. Рис.1- С коленообразным входом в рабочее колесо 2. Рис.3 - С осесимметричным радиально-круговым входом 3. Рис.2 - С осевым входом |
| 06.4.015 | На рисунках показаны различные типы маслоподводящих устройств. Укажите рисунок соответствующего типа. | 1. Рис. А - С кольцевым каналом 2. Рис. С - С распределителем в виде гребня 3. Рис. В - С распределителем в виде боковых сопел |
| 06.4.016 | На рисунках указаны различные типы масляных фильтров. Укажите рисунок соответствующего типа. | 1. Рис.А - Центробежный реактивный 2. Рис.В - Полнопоточный |
| 06.4.017 | На рисунках указаны принципиальные схемы планетарных редукторов ДРА различных типов. Укажите рисунок соответствующей схемы. | 1. Рис. С - Двухступенчатый 2. Рис. А - Одноступенчатый с остановленным эпициклом 3. Рис. В - Одноступенчатый с остановленным водилом |
| 07.1.001 | Укажите максимальную температуру подогрева маловязкого топлива в расходных и отстойных цистернах | Не менее чем на 10°С ниже температуры вспышки паров топлива в закрытом тигле |
| 07.1.002 | Укажите требования в части темпа подогрева топлива при подготовке к пуску, в случае отсутствия указаний в инструкции по эксплуатации главного двигателя | 1. Скорость подогрева не должна превышать 2° С в минуту 2. Темп подогрева должен исключать парообразование топлива в системе |
| 07.1.003 | При подготовке масляной системы, Вы произвели замер масла и на футштоке увидели, что масло имеет явные признаки эмульгирования – цвет его стал мутно-желтым. Можно ли, в данном случае, удалить воду из масла сепарацией? | Нет |
| 07.1.004 | Укажите последовательность, в которой при подготовке к пуску прогретого главного двигателя, целесообразно осуществлять подготовку систем | Масляная система, система водяного охлаждения, топливная система, система пуска, продувки, наддува, выпуска |
| 07.1.005 | Время циркуляции топлива в системе перед пуском в случае отсутствия указаний в инструкции по эксплуатации главного двигателя | Должно быть не менее 1 часа |
| 07.2.001 | Укажите продолжительность прокачки маслом дизеля при подготовке СЭУ | 1. Всего времени подготовки дизеля 2. При ручной прокачке - перед проворачиванием и непосредственно перед пуском |
| 07.2.002 | При подготовке дизеля к работе после разборки или ремонта особое внимание должно быть обращено на | 1. Установку нулевой подачи 2. Отсутствие протечек охлаждающей воды через уплотнения втулок 3. Стопорение крепежных элементов 4. Возможность попадания топлива, масла и воды в рабочие цилиндры или в продувочный (всасывающий) и выпускной ресиверы двигателя |
| 07.2.003 | Укажите действия по подготовке системы пуска ГД | 1. Пополнить баллоны воздухом до номинального давления 2. Продуть пусковой трубопровод при закрытом стопорном клапане дизеля 3. Подготовить к работе и пустить компрессор , убедиться в его нормальной работе 4. Проверить действие средств автоматизированного (дистанционного) управления компрессорами 5. Проверить давление воздуха в пусковых баллонах, продуть из баллонов конденсат, масло |
| 07.2.004 | Укажите действия при подготовке систем продувки, наддува, выпуска | 1. Убедиться в том, что все запорные устройства газоотвода дизеля закрыты 2. Спустить воду, масло топливо из газовых и воздушных полостей турбокомпрессоров наддува 3. Спустить воду, масло топливо из подпоршневых полостей, воздушных полостей воздухоохладителей 4. Спустить воду, масло топливо из ресивера продувочного воздуха, впускного и выпускного коллекторов |
| 07.2.005 | Укажите, действия, которые необходимо выполнить при подготовке к работе валопровода | 1. Проверить уровень мосла в опорных и упорных подшипниках 2. Проверить и подготовить к работе систему охлаждения подшипников 3. В установках с винтами регулируемого шага ввести в действие систему изменения шага винта 4. Подготовить к работе дейдвудный подшипник, обеспечив его смазку и охлаждение маслом или водой |
| 07.2.006 | Перед соединением валоповоротного устройства с дизелем необходимо убедиться что | 1. Индикаторные (декомпрессионные) краны (клапаны) открыты 2. Рычаг (штурвал) поста управления дизеля находится в положении «СТОП» 3. Клапаны на пусковых баллонах и трубопроводе пускового воздуха закрыты 4. На постах управления вывешены таблички с надписью «Валоповоротное устройство соединено» |
| 07.2.007 | При проворачивании дизеля сжатым воздухом необходимо убедиться что | 1. Дизель нормально набирает обороты 2. Ротор турбокомпрессора вращается свободно 3. При прослушивании нет ненормальных шумов 4. Ротор турбокомпрессора вращается равномерно |
| 07.2.008 | При пробных пусках дизеля на топливе необходимо убедиться в | 1. Исправности системы пуска 2. Исправности системы реверса 3. Поступлении масла к подшипникам турбокомпрессоров 4. Отсутствии посторонних шумов и стуков в работе всех цилиндров |
| 07.2.009 | Укажите, какие действия необходимо выполнять по окончании подготовки дизеля к пуску, в соответствии с рекомендацией инструкции по эксплуатации | 1. Поддерживать давление и температуру воды 2. Поддерживать давление пускового воздуха в баллонах 3. Поддерживать давление и температуру смазочного масла 4. Поддерживать давление и температуру охлаждающего масла |
| 07.2.010 | Укажите, какие действия обеспечивают надежный пуск дизелей | 1. Удаление воздуха из топливной системы, полным заполнением ее топливом и очисткой фильтров 2. Подбор сорта топлива по параметрам, характеризующим его самовоспламенение, испаряемость и текучесть в соответствии с условиями эксплуатации 3. Временное увеличение дозы топлива на цикл в период пуска 4. Установка оптимального угла опережения подачи топлива в цилиндры 5. Равномерностью подачи топлива в цилиндры при пусковой частоте вращения 6. Применение масла с допускаемым пределом вязкости и его подогревом, предварительным проворачиванием дизеля, заполнением системы маслом |
| 07.2.011 | Укажите требования, которым должны отвечать автоматизированные дизели с системами ДАУ | 1. Обеспечить реверсирование распределительных органов при выключенной подаче топлива 2. Не подавать топливо в цилиндры и не запускать дизель в направлении противоположном заданному 3. Не запускаться при включенном ВПУ, незавершенном реверсе распределительного вала и кулачковых шайб воздухораспределителя 4. В дизелях с раздельным пуском должна быть предусмотрена блокировка, исключающая одновременную работу на воздухе и топливе |
| 07.2.012 | Укажите используемые в компрессорах пускового воздуха виды систем смазки | 1. Под давлением 2. Разбрызгиванием 3. Комбинированная |
| 07.2.013 | Укажите документы, которыми необходимо руководствоваться при эксплуатации судовых устройств | 1. Инструкциями заводов-изготовителей 2. Правилами технической эксплуатации судовых технических средств и конструкций |
| 07.2.016 | При подготовке СЭУ прокачка маслом дизеля должна производиться в течение… | 1. Всего времени подготовки дизеля 2. При ручной прокачке - перед проворачиванием и непосредственно перед пуском |
| 07.3.001 | Подготовка системы водяного охлаждения. При подготовке системы необходимо: 1.5.4 Прогреть охлаждающую ГД-ДГ пресную воду имеющимися средствами до температуры около ….°С на входе. | 45 |
| 07.3.002 | На морских судах не допускается применение топлива с температурой вспышки ниже … °С, если не приняты специальные конструктивные противопожарные меры, согласованные с Регистром. | 60 |
| 07.4.001 | На представленных рисунках изображены различные виды протекторной защиты системы охлаждения забортной водой. Укажите рисунок соответствующий виду протектора | 1. Рис. 1 - Пластинчатый 2. Рис. 3 - Пробковый 3. Рис. 2 - Кольцевой |
| 07.4.002 | Укажите рисунки, соответствующие правильному и неправильному положению поверхностей раздела сепаратора фирмы «Альфа-Лаваль» | 1. Рис. А – Правильное 2. Рис. В - Неправильное |
| 07.4.003 | На рисунках показана конструкционная схема топливных фильтров различного типа. Укажите рисунок соответствующего типа фильтра | 1. Рис. 1 - Самоочищающийся 2. Рис. 2 - Объемного типа |
| 08.1.001 | Укажите случаи, в которых разрешается сокращать время вывода дизеля из ходового режима | При угрозе аварии |
| 08.1.002 | Укажите обязательную процедуру, которую необходимо выполнять при работе дизеля на режиме и в условиях, отличных от нормальных, независимо от степени автоматизации энергетической установки | Необходимо усилить наблюдение за дизелем и обслуживающими его системами |
| 08.1.003 | Укажите документ, в котором изложены требования по эксплуатации дизеля в части допустимых величин превышения мощности и частоты вращения, а также в части продолжительности работы дизеля в режиме перегрузки | В заводской инструкции по эксплуатации |
| 08.1.004 | Укажите мероприятие, которое рекомендуется выполнить при работе дизеля с перегрузкой | Увеличить подачу цилиндрового масла |
| 08.1.005 | Укажите процедуру, которая рекомендуется к выполнению перед началом маневрирования после длительного перехода | Произвести пробные пуски на передний и задний ход |
| 08.1.006 | Укажите параметр, который необходимо проверить немедленно после реверсирования и пуска дизеля | Соответствие направления вращения заданному |
| 08.1.007 | Укажите документ, регламентирующий процедуру обкатки дизеля | Программа, предусмотренная инструкцией по эксплуатации |
| 08.1.008 | Укажите операцию, которую необходимо выполнить в отношении дизеля при выводе судна из эксплуатации на длительный срок | Консервация |
| 08.1.009 | Работа дизеля с водотечными трещинами в деталях цилиндра в случае крайней необходимости … | Допускается |
| 08.1.010 | Укажите какие негативные процессы проявляются при резком сбросе нагрузки и особенно при остановке двигателя, до этого работавшего в режиме полного хода | Высокие тепловые напряжения |
| 08.1.011 | Укажите, в какой период остановки двигателя наблюдаются наибольшие напряжения | Первый период остановки |
| 08.1.012 | Укажите, в какое положение, каждый раз после проворачивания, необходимо устанавливать вал дизеля | Отличающееся от предыдущего |
| 08.2.001 | Укажите процедуры, которые необходимо выполнить в обязательном порядке перед началом внутреннего осмотра дизеля | 1. Включить валоповоротное устройство 2. Закрыть стопорный клапан на трубопроводе пускового воздуха |
| 08.2.002 | Укажите операции, которые необходимо выполнить после длительного перехода | 1. Открыть крышки картера 2. Осмотреть и проверить детали движения 3. Осмотреть и проверить ответственные крепежные соединения 4. Осмотреть и проверить крепление трубопроводов в картере |
| 08.2.003 | Укажите процедуры, которые необходимо выполнить во время стоянки дизеля | 1. Проворачивать лубрикаторы цилиндров вручную 2. Подавать масло к узлам трения с помощью автономного насоса при проворачивании дизеля 3. Периодически проворачивать коленчатый вал на несколько оборотов валоповоротным устройством |
| 08.2.004 | Укажите мероприятия, которые следует выполнить при длительной работе дизеля на малой нагрузке | 1. Следить за тем, чтобы работали все цилиндры 2. Уменьшить подачу охлаждающей воды на воздухоохладитель 3. Уменьшить количество масла, подаваемого на смазку цилиндров 4. Периодически либо постоянно спускать из выпускного коллектора скопившееся масло 5. Поддерживать температуру воды (масла) охлаждения поршней и цилиндров на уровне верхнего предела, допускаемого заводом строителем |
| 08.2.005 | Укажите процедуры, которые необходимо выполнять при плавании в штормовых условиях | 1. Забортную воду принимать через донные кингстоны 2. Контролировать уровень масла в сточных цистернах 3. Контролировать уровень топлива в расходных цистернах 4. Периодически выпускать воздух из приемных фильтров 5. Контролировать уровень воды в расширительных цистернах |
| 08.2.006 | Укажите какие действия запрещается выполнять при выключении подачи топлива в цилиндр | 1. Выключать охлаждение поршня 2. Выключать охлаждение цилиндра |
| 08.2.007 | Укажите условия при которых должен эксплуатироваться дизель у которого вышел из строя турбокомпрессор | 1. Эксплуатировать дизель на пониженной нагрузке 2. Не допускать помпажа работающего турбокомпрессора 3. Температура выпускных газов за цилиндрами не должна превышать допустимую заводской инструкцией при работе дизеля с исправными турбокомпрессорами |
| 08.2.008 | Укажите действия, которые необходимо выполнить после остановки дизеля на длительное время или при ненастной погоде | 1. Закрыть заслонкой или чехлом выпускную трубу дизеля 2. Закрыть заслонкой или чехлом приемные фильтры турбокомпрессоров |
| 08.2.009 | Укажите в каких случаях, при невозможности устранения неисправности в цилиндрах дизеля, допускается на ограниченное время (до прихода в порт) снижение нагрузки на отдельные цилиндры или полный вывод из работы одного или нескольких цилиндров? | 1. При обкатке отдельных цилиндров 2. Когда условия эксплуатации требуют продолжения его работы |
| 08.2.010 | Укажите, какие действия необходимо выполнить, если произошла неожиданная остановка дизеля, работающего на высоковязком топливе | 1. Прокачать топливную систему дизельным топливом 2. Обеспечить подогрев и циркуляцию высоковязкого топлива на остановленном двигателе |
| 08.2.011 | Укажите процедуры, которые необходимо выполнять одновременно с проворачиванием дизеля валоповоротным устройством | 1. Проворачивание лубрикаторов вручную 2. Подача масла к узлам трения с помощью автономного насоса |
| 08.3.001 | Запрещается открывать крышки картера ранее, чем через … мин после остановки дизеля. | 20 |
| 08.3.002 | При отсутствии указаний время работы на холостом ходу не должно превышать … мин. | 30 |
| 09.1.001 | Вахтенные и дежурные посты на судне устанавливаются | Судовладельцем |
| 09.1.002 | Электроснабжение основных потребителей судна в особых условиях плавания должно обеспечивать чтобы | Выход из строя одного источника электроэнергии, не привел к обесточиванию судна |
| 09.1.003 | На рисунках представлены да варианта последовательности операций при регулировании крейцкопфных дизелей, предполагая, что давление рс уже отрегулировано. Укажите правильный вариант |  |
| 09.1.004 | Параметры рабочего процесса ( Pj , Pz) при выборе эксплуатационного режима не должны превышать … значений | Номинальных |
| 09.1.005 | Установка длительного режима работы двигателя не допускается | Только по частоте вращения, без контроля других параметров |
| 09.1.006 | Укажите действия, которые необходимо предпринять при внезапном падении давления или чрезмерном повышении температуры масла в циркуляционной системе дизеля | Остановить дизель |
| 09.1.007 | Давление циркуляционного масла относительно охлаждающей воды в маслоохладителе должно поддерживаться | Выше давления охлаждающей воды |
| 09.1.008 | Укажите фактор, который необходимо контролировать в сточных цистернах смазочного масла турбокомпрессоров | Отсутствие воды |
| 09.1.009 | Укажите минимальное количество воздушных компрессоров, которое должно быть в машинном отделении для обеспечения работы СЭУ | 2 |
| 09.1.010 | Укажите максимальное время заполнения основными компрессорами :имеющихся на судне воздухохранителей | 60 мин |
| 09.1.012 | Укажите, какое количество пусков реверсивного главного двигателя работающего на ВФШ должен обеспечить запас воздуха в пусковых баллонах без пополнения | 12 |
| 09.2.018 | Укажите действия, которые необходимо выполнить при упуске воды из системы охлаждения | 1. Остановить двигатель 2. Постоянно прокачивать маслом 3. Начать проворачивание валоповоротным устройством |
| 09.2.019 | Укажите неисправности системы охлаждения дизеля, о которых говорят резкие колебания стрелки манометра | 1. Наличие воздуха 2. Попадание газов из цилиндров в систему охлаждения |
| 09.2.001 | Укажите посты управления, с которых осуществляется техническое использование СТСиК | 1. Дежурный пост 2. Вахтенный пост |
| 09.2.002 | Перечень контролируемых параметров, которые должны обеспечивать обнаружение неисправностей определяется | 1. Инструкцией судовладельца 2. Инструкцией завода – строителя |
| 09.2.003 | Укажите документы, определяющие периодичность проверки средств аварийно-предупредительной сигнализации и аварийной защиты | 1. Инструкции заводов-изготовителей 2. График, утвержденный судовладельцем 3. ПТЭ СТС и К (РД 31.21.30-97) СПб., ЦНИИМФ, 1997г |
| 09.2.004 | Укажите степени готовности судна, которые могут устанавливаться при стояночных режимах | 1. Постоянная 2. К определенному сроку |
| 09.2.005 | Укажите случаи, в которых предоставляется право самостоятельного отключения средств аварийной защиты и аварийно-предупредительной сигнализации СТСиК | 1. При создавшейся угрозе гибели людей 2. При создавшейся угрозе повреждения судна 3. При создавшейся угрозе повреждения перевозимого груза |
| 09.2.006 | Дизель-генератор не останавливается при переводе рычага управления в положение «стоп». Укажите меры, которые необходимо принять для остановки дизеля | 1. Закрыть доступ топлива к насосам 2. Вручную выключить топливные насосы 3. Закрыть подручными средствами воздухоприемное устройство |
| 09.2.007 | Двигатель не развивает обороты полного хода при нормальном положении органов управления подачей топлива. Укажите вероятные причины | 1. Увеличено сопротивление движению судна из-за обрастания , встречного ветра, мелководья и т.п 2. Неисправен регулятор частоты вращения 3. Недостаточное давление топлива перед топливными насосами ВД 4. Топливо , поступающее к насосам высокого давления, перегрето 5. Топливо плохо распыливается из-за неисправности форсунок, топливных насосов или высокой вязкости топлива |
| 09.2.008 | Шум и вибрация турбокомпрессора наддува. Укажите вероятные причины | 1. Помпаж компрессора 2. Повреждены подшипники 3. Неправильно установлены подшипники качения 4. Нарушена балансировка ротора (неравномерное загрязнение , повреждение лопаток, искривление вала) |
| 09.2.009 | Температура охлаждающей пресной воды на входе в дизель повысилась. Укажите вероятные причины | 1. Водоохладители засорены или загрязнены поверхности охлаждения 2. Количество охлаждающей воды, поступающей на воздухоохладители, недостаточно 3. Терморегулятор неисправен или увеличено открытие перепускных клапанов водоохладителей |
| 09.2.010 | Температура масла на входе в дизель повышена. Укажите вероятные причины | 1. Маслоохладители загрязнились 2. Количество воды, поступающей в маслоохладитель, недостаточно 3. Терморегулятор неисправен или увеличено открытие перепускных клапанов маслоохладителей |
| 09.2.011 | Укажите, в чем заключается смысл технической диагностики | 1. Снижение числа аварий и отказов 2. Удлинение межремонтных периодов эксплуатации 3. Обеспечение ремонтов по устанавливаемой фактически необходимости в них |
| 09.2.012 | Укажите неисправности, вызываемые уменьшением теплового зазора в приводе клапанов газораспределения | 1. Клапан может прогореть 2. Возможен задир ролика толкателя и кулачной шайбы 3. Клапан не будет садиться на седло и нарушится его герметичность 4. Нарушаются фазы газораспределения вследствие увеличения продолжительности открытия клапанов |
| 09.2.013 | Укажите неисправности, вызываемые увеличением теплового зазора в приводе клапанов газораспределения | 1. Увеличиваются удары и стуки в приводе 2. Возможна поломка привода из-за выпадения штанги 3. Нарушаются фазы газораспределения вследствие уменьшения продолжительности открытия клапанов |
| 09.2.014 | Укажите факторы, от которых зависит устанавливаемая старшим механиком периодичность контроля дизеля во время работы | 1. Объем защиты 2. Надежность дизеля 3. Объем автоматизации 4. Наличие средств диагностирования 5. Объем аварийно-предупредительной сигнализации |
| 09.2.015 | Укажите дополнительные меры, которые необходимо принять, если для устранения неисправности остановить дизель нельзя по условиям плавания или невозможно устранить судовыми средствами | 1. Усилить смазку 2. Снизить нагрузку 3. Усилить охлаждение 4. Ужесточить контроль |
| 09.2.016 | Укажите параметры работы двигателя, которым необходимо уделять особое внимание при вводе дизеля в режим | 1. Температура выпускных газов 2. Температура смазочного масла 3. Температура охлаждающей воды 4. Температура охлаждающего масла |
| 09.2.017 | Укажите условия, которые необходимо выполнять при сепарации масла с присадками | 1. Температура подогрева должна быть не более 90 °С 2. Сепарация должна осуществляться без промывки водой |
| 09.3.001 | Частота вращения на выбранном эксплуатационном режиме не должна превышать номинальную величину более чем на … %. | 103 |
| 09.4.001 | На рисунках представлены две схемы регуляторов скорости. Укажите рисунок соответствующей схемы | 1. Рис. 1 - Схема регулятора скорости IBPH -400 2. Рис. 2 - Схема регулятора PGA фирмы «Вудвард» |
| 09.4.002 | На рисунках представлены две схемы регуляторов температуры. Укажите рисунок соответствующей схемы | 1. Рис. 1 - Регулятор температуры прямого действия 2. Рис. 2 - Регулятор температуры непрямого действия |
| 10.1.001 | Укажите действия, которых следует избегать после запуска дизеля в ход | Длительной работы на холостом ходу и самой малой нагрузке |
| 10.1.002 | Укажите периодичность проверки готовности аварийных дизель-генераторов, двигателей спасательных и дежурных шлюпок ? | Еженедельно |
| 10.1.003 | Периодичность контроля за параметрами работы дизеля устанавливается | Старшим механиком |
| 10.1.004 | Укажите периодичность сверки показания ответственных контрольно-измерительных приборов, установленных в ЦПУ, с приборами, установленными на дизеле и обслуживающих его технических средствах | Не реже одного раза за вахту |
| 10.1.005 | Укажите продолжительность прогрева на холостом ходу вспомогательного дизель-генератора, не находящегося в «горячем резерве» | 3-5 минут |
| 10.1.006 | Укажите периодичность проверки часового и удельного расхода цилиндрового масла и распределения его по точкам смазки | Не реже одного раза в месяц |
| 10.1.007 | Укажите действия, которые необходимо выполнить, если температура охлаждающей воды (масла) на выходе из какого либо цилиндра выше или ниже нормальной и привести ее в норму не удается | Уменьшить или выключить подачу топлива в этом цилиндре |
| 10.1.008 | При упуске воды из системы охлаждения дизеля необходимо | Остановить дизель и сразу начать его проворачивать с одновременной прокачкой маслом |
| 10.1.009 | Подогретое топливо к топливным насосам дизеля должно подаваться под давлением | Исключающим возможность его вскипания при всасывании |
| 10.1.010 | Укажите, необходимую температура воздуха после воздухоохладителя, если система наддува не оборудована сепаратором для непрерывного удаления выпадающей из воздуха влаги | На 3 - 4 °С выше точки росы |
| 10.1.011 | Укажите, кто устанавливает периодичность продувки воздушных полостей воздухоохладителя | Вахтенный механик |
| 10.1.012 | Укажите положение в котором должен находиться запорный клапан одного из пусковых баллонов на ходу судна | Открыто |
| 10.1.013 | Укажите по какому закону возрастает часовой расход топлива на ГД при увеличении его мощности? | По линейному |
| 10.1.014 | Укажите по какому теоретическому циклу работают судовые дизели | По циклу со смешанным подводом тепла, циклу Тринклера |
| 10.1.015 | Укажите действия, которые необходимо выполнить при возникновении помпажа турбокомпрессоров | Снизить частоту вращения дизеля до его прекращения |
| 10.1.016 | Укажите действия, которые необходимо выполнить при возникновении пожара в подпоршневой полости одного из цилиндров главного дизеля | Остановить дизель, применить противопожарную систему для тушения пожара в ресивере |
| 10.1.017 | При увеличении температуры продувочного воздуха в ресивере перед продувочными окнами необходимо | Очистить воздухоохладители |
| 10.1.018 | Укажите по каким признакам можно определить, в каком цилиндре произошла трещина во втулке цилиндра главного малооборотного дизеля | Из вентиляционных трубок идет вода с пузырьками газа |
| 10.1.019 | Укажите действия, которые необходимо выполнить если амперметр валоповоротного устройства при предварительном проворачивании коленчатого вала дизеля перед пуском показывает значение потребляемого тока больше номинального значения | Остановить валоповоротное устройство |
| 10.1.020 | Разрешение на проворачивание и пробные пуски в установках, не имеющих разобщительных муфт, имеет право дать | Вахтенный помощник капитана |
| 10.1.021 | Давление циркуляционного масла должно поддерживаться … давления охлаждающей воды в маслоохладителе | Выше |
| 10.2.001 | Укажите от чего зависит периодичность контроля параметров работы дизеля | 1. Надежность дизеля 2. Объема автоматизации 3. Объема аварийно предупредительной сигнализации 4. Объема защиты 5. Наличия средств диагностирования |
| 10.2.002 | В каких случаях разрешается сокращать время ввода дизеля в режим? | 1. В случаях, связанных с безопасностью судна 2. В случаях, связанных с угрозой человеческой жизни |
| 10.2.003 | Укажите процедуры, которые необходимо выполнить при повышении температуры подшипников или других трущихся узлов дизеля | 1. Снизить общую нагрузку дизеля 2. Увеличить подачу масла имеющимися средствами 3. Установить усиленное наблюдение за изменением их температуры 4. Уменьшить нагрузку на цилиндр, подшипники которого имеют повышенную температуру |
| 10.2.004 | Укажите, с какой целью проводится обход работающего дизеля | 1. Проверка на ощупь температуры закрытий движущихся деталей 2. Проверка состояния всех доступных для осмотра узлов и деталей |
| 10.2.005 | Укажите процедуры, которые необходимо выполнить при повторном срабатывании сигнала детектора масляного тумана | 1. Остановить дизель, не отключая насосы смазки и охлаждения 2. Принять меры обеспечивающие безопасность в случае взрыва в картере 3. Подготовить средства пожаротушения |
| 10.2.006 | Укажите, кем устанавливается величина давления и температуры масла в системах смазки дизеля, турбокомпрессора, редуктора, гидромуфты, подшипников валопровода | 1. Изготовителем 2. Судовладельцем |
| 10.2.007 | При регулировке лубрикаторов цилиндровой смазки необходимо руководствоваться | 1. Инструкцией судовладельца 2. Инструкцией завода изготовителя |
| 10.2.008 | Укажите причины, которые вызывают нагрев ТНВД и топливной трубки высокого давления при одновременном увеличении пульсации топлива в трубке | 1. Засорение щелевого фильтра форсунки 2. Засорение сопел распылителя форсунки |
| 10.2.009 | Укажите признаки, характерные в случае зависания иглы форсунки при работе дизеля | 1. Отсутствие толчков щупа 2. Ослабление пульсации в трубке высокого давления |
| 10.2.010 | Укажите причины возможного взрыва в картере малооборотного дизеля | 1. Перегрев подшипников коленчатого вала 2. Повышенный износ сальников поршневого штока |
| 10.2.011 | Укажите причины возможного взрыва в картере тронкового дизеля | 1. Износ поршневых колец 2. Повышенный износ подшипников коленчатого вала |
| 10.2.012 | Укажите причины возможного повышения уровня масла в картере | 1. Бесконтрольная добавка масла в картер 2. Потеря герметичности резиновых уплотнительных колец цилиндровых втулок и пропуски охлаждающей воды |
| 10.2.013 | Укажите неисправность СЭУ, которая может быть причиной образования непрерывного масляного следа за движущимся судном | 1. Пропуски дейдвудных устройств с масляной смазкой подшипников 2. Пропуски масла в маслоохладителе, т.к. давление масла обязательно больше давления охлаждающей забортной воды |
| 10.2.014 | Укажите устройства, которые расположены на крышке цилиндра малооборотного дизеля с прямоточно-клапанной продувкой | 1. Пусковой клапан 2. Индикаторный клапан 3. Предохранительный клапан 4. Выпускной клапан и форсунки |
| 10.2.015 | Укажите действия, которые необходимо выполнить перед запуском вспомогательного дизеля в первую очередь | 1. Все разбиравшиеся соединения собраны и надежно закреплены 2. Выполнены необходимые регулировочные работы 3. Все штатные контрольно-измерительные приборы установлены на место |
| 10.2.016 | Укажите основные причины внезапной остановки дизеля | 1. В топливную систему попала вода 2. Закрылся быстрозапорный клапан 3. Неисправен регулятор частоты вращения |
| 10.2.017 | Укажите действия, которые необходимо предпринять в первую очередь, если дизель не запускается сжатым воздухом при свободном вращении коленчатого вала | 1. Очистить топливные фильтры 2. Устранить неисправность топливоподкачивающего насоса 3. Проверить наличие топлива в расходной цистерне и открытие всех подводящих клапанов на топливной системе |
| 10.2.018 | Укажите действия, которые необходимо выполнить при возникновении стуков в рабочих цилиндрах дизеля | 1. Уменьшить нагрузку дизеля 2. Уменьшить угол опережения подачи топлива в цилиндры |
| 10.3.001 | Быстрый наброс нагрузки после окончания маневров допускается до величины цикловой подачи топлива (указателя нагрузки) не более…% от номинала | 50 |
| 10.3.002 | При выборе эксплуатационного режима частота вращения дизеля не должна превышать …% от номинальной величины | 103 |
| 10.3.004 | Укажите допускаемую неравномерность распределения нагрузки между цилиндрами при работе на номинальном режиме …%. | 2,5 |
| 11.1.001 | Укажите периодичность индицирования дизеля | Периодически, но не реже одного раза в месяц |
| 11.1.002 | Какова величина допустимого колебания частоты вращения вала от среднего значения при работе дизеля на ВРШ при съемке диаграмм ? | 2,5 % |
| 11.1.003 | Какую операцию необходимо выполнить после регулировки цикловой подачи топлива до пуска дизеля? | Проверка и установка нулевой подачи ТНВД |
| 11.1.004 | Сорт применяемого в дизеле масла должен соответствовать | Сорту применяемого топлива |
| 11.1.005 | Укажите, можно ли смешивать масла разных марок при эксплуатации дизеля | Разрешается по согласованию с судовладельцем |
| 11.1.006 | В каком случае допускается отключение регистратора маневров? | Для устранения неисправностей |
| 11.1.007 | Судовые механизмы и системы должны эксплуатироваться в соответствии с | Инструкциями заводов-изготовителей и требованиями Правил технической эксплуатации судовых технических средств |
| 11.1.008 | Укажите в каких случаях категорически запрещается проворачивание дизеля валоповоротным устройством при подготовке его к работе | При превышении предельного значения силы тока, либо при резком ее колебании |
| 11.1.009 | Подготовленный двигатель не вводится в работу длительное время. С какой периодичностью по согласованию с вахтенным помощником капитана необходимо проворачивать двигатель валоповоротным устройством с открытыми индикаторными кранами для поддержания двигателя в состоянии постоянной готовности? | Каждый час |
| 11.1.010 | В случае разночтения инструкций заводов-изготовителей по эксплуатации судовых технических средств и положений Правил технической эксплуатации необходимо руководствоваться | Инструкций заводов-изготовителей |
| 11.1.011 | Время подготовки к пуску главного двигателя может быть сокращено за счет | Сокращения прогрева дизеля при экстренном пуске |
| 11.1.012 | Укажите случаи, в которых при подготовке к пуску главного двигателя допустимо невыполнение части операций? | В экстренных случаях с записью в машинном журнале и указанием ответственного лица, давшего это распоряжения |
| 11.1.013 | Проверка работоспособности средств аварийно-предупредительной сигнализации и аварийной защиты должна выполняться | Перед вводом технических средств в действие после нерабочего периода |
| 11.1.014 | Укажите, каким должен быть темп прогревания главного двигателя при подготовке к пуску системой охлаждения пресной воды в случае отсутствия указаний в инструкции по эксплуатации главного двигателя | Скорость прогрева не должна превышать 10° С в час |
| 11.1.015 | Укажите максимальное значение температуры, которое может иметь топливо в цистернах | На 10°С ниже температуры вспышки паров топлива |
| 11.1.016 | Укажите с какой периодичностью необходимо осуществлять проверку работоспособности аварийных технических средств | Запуск аварийного дизель-генератора необходимо производить не реже одного раза в неделю, а остальных аварийных технических средств – не реже одного раза в месяц |
| 11.1.017 | Быстрый наброс нагрузки при выводе главного двигателя на режим и отсутствии указаний в инструкции по эксплуатации | Возможен в диапазоне до 50% от номинальной цикловой подачи топлива |
| 11.1.018 | Снижение нагрузки при подготовке к остановке главного двигателя и отсутствии указаний в инструкции должно осуществляться | Ступенчато (6-7 ступеней) с выдержкой на каждой ступени до 5 минут и работой не менее 30 минут на режим 50% от номинальной нагрузки |
| 11.1.019 | Укажите, как должно осуществляться увеличение нагрузки при выводе главного двигателя на режим и отсутствии указаний в инструкции | Быстрый наброс нагрузки до 50% величины цикловой подачи, затем ступенчато (8-12 ступеней) с выдержкой на каждой ступени от 1 до 4 минут каждая |
| 11.1.020 | Укажите, как осуществляется ввод под нагрузку вспомогательных дизель-генераторов не находящихся в горячем резерве | После прогрева на холостом ходу в течение 3-5 минут осуществляется ввод под нагрузку |
| 11.1.021 | Укажите причину, по которой при работе главного двигателя на малых нагрузках необходимо осуществлять байпас выпускных газов от утилизационного котла | Из-за повышенных отложений сажи и повышения опасности возгорания в газовыпускном тракте |
| 11.1.022 | Укажите кто и в каких случаях имеет право отключить (дать распоряжение об отключении) аварийную защиту главного двигателя | Вахтенный помощник при угрозе аварии судна и вахтенный механик по указанию вахтенного помощника |
| 11.1.023 | Укажите каково должно быть соотношение давлений циркуляционной системы смазки и системы охлаждения? | Давление циркуляционного масла должно поддерживаться выше давления охлаждающей воды |
| 11.1.024 | Давление охлаждающей пресной воды должно быть | Выше давления забортной воды |
| 11.1.025 | Процедура подготовки дизельной установки к действию должна обеспечить | Состояние, гарантирующее их надежный пуск и работу |
| 11.1.026 | Подготовка дизеля к работе после разборки или ремонта должна производиться под наблюдением | Механика, в заведовании которого находится дизель |
| 11.1.027 | Подготовка дизельной установки после непродолжительной стоянки, во время которой не выполнялись работы связанные с разборкой, осуществляется | Вахтенным механиком |
| 11.1.028 | Перед замером раскепов необходимо убедиться в том | Что рамовые шейки вала опираются на нижние вкладыши подшипников |
| 11.1.029 | Какие действия необходимо выполнять после обнаружения ослабления анкерных связей? | Сократить периодичности контроля |
| 11.1.030 | На представленном рисунке изображена индикаторная диаграмма отражающая характерную неисправность дизеля. Укажите эту неисправность | Неплотности поршневых колец и клапанов |
| 11.1.031 | На представленном рисунке изображена индикаторная диаграмма отражающая характерную неисправность дизеля. Укажите эту неисправность | Неплотности форсунки, неплотности ТНВД |
| 11.2.001 | В каких случаях должно производиться индицирование дизеля (где это технически возможно) | 1. После перехода на другой вид топлива 2. При обнаружении ненормальностей в работе отдельных цилиндров 3. Движению судна (при обрастании или повреждении корпуса , при буксировке и др.), повреждении гребного винта 4. После регулировки или замены топливных насосов, форсунок, ремонта или замены узлов цилиндро-поршневой группы |
| 11.2.002 | По каким параметрам производится проверка равномерности распределения нагрузки по цилиндрам? | 1. По температуре выпускных газов за цилиндрами и падению частоты вращения вала при поочередном отключении цилиндров, если нет индикаторных кранов 2. По максимальному давлению в цилиндрах и температуре выпускных газов за цилиндрами, если имеются индикаторные краны, но нет средств для измерения среднего индикаторного давления 3. По среднему индикаторному давлению, если дизель оборудован индикаторными кранами с приводами и имеются средства для измерения среднего индикаторного давления ( механический или другой индикатор) |
| 11.2.003 | В случае отклонения параметров рабочего процесса и удельного расхода топлива за пределы указанные в инструкции по эксплуатации необходимо | 1. Выяснить причины 2. При необходимости произвести регулировку дизеля |
| 11.2.004 | Регулировку параметров рабочего процесса запрещается производить на основании | 1. Случайных замеров 2. Замеров на кратковременных режимах 3. Замеров на неустановившихся режимах |
| 11.2.005 | Какие вредные явления вызывает повышенное содержание в топливе ванадия (особенно в присутствии натриевых соединений)? | 1. Усиленная коррозия 2. Прогорание выпускных клапанов |
| 11.2.006 | При высоком содержании в топливе ванадия необходимо | 1. Усилить контроль за температурой выхлопных газов 2. В случае повышения температуры выхлопных газов снизить нагрузку дизеля |
| 11.2.007 | Укажите документацию, регламентирующую необходимость дефектологического контроля ответственных деталей дизеля | 1. Инструкция завода изготовителя 2. Технические условия на ремонт дизеля |
| 11.2.008 | При техобслуживании подшипников дизеля особое внимание должно уделяться | 1. Установке требуемых зазоров 2. Состоянию рабочих поверхностей 3. Прилеганию вкладышей к постелям |
| 11.2.009 | Укажите изменения, которые вызывает снижение предела минимального числа оборотов главного двигателя | 1. Улучшение маневренных свойств судна 2. Реже возникает необходимость повторных пусков |
| 11.2.010 | Укажите документы, которые определяет перечень контролируемых параметров, обеспечивающих обнаружение неисправностей | 1. Инструкция судовладельща 2. Инструкция завода строителя |
| 11.2.011 | Отклонение от требований руководящих и нормативных документов в случаях связанных с угрозой человеческой жизни, безопасности судна или в аварийных случаях может быть допущено с разрешения | 1. Капитана 2. Старшего механика |
| 11.2.012 | Отклонение от требований руководящих и нормативных документов при обстоятельствах, не допускающих отлагательства, может быть допущено с разрешения | 1. Вахтенного механика 2. Вахтенного помощника капитана |
| 11.2.013 | Укажите, каким требованиям должны соответствовать форсунки дизеля при опрессовке | 1. Плотность 2. Качество распыла 3. Отсутствие подтеканий 4. Регулировка затяга пружины |
| 11.2.014 | Укажите операции, которые следует выполнить при техобслуживании газотурбокомпрессоров | 1. Проверка состояния подшипников 2. Тщательная очистка проточных частей 3. Проверка состояния лабиринтовых уплотнений |
| 11.2.015 | Укажите документы, которыми необходимо руководствоваться в случае отсутствия инструкций заводов-изготовителей по эксплуатации судовых технических средств | 1. Правила технической эксплуатации судовых технических средств и конструкций 2. Инструкции, разработанные судовладельцем с учетом требований Правил технической эксплуатации судовых технических средств и конструкций |
| 11.2.016 | Укажите действия, которые должны быть в соответствии с требованиями МК ПДНВ выполнены при изменении режима работы главного двигателя (ГД) | 1. Вахтенный механик должен при управлении вручную во время маневрирования обеспечивать наличие членов вахты у органов управления ГДУ 2. Изменение направления движения или скорости ГДУ должны регистрироваться за исключением случаев, когда Администрация считает, что такая регистрация нецелесообразна |
| 11.2.017 | Укажите какова должна быть длительность работы главного двигателя на холостых и малых нагрузках? | Длительная работа на малой нагрузке не рекомендуется |
| 11.2.018 | Укажите возможные неисправности, если при пуске дизеля коленчатый вал не трогается с места или не делает полного оборота | 1. Неисправны элементы системы ДАУ 2. Элементы систем пуска дизеля неисправны 3. Запорные клапаны пусковых баллонов или трубопровода закрыты |
| 11.2.019 | Укажите возможные неисправности, если при пуске дизеля коленчатый вал вращается, а вспышки в цилиндрах не происходят и дизель останавливается | 1. Дизель недостаточно прогрет 2. Неисправность или неподготовленность топливной системы 3. Закрыты фильтры турбокомпрессора |
| 11.2.020 | Укажите возможную неисправность, если при пуске дизеля подрываются предохранительные клапаны | 1. Чрезмерная подача топлива при пуске дизеля 2. Неправильно отрегулирована затяжка пружин предохранительных клапанов |
| 11.2.021 | Укажите, откуда осуществляется техническое использование СТСиК | 1. Дежурный пост 2. Вахтенный пост |
| 11.3.001 | Укажите допустимое значение неравномерности распределения среднего индикаторного давления по цилиндрам (если в инструкции по эксплуатации не оговорены другие отклонения). | 2,5 |
| 11.3.002 | Укажите предельно допустимое значение неравномерности распределения максимального давления сгорания по цилиндрам (если в инструкции по эксплуатации не оговорены другие отклонения). | 3,5 |
| 11.3.003 | Укажите предельно допустимое значение неравномерности распределения давления конца сжатия по цилиндрам, используемое (если в инструкции по эксплуатации не оговорены другие отклонения). | 2,5 |
| 11.3.004 | Укажите предельно допустимое значение неравномерности распределения температуры выпускных газов по цилиндрам, используемое (если в инструкции по эксплуатации не оговорены другие отклонения). | 5 |
| 11.3.005 | Укажите допускаемую неравномерность распределения нагрузки между цилиндрами при работе на номинальном режиме (если в инструкции по эксплуатации не оговорены другие отклонения). | 2,5 |
| 11.3.006 | Укажите допускаемую неравномерность в значениях температур выпускных газов между цилиндрами, используемое (если в инструкции по эксплуатации не оговорены другие отклонения). | 5 |
| 11.4.001 | На рисунках изображены схемы связи топливной тяги с постом управления и регулятором (прямого и непрямого действия). Укажите рисунок соответствующий указанному типу регулятора. | 1. Рис. 1 - Регулятор прямого действия 2. Рис. 2 - Регулятор непрямого действия |
| 11.4.002 | На рисунках показаны практические индикаторные диаграммы четырехтактного двигателя, снятые слабой пружиной и имеющие характерные отличия вызванные разными причинами. Укажите рисунок соответствующий указанному отличию: | 1. Рис. б 2. Рис. а 3. Рис. г 4. Рис. в |
| 12.1.001 | При пробном проворачивания турбоагрегата валоповоротным устройством необходимо получить разрешение | Вахтенного помощника капитана |
| 12.1.003 | Укажите время, в течение которого роторы турбин могут оставаться неподвижными, после подачи пара к уплотнениям | Не более 5-7 мин |
| 12.1.004 | Укажите способ прохождения критической частоты вращения для турбоагрегатов с гибкими роторами | Быстро |
| 12.1.005 | При раздельном управлении паропроизводящей установкой и главным турбоагрегатом при повышении нагрузки нельзя допускать провала | Давления пара |
| 12.1.008 | Укажите правильный способ поддержания постоянной готовности турбоэлектрической установки | Работа турбины на холостом ходу при минимальной частоте вращения |
| 12.1.009 | После получения сообщения с мостика, что машина не потребуется, осушение турбин следует производить | Не менее 2-х часов |
| 12.1.010 | Сроки между вскрытиями турбоагрегата, в зависимости от типа установки, условий эксплуатации и технического состояния турбоагрегата быть изменены … | Судовладельцем по согласованию с РМРС |
| 12.1.011 | Укажите контрольный параметр работы турбины, который не допускается превышать при любых проверках и настройках регуляторов | Предельная частота вращения турбин |
| 12.1.012 | Укажите причину понижения давления турбинного масла ниже нормального после гравитационной цистерны | Загрязнен фильтр - ловушка |
| 12.1.013 | Естественная циркуляция воды в паровых котлах обеспечивается за счет разности | Плотностей воды и пароводяной смеси |
| 12.1.014 | Укажите, какие показатели качества являются основными для судовых котлов | Экономичности и надёжности |
| 12.1.015 | Укажите, какими параметрами оценивается функциональное назначение котла? | Давлением, температурой, паропроизводительностью и расходом топлива |
| 12.1.016 | Укажите системы, которые обслуживают паровой котёл на жидком топливе | Питательная, топливная, подачи воздуха и отвода дымовых газов, автоматического регулирования и сигнализации, продувки котла и ввода химических реагентов |
| 12.1.017 | Укажите параметр, который не требует постоянного контроля во время работы парового котла | Содержание влаги в воздухе наддува |
| 12.1.018 | Укажите параметр, который не требует постоянного контроля во время работы парового котла | Содержание влаги в воздухе наддува |
| 12.1.019 | Укажите периодичность контрольных переборок (ревизий) водоуказательных приборов котельных установок | Ежегодно |
| 12.1.020 | Укажите, какие мероприятия необходимо выполнить, если в тёплом ящике обнаружена масляная или топливная плёнка на поверхности воды | Принять меры, устраняющие проникновение нефтепродуктов в котлы |
| 12.1.021 | Укажите явления, которые вызывает попадание в котёл нефтепродуктов | Резкие колебания уровня в водоуказательном приборе |
| 12.1.022 | Укажите причину вскипания воды в котле и уноса её в паропровод через главный стопорный клапан (что сопровождается шумом и гидравлическим ударами в паропроводе) | Засоление питательной воды |
| 12.1.023 | Причиной чрезмерного повышения давления пара в котле является неисправность | Предохранительных клапанов |
| 12.1.024 | Укажите действия, которые категорически запрещены, если уровень воды в водоуказательном приборе (в водоуказательных стёклах) отсутствует | Питание котла |
| 12.1.025 | Предохранительные клапаны котла должны регулироваться таким образом, чтобы максимальное давление при их действии | Не превышало рабочее давление пара в котле более чем на 10% |
| 12.1.026 | Укажите правильное определение температуры вспышки жидкого топлива паровых котлов | Температура, при которой выделяется количество паров легких фракций, достаточное для воспламенения при соприкосновении с открытым пламенем, но недостаточное для продолжения горения при удалении источника пламени |
| 12.1.027 | Укажите периодичность переборки предохранительных клапанов парового котла при нормальной их работе | Раз в год |
| 12.1.028 | Укажите как влияет уменьшение давления в конденсаторе на экономичность паротурбинной установки | Экономичность увеличивается |
| 12.1.029 | Укажите периодичность Контрольной переборки котельной и путевой арматуры на трубопроводах | Раз два года |
| 12.1.030 | Укажите меры безопасности, которые должен соблюдать вахтенный при розжиге котла | Тщательно провентилировать топку |
| 12.2.001 | Укажите какие пункты включает в себя подготовка парового турбоагрегата к прогреванию | 1. Подготовку конденсационной установки 2. Подготовка турбин и зубчатых передач 3. Подготовку и ввод в действие масляной системы 4. Пробное проворачивание турбоагрегатом валоповоротным устройством 5. Подготовку валопроводов, систем управления, сигнализации и защиты |
| 12.2.002 | Укажите признаки исправности системы смазки при подготовке паровых турбин и зубчатых агрегатов после доведения давления в системах смазки, управления и регулирования до нормы, при установившемся режиме | 1. Отсутствие утечек 2. Наличие перелива из напорной цистерны 3. Наличие нормального уровня масла в сточной цистерне 4. Наличие надлежащего уровня масла в пневмоцистернах (при наличии таковых) |
| 12.2.003 | При подготовке к действию циркуляционной системы охлаждающей воды конденсационной установки турбоагрегата необходимо | 1. Установить клинкеты и клапаны в рабочее положение 2. Открыть воздушные краны на водяных камерах конденсатора 3. Проверить в действии дистанционно управляемые клинкеты (клапаны) |
| 12.2.004 | После запуска циркуляционного насоса масляной системы ГТЗА необходимо проверить | 1. Отсутствие пропусков масла (воды) 2. Наличие циркуляции охлаждающей воды через маслоохладитель 3. Закрытие клапанов охлаждающей воды (при отсутствии терморегуляторов) |
| 12.2.005 | Укажите, в чем необходимо убедиться при пробном проворачивании турбоагрегатов валоповоротным устройством | 1. Быстрозапорный клапан (БЗК) закрыт 2. Маневровые клапаны турбины закрыты 3. Автоблокировка валоповоротного устройства, если она имеется, не позволяет открыть БЗК давлением масла |
| 12.2.006 | В процессе пробного проворачивания турбоагрегата валоповоротным устройством необходимо | 1. Провернуть валы турбоагрегата, тщательно прослушивая при этом турбины и зубчатую передачу 2. Пробное проворачивание производить не менее чем на один оборот гребного вала на передний и задний ход 3. Следить за силой тока потребляемого валоповоротным устройством и в случае превышения нормального значения или резком колебании силы тока немедленно остановить валоповоротное устройство до выяснения причин и устранения неисправностей |
| 12.2.007 | Укажите процедуры, которые запрещается применять в процессе прогревания турбин | 1. Снижать вакуум в конденсаторе за счет уменьшения подачи пара на уплотнения 2. Держать открытыми БЗК и маневровые клапаны при проворачивании ГТЗА валоповоротным устройством |
| 12.2.008 | Укажите действия, которые необходимо выполнить по окончании прогревания турбин | 1. Произвести пробные пуски турбоагрегата со всех постов управления 2. Убедиться в правильности действия системы дистанционного управления |
| 12.2.009 | Укажите параметры, по которым допускается отключение защитных устройств при экстренном пуске паротурбоагрегата | 1. По вакууму в конденсаторе 2. По осевому сдвигу роторов |
| 12.2.010 | Укажите действия, которые необходимо предпринять в случае остановки турбоагрегата в результате срабатывания защиты | 1. Немедленно закрыть маневровый клапан 2. Доложить об остановке старшему механику 3. Доложить об остановке вахтенному помощнику капитана 4. Принять меры для устранения причин, вызвавших остановку |
| 12.2.011 | Укажите признаки, по которым следует устанавливать темп повышения частоты вращения турбоагрегата | 1. Тепловое состояние 2. Вибрационное состояние |
| 12.2.012 | Укажите процедуры, которые необходимо выполнить, если предполагается длительный передний ход главного паротурбоагрегата | 1. Закрыть разобщительный клапан заднего хода 2. Открыть продувание камеры между разобщительным и маневровым (заднего хода) клапанами на конденсатор |
| 12.2.013 | При работе турбоагрегата на самом полном ходу запрещается превышать | 1. Частоту вращения (мощность) 2. Длительность работы агрегата |
| 12.2.014 | Укажите действия, которые необходимо предпринять при перегреве конденсатора главного паротурбоагрегата из-за недостатка охлаждающей воды, для обеспечения его медленного остывания | 1. Снизить нагрузку 2. Остановить турбоагрегат |
| 12.2.015 | Укажите, какие параметры работы турбоагрегата, установленные инструкцией по эксплуатации, при маневрировании нарушать недопустимо | 1. Давление контрпара 2. Частота вращения полного хода |
| 12.2.016 | Укажите, в каких случаях давление контрпара может быть повышено до величины предусмотренной в инструкции для экстренного торможения главного паротурбоагрегата | 1. В случаях грозящих судну опасностью 2. Когда по машинному телеграфу дважды поступает команда «Самый полный» |
| 12.2.017 | Укажите действия, которые необходимо немедленно предпринять при упуске воды из котла (отсутствие уровня воды в водоуказательных стёклах) | 1. Прекратить горение 2. Прекратить питание 3. Закрыть стопорные клапаны 4. Прекратить подачу воздуха 5. Сообщить вахтенному помощнику капитана и старшему механику |
| 12.2.018 | Питательную воду для обеспечения требуемых норм её качества подвергают | 1. Фильтрации, деаэрации дистилляции 2. Электрохимическому и химическому обессоливанию |
| 12.2.019 | Объем, периодичность и методика оперативного водоконтроля устанавливается | 1. Судовладельцем 2. Правилами технической эксплуатации судовых технических средств при отсутствии указаний судовладельца |
| 12.2.020 | Лаборатория водоконтроля ЭЛВК-5 позволяет определять | 1. Жесткость общую и карбонатную,мг-экв/л, содержание хлоридов мг/л 2. Щёлочность котловой воды, мг-экв/л, фосфатное и нитратное число котловой воды, мг/л |
| 12.2.021 | Укажите правильные определения жесткости воды | 1. Сумма всех растворимых в воде солей кальция (кальциевая жёсткость), выраженная в миллиграмм-эквивалентах на литр (мг-экв/л) 2. Сумма всех растворимых в воде солей магния (магниевая жёсткость), выраженная в миллиграмм-эквивалентах на литр (мг-экв/л) |
| 12.2.022 | Укажите случаи, которые приводят к возникновению явления щелочной хрупкости металла в элементах паровых котлов (межкристаллическая коррозия) | 1. Появляется в котлах при повышенных концентрациях щёлочи NaOH в котловой воде в местах высоких местных напряжений 2. Появляется в вальцовочных и клёпочных соединениях, в трещинах, раковинах и т.п., где при упаривании воды резко возрастает локальная концентрация щёлочи, солей и других агрессивных соединений |
| 12.2.023 | Укажите какие потери имеет паровой котёл в процессе работы | 1. Потери с уходящими газами 2. Потери в окружающее пространство 3. Потери от химической и механической неполноты сгорания топлива |
| 12.2.024 | Укажите действия, которые необходимо немедленно предпринять при возникновении пожара в газоходах котла | 1. Включить в действие паровые сажесдуватели 2. Выключить форсунки и котельные вентиляторы 3. Усилить по возможности подачу воды в экономайзер 4. При наличии соответствующих устройств - пустить в газоходы углекислый газ или другие огнегасители |
| 12.2.025 | Укажите действия, которые необходимо выполнить по разрешению с мостика, если предполагается длительная работа паротурбоагрегата на передний ход | 1. Закрыть разобщительный клапан заднего хода 2. Открыть продувание камеры между разобщительным и маневровым (заднего хода) клапанами на конденсатор |
| 12.2.026 | На представленных рисунках показаны алгоритмы прогревания турбин. Укажите правильный алгоритм прогревания турбин | Алгоритм 1 |
| 12.4.001 | На рисунках изображены поперечные разрезы судовых паровых турбин высокого и низкого давления. Укажите рисунок соответствующий указанному виду паровой турбины | 1. Рис. 1 - Поперечный разрез турбины высокого давления 2. Рис. 2 - Поперечный разрез турбины низкого давления |
| 12.4.002 | На рисунках изображены схемы различных типов паровых турбин. Укажите рисунок соответствующий указанному типу турбины | 1. Рис. A - Схема реактивной турбины со ступенями давлений 2. Рис. C - Схема комбинированной активной турбины 3. Рис. B - Схема турбины со ступенями скорости |
| 12.4.003 | На рисунках изображены роторы турбин различного конструктивного исполнения. Укажите рисунок ротора соответствующего вида | 1. Рис. 1 - Цельнокованый ротор активной турбины 2. Рис. 2 - Ротор барабанного типа 3. Рис. 3 - Сварной ротор |
| 12.4.004 | На рисунках изображены профили активной и реактивной лопаток. Укажите рисунок соответствующий профилю | 1. Рис В - Профиль реактивной лопатки 2. Рис. А - Профиль активной лопатки |
| 12.4.005 | На рисунках изображены схемы различных типов газовых турбин. Укажите рисунок соответствующий указанному типу | 1. Рис. 1 - Схема турбины с постоянным давлением сгорания 2. Рис. 3 - Схема турбины с постоянным давлением сгорания и регенерацией тепла 3. Рис. 2 - Схема турбины со сгоранием при постоянном объеме |
| 12.4.006 | Укажите качественную характеристику оценки воздушной плотности конденсатора по скорости снижения вакуума, определяемую нормативами ПТЭ СТС и К (РД 31.21.30-97), для указанных в левой колонке количественных значений | 1. Отличная 2. Xорошая 3. Удовлетворительная 4. Неудовлетворительная |
| 12.4.007 | Укажите качественную характеристику оценки воздушной плотности конденсатора по скорости снижения вакуума, определяемую номативами ПТЭ СТС и К (РД 31.21.30-97), для указанных в левой колонке количественных значений | 1. Xорошая 2. Отличная 3. Удовлетворительная 4. Неудовлетворительная |
| 13.1.001 | Укажите температуру, которую необходимо поддерживать в теплом ящике открытых систем питания котлов | 80-85 °С |
| 13.1.002 | Циркуляционный насос при выводе из действия утилизационного котла следует останавливать | Не ранее трех часов после остановки двигателя |
| 13.1.003 | Появление воды в сливных воронках и сигнальных трубках утилизационного котла свидетельствует | О повреждении труб и змеевиков |
| 13.1.004 | Производить пуск и включение циркуляционных насосов утилизационного котла следует | До пуска двигателя |
| 13.1.005 | Укажите по какой технологии необходимо производить ремонт соответствующих частей котлов при обнаружении дефектов, выходящих за пределы допустимых норм | Одобренной Регистром |
| 13.1.006 | Предохранительные клапаны котла должны быть отрегулированы на давления предусмотренные | Руководством по техническому надзору за судами в эксплуатации Регистра |
| 13.1.007 | Непосредственно перед пробной перекладкой руля необходимо убедиться что | Перекладке руля на максимальный угол на оба борта не мешают посторонние предметы за кормой, а также и на судне |
| 13.1.008 | Укажите кто из указанных членов экипажа обязан лично участвовать в осмотре руля со шлюпки | Старший помощник капитана и старший механик |
| 13.1.009 | Укажите, в каком состоянии должны находиться закрытия мерительных стекол подвесных емкостей топлива и масла | Постоянно закрытом |
| 13.1.010 | Наибольшая вероятность возникновения явления «кавитации» в насосах возникает | При перекачивании жидкости с повышенной температурой |
| 13.1.011 | При увеличении частоты вращения вала центробежного насоса в два раза потребляемая мощность | Возрастет в восемь раз |
| 13.1.012 | Основными элементами гидропривода: являются | Объёмный насос (гидронасос), гидроаппаратура, обеспечивающая управление им и защиту от перегрузок, регулирующий клапан, гидродвигатель (гидромотор) |
| 13.1.014 | Эффективность переноса теплоты в теплообменных аппаратах (подогревателях, охладителях) определяет | Коэффициент теплопередачи |
| 13.1.015 | Низкий напор и большую подачу обеспечивает | Осевой насос |
| 13.1.017 | Укажите охладители, которые имеют более высокую тепловую эффективность и передачу большего количества теплоты на 1 кв.м поверхности | Пластинчатые |
| 13.1.018 | Укажите всегда ли необходимо при смешении двух топлив различной вязкости произвести их анализ на совместимость для определения пропорций их смешивания | Да |
| 13.1.019 | Укажите действия, которые необходимо выполнить в первую очередь при подготовке к пуску холодильной установки согласно правил технической эксплуатации | Проверить причину её последней остановки и герметичность системы |
| 13.1.020 | Укажите, каким образом можно удостовериться в соответствии надписи на баллоне с хладоном его содержимому | Сравнивают давление в баллоне с давлением насыщенных паров агента при температуре его хранения |
| 13.1.021 | Укажите максимально допустимое давление охлаждающей воды, подаваемой на конденсатор | 2 кгс/см 2 |
| 13.1.022 | Укажите, каким должен быть уровень смазочного масла в картере компрессора | От 1/2 до 3/4 высоты смотрового стекла |
| 13.1.023 | Абсолютная влажность воздуха – это вес пара, содержащегося в 1 м 3 воздуха | При данной его температуре |
| 13.1.024 | Температура точки росы – это температура, при которой | Парциальное давление водяного пара, содержащегося во влажном воздухе, равно давлению насыщенного водяного пара при той же температуре |
| 13.1.025 | Укажите признак начала влажного хода компрессора | Давление конденсации и кипения высокое |
| 13.1.026 | Укажите до какого давления производится отсос хладона из испарителя в ресивер и конденсатор при выводе из действия установки на длительный срок? | 20 – 30 кПа |
| 13.1.027 | Галоидная лампа при эксплуатации холодильных установок используется для определения | Плотности системы |
| 13.1.028 | Укажите, признаком какой работы ТРВ являются обмерзание труб и арматуры за ТРВ, включая выходной штуцер? | Нормальной |
| 13.1.029 | Укажите периодичность проверки работоспособности и готовности к запуску двигателей аварийных пожарных насосов и других аварийных агрегатов? | Ежемесячно |
| 13.1.030 | Укажите должны ли все операции, связанные с вводом в действие, изменением режимов работы, выводом из действия, проворачиванием и разборкой судовых устройств, производиться с разрешения должностных лиц (капитана, вахтенного помощника капитана, старшего механика, вахтенного механика)? | Должны |
| 13.1.031 | Укажите, могут ли параметры работы механизмов судовых устройств выходить за установленные пределы | Не могут |
| 13.1.032 | При нормальной работе холодильной установки температура конденсации должна превышать температуру забортной воды на | 5 – 10 °С |
| 13.1.033 | Укажите каким образом надо менять температуру нагнетания компрессора для избежания чрезмерного уноса масла и создания условий полусухого и сухого трения? | Снижать |
| 13.2.001 | Укажите действия персонала при запуске котла, если зажигание форсунки не произошло | 1. Немедленно закрыть топливный клапан 2. Обеспечить циркуляцию топлива, контролируя поддержание требуемой температуры 3. Провентилировать топку в течение не менее 3 мин., после чего снова зажечь форсунку от факела |
| 13.2.002 | Укажите причины из-за которых на действующем котле особое внимание должно быть уделено поддержанию уровня воды в нем | 1. Авария котла при упуске воды 2. Заброс воды в паропровод при перепитывании котла |
| 13.2.003 | Укажите какие ремонтные работы запрещается производить на котле, находящимся под паром | 1. Работы, связанные с ударами 2. Работы, связанные со сваркой 3. Работы, связанные с сверлением 4. Замена водоуказательных приборов |
| 13.2.004 | Укажите действия вахтенного персонала, которые требуют немедленного выполнения при упуске воды из котла | 1. Прекратить горение 2. Прекратить питание 3. Закрыть стопорные клапаны 4. Прекратить подачу воздуха 5. Сообщить вахтенному помощнику и старшему механику 6. Открыть вручную предохранительные клапаны, клапаны продувания параперегревателя и спустить пар 7. Закрыть заслонки воздухонаправляющих устройств и принять другие меры к недопущению местного и общего резкого охлаждения котла |
| 13.2.005 | Укажите действия, которые следует предпринять при быстром снижении уровня воды в водоуказательных приборах | 1. Уменьшить подачу топлива 2. Снизить или прекратить расход пара на потребители 3. Установить и устранить причину быстрого снижения уровня |
| 13.2.006 | Укажите, в каких случаях категорически запрещается питание котла | 1. Ниже нижней кромки водоуказательного прибора в водотрубных котлах 2. Если уровень воды в нем упал ниже нижнего пробного клапана в газотрубных и газоводотрубных котлах |
| 13.2.007 | Укажите документы, которыми необходимо руководствоваться при определении допустимых износов и деформаций ответственных частей котла | 1. Инструкция по эксплуатации 2. Технические условия на ремонт данного котла 3. «Руководство по техническому надзору за судами в эксплуатации» Регистра |
| 13.2.008 | Укажите в каких водонепроницаемых отсеках не устанавливаются измерительные трубы | 1. Машинное отделение 2. Котельное отделение |
| 13.2.009 | Укажите причины, по которым на отсеки и цистерны устанавливают воздушные трубы | 1. Вентиляция отсеков и цистерн 2. Предотвращение образования вакуума при опорожнении емкостей 3. Предотвращение чрезмерного повышения давления при заполнении |
| 13.2.010 | Укажите вспомогательные органы управления обеспечивающие управляемость судна | 1. Активные рули 2. Подруливающие устройства |
| 13.2.011 | Укажите параметры замеряемые при испытаниях судовой гидравлической рулевой машины | 1. Температура масла 2. Время перекладки руля с борта на борт 3. Точность отработки заданных углов перекладки 4. Давления в цилиндрах привода при перекладке руля на левый и правый борта |
| 13.2.012 | Укажите действия, которые должен выполнить вахтенный механик при обнаружении существенных отклонений от нормы показателей работы рулевой машины | 1. Доложить старшему механику 2. Доложить вахтенному помощнику капитана 3. Сделать в машинном журнале соответствующую запись 4. Организовать постоянное наблюдение за ее работой |
| 13.2.013 | Укажите какую размерность может иметь напор, создаваемый насосом | 1. Па 2. Бар |
| 13.2.014 | Какие параметры применяются при оценке качества очистки сточных и бытовых вод? | 1. Млн -1 2. Коли-индекс |
| 13.2.015 | Укажите действия, которые необходимо выполнить, если вакуумная опреснительная установка не обеспечивает заданную производительность дистиллята | 1. Увеличить подачу греющей среды 2. Очистить трубки, очистить испарительные элементы 3. Проверить плотность системы, работу отсасывающего устройства |
| 13.2.016 | Укажите наиболее простой и надёжный режим работы при обработке низкосортного тяжёлого топлива | 1. Предварительный подогрев до 50 °С и отстаивание 2. Последовательно пурификация вслед за кларификацией |
| 13.2.017 | При сепарировании топлива в центробежном сепараторе в режиме «пурификация» отделяются частицы | 1. Воды 2. Грязи и твёрдых примесей |
| 13.2.018 | Сепаратор льяльных вод гравитационно-коалесцирующего типа работает на принципах | 1. Использования процесса – коалесценция 2. Гравитации-разности плотностей различных частиц |
| 13.2.019 | Укажите внешние признаки замерзания влаги в ТРВ | 1. Постоянное открытие соленоидного вентиля 2. Повышение температуры в охлаждаемой камере |
| 13.2.020 | Разрешение на пуск холодильной установки после технического осмотра или длительной остановки дает | 1. Рефрижераторный механик 2. Механик, ответственный за холодильную установку |
| 13.2.021 | Укажите температуру кипения хладона, которая должна быть при нормальной работе установки | 1. На 4 – 6°С ниже средней температуры рассола в испарителях 2. Ниже температуры воздуха в охлаждаемых помещениях на 12-20°С при непосредственном испарении в установках малой производительности 3. Ниже температуры воздуха в охлаждаемых помещениях на 9 – 10°С при непосредственном испарении в установках большой производительности |
| 13.2.022 | Укажите величину перегрева паров хладона во всасывающих трубопроводах для кожухотрубных испарителей, который характеризует нормальную работу холодильной установки | 1. 1°С 2. 1,5°С |
| 13.2.023 | Какое число циклов в течение часа считается нормальным для холодильной установки, эксплуатируемой без постоянно установленных контрольных приборов? | 1. 3 – 5 2. 2 – 3 |
| 13.2.024 | Укажите информационные документы, которые должны быть в районе холодильной установки средней и большой мощности | 1. Выписки основных положений из инструкций по технике безопасности 2. Принципиальные схемы трубопроводов 3. Правила оказания первой помощи при поражении хладоном |
| 13.2.025 | Укажите способы, при помощи которых можно определить наличие воздуха в системе Рефустановки | 1. По повышенным показаниям амперметра по сравнению с обычными 2. По давлению конденсации и температуре нагнетания рефкомпрессора |
| 13.3.001 | Укажите максимальную величину разности температур в °С питательной воды и стенок котла, которая не должна превышаться при заполнении котла водой перед запуском. | 30 |
| 13.3.002 | Укажите максимальную продолжительность работы котла (в часах) с одним водоуказательным прибором. | 1 |
| 13.3.003 | Укажите минимально допустимую температуру ( °С) помещения рулевой машины. | 5 |
| 13.3.004 | Укажите допустимую разницу между указанным и действительным положением руля при углах положения руля от 5° до 35°. | 2,5 |
| 13.3.005 | Введите наименование параметра (на русском языке), значение которого увеличивается примерно в два раза при последовательной работе двух одинаковых центробежных насосов по сравнению с работой одного насоса | Напор |
| 13.3.006 | В соответствии с требованиями РМРС на каждом судне должно быть минимум … осушительных насосов. | 2 |
| 13.3.007 | Методом коагуляции можно достичь качества очистки нефтесодержащих вод до … ррм. | 15 |
| 13.3.008 | Укажите, с каким газом, кроме углекислого, разрешается хранение основных запасов хладона в специальном помещении. | Азот |
| 13.3.009 | Укажите с какими марками фреонов связывают истощение защитного озонового слоя земли? | R12 R11 |
| 13.3.010 | При подключении испарителей после пуска компрессора разность температур во всасывающем трубопроводе у компрессора и испарения не должна быть менее ... °С. | 10 |
| 13.3.011 | Максимальная температура нагнетания поршневых компрессоров на хладоне – 22 не должна превышать ... °С. | 140 |
| 13.3.012 | Укажите максимальное давление охлаждающей воды в МПа, подаваемой в конденсатор. | 2 |
| 13.4.001 | На рисунках изображены различные схемы работы утилизационных котлов. Укажите рисунок соответствующей схемы. | 1. Рис. 1 - Одноконтурный УК 2. Рис. 2 - Двухконтурный УК |
| 13.4.002 | На рисунках изображены различные типы регуляторов питания котлов. Укажите рисунок соответствующего типа. | 1. Рис. 1 - Поплавковый регулятор питания 2. Рис. 2 - Термогидравлический регулятор питания |
| 13.4.003 | На рисунках изображены различные схемы систем пожаротушения. Укажите рисунок соответствующей системы. | 1. Рис. 1 - Схема системы пенотушения 2. Рис. 2 - Схема станции СЖБ |
| 13.4.004 | На рисунках изображены различные типы установок для сепарации льяльных вод. Укажите рисунок соответствующего типа. | 1. Рис. 1 - Одноступенчатая с сепаратором отстойного типа система очистки льяльных вод 2. Рис. 3 - Двухступенчатая с флотационным сепаратором система очистки льяльных вод 3. Рис. 2 - Двухступенчатая с сепаратором коалесцирующего типа система очистки льяльных вод |
| 13.4.005 | На рисунках изображены различные схемы систем парового отопления. Укажите рисунок соответствующей схемы. | 1. Рис. 1 - Поточная 2. Рис. 2 - Противоточная |
| 13.4.006 | На рисунках указаны основные типы судовых рулей. Укажите рисунок соответствующий указанному типу. | 1. Рис. 1 - Простой небалансирный за дейдвудом 2. Рис. 3 - Простой балансирный 3. Рис. 2 - Простой небалансирный за рудерпостом |
| 13.4.007 | На рисунках указаны основные типы судовых рулей. Укажите рисунок соответствующий указанному типу. | 1. Рис. 1 - Простой балансирный с неподвижным шпинделем 2. Рис. 3 - Полуподвесной балансирный за кронштейном 3. Рис. 2 - Полуподвесной балансирный за дейдвудом 4. Рис. 4 - Подвесной балансирный |
| 13.4.008 | На рисунках указаны принципиальные схемы гидравлических рулевых машин различных типов. Укажите рисунок соответствующего типа рулевой машины. | 1. Рис. 1 - Схема гидравлического плунжерного привода и гидравлической рулевой машины с рычажной системой управления насосом переменной производительности 2. Рис. 2 - Принципиальная схема гидравлической рулевой машины с лопастным приводом и насосом постоянной производительности |
| 13.4.009 | На рисунках указаны различные принципиальные схемы испарительных установок. Укажите рисунок соответствующей схемы рулевой машины. | 1. Рис. 1 - Схема испарительной установки с циркуляционным контуром рассола 2. Рис. 2 - Схема испарительной установки с пластинчатыми теплообменными аппаратами |
| 14.1.001 | Укажите процедуру, которую необходимо выполнить перед вводом в режим автоматического или дистанционного управления ГД | Проведение работ по подготовке средств автоматизации к действию |
| 14.1.002 | Укажите процедуры, которые должны периодически проводить лица судового экипажа, использующие технические средства, обладающими средствами автоматического регулирования, АПС и защиты | Учебные тренировки |
| 14.1.003 | Периодичность и процедуру проведения тренировок по переходу с автоматического управления на ручное устанавливает | Судовладелец |
| 14.1.004 | Величина уставок срабатывания и временных задержек средств автоматизации объектов должна контролироваться | Ответственным по заведованию лицом |
| 14.1.005 | Укажите случаи, в которых разрешается отключать устройства аварийно-предупредительной сигнализации и автоматической защиты | В случаях специально оговоренных в соответствующих пунктах «ПТЭ СТС и К» или в инструкциях по эксплуатации |
| 14.1.006 | Укажите процедуру, которую должен выполнить вахтенный механик во всех случаях передачи управления ГД с мостика в машинное отделение | Проверить и ввести в действие машинный телеграф |
| 14.1.007 | При дистанционном управлении главными двигателями и ВРШ с ходового мостика их подготовка к маневрам и реверсированию выполняется | Вахтенным помощником капитана |
| 14.1.008 | Укажите периодичность, с которой необходимо сверять показания ответственных контрольно-измерительных приборов, установленных в ЦПУ, с приборами, установленными на дизеле и обслуживающих его технических средств | Не реже одного раза за вахту |
| 14.1.009 | При наличии системы ДАУ и управлении главным двигателем с мостика в случае появления сигнала «Перегрузка» вахтенный помощник капитана обязан принять меры для устранения перегрузки и сообщить об этом | Вахтенному механику |
| 14.1.010 | Укажите процедуру, которой должна периодически подвергаться программа ввода дизелей в режим на судах оборудованных системой ДАУ главными двигателями | Проверка |
| 14.1.011 | Укажите правильное определение понятия «степень неравномерности регулятора частоты вращения дизеля» | Отношение неравномерности регулирования к номинальной скорости вала |
| 14.1.012 | Укажите одну из основных неисправностей регулятора частоты вращения | Недостаток или избыток масла в регуляторе |
| 14.1.013 | Укажите правильное определение понятия «Система дистанционного автоматизированного управления» (СДАУ) главным двигателем | Оборудование, предназначенное для управления механизмом с удаленного поста управления, обеспечивающее автоматическое выполнение промежуточных операций сбора и обработки информации об объекте и выработку команд исполнительным устройствам, реализующим задаваемый оператором режим работы |
| 14.1.014 | Укажите правильное определение понятия «реверс двигателя» | Изменение направления вращения коленчатого вала мало и среднеоборотных судовых дизелей |
| 14.1.015 | Укажите ответ, в котором приведено определение понятия "Время реверса" | Минимальное время, за которое СДАУ должна обеспечить надежный пуск (контрпуск) двигателя |
| 14.1.016 | Укажите структуру системы дистанционного автоматизированного управления (ДАУ) главным судовым двигателем- дизелем | Система ДАУ имеет трехканальную параллельную структуру. Каналы пуска, реверса и управления частотой вращения |
| 14.1.017 | Укажите назначение «Программы разгона, остановки» системы дистанционного автоматизированного управления главным двигателем- дизелем | Обеспечить автоматический ввод двигателя в заданный режим за минимальное время при сохранении теплонапряженности двигателя в допустимых пределах |
| 14.1.018 | Укажите максимальную величину кратковременного изменения частоты вращения двигателя при мгновенном набросе нагрузки от нулевой до 50% расчетной нагрузки генератора, а также при последующем (после достижения установившейся частоты вращения) набросе оставшихся 50% нагрузки генератора | 10% расчетной частоты вращения типичных современных ДГ |
| 14.1.019 | Укажите величину максимально допустимого отклонения установившейся частоты вращения двигателя при любых нагрузках от нулевой до 100 % расчетной нагрузки генератора | Не должна превышать расчетную более чем на 5 % |
| 14.1.020 | Укажите величину допускаемых отклонений по нагрузке между дизель-генераторами (ДГ), работающими в параллель | 15 % от расчетной нагрузки большего из генераторов |
| 14.2.001 | Укажите мероприятия, которые должен выполнить вахтенный механик при обнаружении неисправностей в работе систем ДАУ | 1. Известить старшего механика 2. По согласованию с вахтенным помощником должен перейти на управление ГД (ВРШ) из машинного отделения |
| 14.2.002 | Укажите действия, которые должны выполняться в отношении устройств аварийной защиты | 1. Регулировка 2. Опломбировка |
| 14.2.003 | Укажите какие требованиями Государственной системы обеспечения единства измерений обязательны для всех средств измерений | 1. Исправное состояние 2. Наличие свидетельства или клейма о проверке |
| 14.2.005 | Общий запас сжатого воздуха для пуска главных двигателей должен обеспечивать | 1. 6 пусков для двигателей, работающих на ВРШ 2. 12 пусков попеременно на передний и задний ход |
| 14.2.006 | Системы автоматизации обеспечивают защиту дизель-генераторов | 1. От перегрузок 2. По давлению масла 3. От короткого замыкания 4. От минимального напряжения 5. От обратного тока или от обратной мощности |
| 14.2.007 | Укажите пути уменьшения коэффициента усиления регулятора скорости | 1. Увеличение передаточного отношения в гибкой обратной связи 2. Увеличение жесткости упругой муфты привода измерителя скорости |
| 14.3.001 | Впишите аббревиатуру на русском языке названия судовой системы автоматического замера, регистрации и управления сбросом балластных и промывных вод танкеров | САЗРИУС |
| 14.4.001 | На представленных рисунках изображены исполнительные механизмы (сервомоторы) различных типов. Укажите рисунок соответствующего типа. | 1. Рис. 1 - Поршневой одностороннего действия с пружиной 2. Рис. 3 - Поршневой двустороннего действия с кривошипом 3. Рис. 2 - Поршневой двустороннего действия с проходным штоком 4. Рис. 5 - Электрический 5. Рис. 4 - Мембранный с пружиной |
| 14.4.002 | На представленных рисунках изображены различные переходные процессы систем автоматического регулирования. Укажите рисунок соответствующего процесса. | 1. Рис. 1 - Астатический 2. Рис. 2 - Статический |
| 14.4.003 | На представленных рисунках изображены различные системы пуска двигателя. Укажите рисунок соответствующей системы. | 1. Рис. 1 - С автоматическими пусковыми клапанами на цилиндрах 2. Рис. 3 - С пониженным управляющим воздухом к воздухораспределителю 3. Рис. 2 - С одинаковыми давлениями пускового и управляющего воздуха к воздухораспределителю |
| 14.4.004 | На представленных рисунках изображены главные пусковые клапаны (ГПК) различных типов. Укажите рисунок соответствующего типа. | 1. Рис. 4 - С пневматическим каналом-золотником «2» и автоматическим разгрузочным клапаном «3» 2. Рис. 1 - Уравновешенный с разгрузкой системы через отверстие «В» 3. Рис. 3 - С разгрузкой системы через клапан «1» на штоке ГПК 4. Рис. 2 - Неуравновешенный с разгрузкой системы через паз «С» на хвостовике ГПК |
| 14.4.005 | На представленных рисунках изображены воздухораспределители различных типов. Укажите рисунок соответствующего типа. | 1. Рис. 1 - Дисковый 2. Рис. 2 - Золотниковый для пусковых клапанов с одной управляющей полостью 3. Рис. 3 - Золотниковый для пусковых клапанов с двумя управляющими полостями |
| 14.4.006 | На представленных рисунках изображены термометры различных типов. Укажите рисунок соответствующего типа. | 1. Рис. 1 - Биметаллический термометр 2. Рис. 2 - Манометрический термометр |
| 14.4.007 | На представленных рисунках изображены максиметры различных типов и назначений. Укажите рисунок соответствующего типа. | 1. Рис. 1 - Максиметр с манометром для измерения давления сжатия и горения 2. Рис. 3 - Максиметр с автоматической балансировкой 3. Рис. 2 - Максиметр для нагнетательных топливопроводов |
| 14.4.008 | На представленных рисунках изображены терморегуляторы различных типов и назначений. Укажите рисунок соответствующего типа. | 1. Рис. 1 - Одноклапанный терморегулятор 2. Рис. 4 - Двухклапанный терморегулятор 3. Рис. 3 - Дистанционный терморегулятор 4. Рис. 2 - Одноклапанный сильфонный регулятор |
| 14.4.009 | На представленных рисунках изображены защитные устройства различных типов. Укажите рисунок соответствующего типа. | 1. Рис. 1 - Струйное реле поршневого типа 2. Рис. 3 - Регулятор давления жидкости 3. Рис. 2 - Струйное реле диафрагменного типа |
| 14.4.010 | На представленных рисунках изображены управляющие устройства различных типов. Укажите рисунок соответствующего типа. | 1. Рис. 1 - Дроссельное типа «сопло-заслонка» 2. Рис. 3 - Дроссельное типа «проточный золотник» РГМП 3. Рис. 2 - Дроссельное типа «проточный золотник» |
| 14.4.011 | На представленных рисунках изображены управляющие устройства различных типов. Укажите рисунок соответствующего типа. | 1. Рис. 1 - Золотниковое 2. Рис. 3 - Струйное типа ЦНИИ им Крылова 3. Рис. 2 – Струйное |
| 14.4.012 | На представленных рисунках изображены управляющие устройства различных типов. Укажите рисунок соответствующего типа. | 1. Рис. 1 - Двухкаскадное гидравлическое 2. Рис. 3 - Электромеханическое (реле) типа «электрозолотник» 3. Рис. 2 - Двухкаскадное пневматическое |
| 14.4.013 | На представленных рисунках изображены чувствительные элементы различных типов. Укажите рисунок соответствующего типа. | 1. Рис. 1 - Мембрана натянутая без жесткого центра 2. Рис. 3 - Сильфон (гармошковая мембрана) 3. Рис. 2 - Мембрана с гофром и жестким центром 4. Рис. 4 - Манометрическая пружина |
| 14.4.014 | На представленных рисунках изображены чувствительные элементы различных типов. Укажите рисунок соответствующего типа. | 1. Рис. 4 - Мембранный элемент 2. Рис. 1 - Поплавок 3. Рис. 3 - Термогидравлический элемент 4. Рис. 2 - Термостатический элемент |
| 14.4.015 | На представленных рисунках изображены чувствительные элементы различных типов. Укажите рисунок соответствующего типа. | 1. Рис. 1 - Дилатометр 2. Рис. 4 - Центробежный маятник 3. Рис. 3 - Термопара 4. Рис. 2 - Манометрический элемент |
| 15.1.001 | Укажите, кто назначает лиц командного состава, ответственных за техническое использование и техническое обслуживание грузоподъемных устройств | Судовладелец |
| 15.1.002 | Своевременную подачу заявки на освидетельствование и испытание грузоподъемных устройств судна обеспечивает | Лицо командного состава, ответственное за техническое обслуживание грузоподъемных устройств |
| 15.1.003 | Укажите при каких максимальных углах крена и дифферента допускается изменение горизонтального положения грузовой стрелы при максимальном вылете с помощью оттяжек | Крен не более 5° и дифферент не более 2° |
| 15.1.004 | Рангоут, а также все тросы, цепи, гаки, кольца, скобы, вертлюги, бугели, обухи и блоки должны быть осмотрены и результаты осмотра занесены в судовой журнал | Один раз в три месяца |
| 15.1.005 | Укажите случаи (кроме систематических, полугодовых осмотров), в которых надо осматривать швартовное устройство (кипы, кнехты, тросы и другие элементы) | После стоянки судна в условиях приливно -отливных течений |
| 15.1.006 | Укажите периодичность проверки исправности спасательных шлюпок путем спуска их на воду | Не реже одного раза в 3 месяца |
| 15.1.007 | Укажите периодичность проверок спасательных средств по контрольному списку технического обслуживания (Правила 19 и 52 Главы III СОЛАС) | Ежемесячно |
| 15.1.008 | Двигатели спасательных и дежурных шлюпок во время еженедельных испытаний проводимых при температуре окружающей среды превышающей минимальную температуру, требуемую для пуска двигателя, должны работать на передний и задний ход | В общей сложности не менее 3 мин |
| 15.1.009 | Укажите, должны ли все операции, связанные с вводом в действие, изменением режимов работы, выводом из действия, проворачиванием и разборкой судовых устройств, производиться с разрешения должностных лиц (капитана, вахтенного помощника капитана, старшего механика, вахтенного механика) | Должны |
| 15.1.010 | Укажите, должны ли регистрироваться вахтенным механиком в машинном журнале все действия, связанные с техническим использованием, обслуживанием и ремонтом судовых устройств | Должны |
| 15.1.011 | Укажите, должна ли вывешиваться предупредительная табличка при неисправном состоянии судового устройства | Должна |
| 15.1.012 | Укажите, должна ли подготовка судовых устройств к действию включать тщательный наружный осмотр устройства | Должна |
| 15.1.013 | Укажите, можно ли вводить в действие судовые устройства с отключенными или неисправными предохранительными устройствами | Запрещается |
| 15.1.014 | Укажите, разрешена ли подготовка к работе и работа судовых устройств при отсутствии штатных приборов или при неисправном их состоянии | Запрещается |
| 15.1.015 | В тех случаях, когда инструкции заводов-изготовителей не согласуются с отдельными положениями ПТС и К, должны выполняться требования | Инструкциями заводов-изготовителей |
| 15.2.001 | Укажите процедуры, которые необходимо выполнить перед каждой погрузочно-разгрузочной операцией в отношении ответственных деталей и механизмов грузоподъемного устройства | 1. Осмотр 2. Проверка в действии в холостую |
| 15.2.002 | Укажите операции, которые необходимо выполнить ответственным лицам экипажа судна с горизонтальным способом грузообработки перед каждой погрузкой и выгрузкой | 1. Проверка блокировочных устройств 2. Проверка дистанционного управления приводами 3. Проверка аварийной защиты от перегрузок грузового оборудования |
| 15.2.003 | Укажите какие позиции необходимо проверять при эксплуатации судовых лифтов, в промежутках между освидетельствованиями инспектором Регистра | 1. Управления 2. Аварийного вызова и освещения 3. Дверных и стопорных выключателей 4. Правильное функционирование дверных и стопорных замков дверей 5. Состояние тормоза и других подверженных износу конструкций, насколько это возможно |
| 15.2.004 | Рангоут и стоячий такелаж на грузовых судах предназначены для | 1. Несения средств связи 2. Поддержания грузовых стрел 3. Несения средств сигнализации |
| 15.2.005 | Крепить якорную цепь на два стопора необходимо | 1. Если с якорной цепью или в цепном ящике проводятся какие–либо работы 2. Если под якорем, висящим на якорной цепи или находящимся в клюзе, находится причал или проводятся ремонтные работы |
| 15.2.006 | Укажите условия, которым должны соответствовать штатные места спасательных средств | 1. Надежное хранение на судне 2. Свободный доступ экипажа и пассажиров 3. Безопасность членов экипажа при работе с ними 4. Удобство, быстроту и легкость вываливания за борт и спуска на воду |
| 15.2.007 | Укажите в каком состоянии должны находиться все спасательные средства перед выходом судна из порта | 1. Рабочем 2. Готовности к немедленному использованию |
| 15.2.008 | Укажите действия, которые необходимо выполнить при подготовке судовых устройств к пуску | 1. Снять стопоры 2. Подать смазку 3. При наличии системы охлаждения подать воду 4. Проверить соответствие управляющих органов режиму пуска |
| 15.2.009 | Укажите случаи, в которых необходимо остановить механизм после пуска | 1. В случае появления сигналов, стуков, вибрации 2. При выходе значений параметров за допустимые пределы |
| 15.2.010 | В случае появления при работе технического средства ненормального шума, стука, вибраций, нагрева или при выходе значений контролируемых параметров за допустимые пределы необходимо | 1. Остановить механизм 2. Вывести из действия техническое устройство |
| 15.2.011 | Какие документы устанавливают последовательность операций по остановке технического средства? | 1. Инструкции по эксплуатации 2. Правила технической эксплуатации |
| 15.2.012 | Экстренный вывод из действия (остановка) механизма допускается | 1. При аварии 2. В случае угрозы человеческой жизни |
| 15.2.013 | Укажите операции, которые необходимо выполнять с длительно неработающими механизмами | 1. Смазывать 2. Периодически проворачивать |
| 15.2.014 | Укажите какие рулевые машины относятся к гидравлическим | 1. Плунжерные 2. Лопастные 3. Плунжерно-реечные |
| 15.2.015 | Укажите действия, которые необходимо предпринять при длительной остановке механизмов, когда температура окружающей среды может оказаться ниже или равной О°С | 1. Использовать незамерзающие жидкости 2. Принять меры по предотвращению размораживания технического средства |
| 15.2.016 | Укажите действия, которые необходимо предпринять при кратковременной остановке механизмов, когда температура окружающей среды ниже О°С? | 1. Обогревать вспомогательными средствами 2. Периодически включать механизм в работу |
| 15.3.001 | Укажите до какого числа (в процентах) обрывов от общего числа проволок стального швартовного троса в любом его месте на длине равной восьми его диаметрам допускается работа троса. | 10 |
| 15.3.002 | Укажите до какого числа (в процентах) обрывов, от общего числа нитей синтетического каната швартовного троса в любом его месте на длине равной восьми диаметрам для крученых восьмипрядных, допускается работа каната. | 15 |
| 15.3.003 | Укажите цифры, которыми на рисунке обозначены элементы якорного устройства, предназначенные для крепления якоря по-походному? | 2 3 |
| 15.3.004 | Укажите цифры, которыми на рисунке обозначены элементы якорно-швартовного брашпиля, при помощи которых регулируется скорость схода якоря? | 15 16 |
| 15.3.006 | Максимальный рабочий угол перекладки руля для морских судов от диаметрали … градусов | ~35%2 |
| 15.3.007 | Укажите номер, которым на рисунке лопастной рулевой машины обозначены лопасти, соединенные с баллером руля | 2 |
| 15.3.008 | Укажите номер, которым на рисунке лопастной рулевой машины обозначены лопасти, соединенные с корпусом рулевой машины | 5 |
| 15.4.001 | На представленных рисунках изображены швартовные шпили различных типов. Укажите рисунок соответствующего типа. | 1. Рис. 1 - Безбаллерный шпиль 2. Рис. 2 - Баллерный шпиль |
| 15.4.002 | На представленных рисунках изображены механизмы судовых электрических грузовых кранов различного назначения. Укажите рисунок соответствующего механизма. | 1. Рис. 1 - Механизм подъема груза 2. Рис. 2 - Механизм поворота |
| 15.4.003 | На представленных рисунках изображены кинематические схемы судовых технических средств различного назначения. Укажите рисунок соответствующего технического средства. | 1. Рис. 1 - Кинематическая схема брашпиля 2. Рис. 3 - Кинематическая схема грузовой лебедки 3. Рис. 2 - Кинематическая схема электрогидравлической швартовной автоматической лебедки |
| 15.4.004 | Укажите какие элементы плунжерной рулевой машины, изображенной на рисунке, имеют следующие названия | 1. Гидравлические цилиндры 2. Шарнир 3. Баллер 4. Румпель 5. Плунжеры |
| 15.4.005 | Укажите названия гравитационных шлюпбалок, показанных на рисунке. | 1. Рисунок В 2. Рисунок Б 3. Рисунок А 4. Рисунок Г |
| 15.4.006 | Укажите, какие характерные для показанной на рисунке шлюпочной лебедки элементы, имеют следующие названия. | 1. Элемент 4 2. Элемент 7 3. Элемент 17 4. Элемент 3 |
| 15.4.007 | Укажите, какие элементы легкой грузовой стрелы, показанной на рисунке, имеют следующие названия. | 1. Элемент 4 2. Элемент 9 3. Элемент 10 4. Элемент 3 5. Элемент 2 |
| 15.4.008 | Укажите, какие элементы грузовой лебедки, показанной на рисунке, имеют следующие названия. | 1. Элемент 3 2. Элемент 7 3. Элемент 6 4. Элемент 2 5. Элемент 4 6. Элемент 1 |
| 16.1.001 | Укажите минимальное количество осушительных насосов, которое должно быть на пассажирском судне | Три |
| 16.1.002 | Укажите какое минимальное количество осушительных насосов должно быть на непассажирском судне | Два |
| 16.1.003 | Проверка знаний членов судового экипажа в части судовых систем, их обслуживания и использования входит в обязанность | Лиц командного состава судна, несущих ответственность за техническое использование и техническое обслуживание соответствующих систем |
| 16.1.004 | Выборочный контроль остаточных толщин стенок труб судовых систем с использованием приборов неразрушающего контроля должен производиться | Не реже, чем раз в год |
| 16.1.005 | Укажите, что необходимо сделать судовому персоналу, чтобы неправильное маневрирование клапанами, клинкетами, прочей арматурой и их дистанционными приводами не вызвало аварийное состояние судна, порчу груза или порчу и потерю судовых запасов | Вывесить табличку, запрещающую их открытие |
| 16.1.006 | Любое судно валовой вместимостью 10000 рег.т. и более, согласно «Наставлению по предотвращению загрязнения с судов» должно иметь | Устройство сигнализации и автоматического прекращения любого сброса нефтяной смеси |
| 16.1.007 | Под оборудованием для нефтеводяной сепарации понимается | Сепаратор или фильтр или их комбинация, которые спроектированы для получения потоков, содержащих менее 100 млн-1 нефти |
| 16.1.008 | Под оборудованием для фильтрации нефти понимается | Любая комбинация сепаратора и фильтра или коалесцирующего элемента, которые спроектированы для получения потоков, содержащих не более 15 млн-1 нефти |
| 16.1.009 | Капитан или другой ответственный за данную операцию представитель командного состава перед попыткой подъема любого шланга на борт должен убедиться | Что их общий вес не превышает грузоподъемности судовой стрелы или крана поднимающего шланг |
| 16.1.010 | Укажите периодичность проверок крепления и заземления грузовых и зачистных трубопроводов расположенных на палубе | Каждый раз перед грузовыми операциями |
| 16.1.011 | Ответственность за состояние топливных и масляных грузовых шлангов и их оснастку в период эксплуатации, проведение соответствующих профилактических осмотров и испытаний, подачу на судно, крепление к судовым трубопроводам и наблюдение во время работы несет | Подразделение, которое непосредственно занимается эксплуатацией шлангов |
| 16.1.012 | Укажите по чьему указанию могут быть начаты грузовые и балластные операции и мойка танков | Лица ответственного за грузовые операции |
| 16.1.013 | Укажите зависимость между давлениями в масляной системе и системе охлаждения масляных охладителей | Давление масла должно быть выше |
| 16.1.014 | Вскрытие балластных цистерн, цистерн запасов котельной воды, питьевой и мытьевой воды для осмотра, очистки и восстановления (в случае необходимости) антикоррозионного покрытия должно производиться | Не реже одного раза в год |
| 16.1.015 | Проверка действия дистанционных и быстрозапорных приводов арматуры топливной системы должна производиться не реже | 1 раз в 3 месяца |
| 16.2.001 | Укажите функции балластно-осушительной системы судна | 1. Обеспечение живучести судна 2. Обеспечение мореходных качеств судна 3. Обеспечение эксплуатационных качеств судна |
| 16.2.002 | Укажите процедуры, которые обязаны выполнить члены судового экипажа, в ведении которых находятся системы | 1. Изучить системы на месте 2. Изучить соответствующие чертежи относящиеся к системам 3. Изучить соответствующие инструкции по обслуживанию относящиеся к этим системам |
| 16.2.003 | Укажите процедуры, которые необходимо выполнить при прекращении работы палубных механизмов и систем в условиях низких температур | 1. Спустить воду 2. Спустить конденсат 3. Продуть трубопроводы |
| 16.2.004 | Укажите действия, которые необходимо выполнить при резком самопроизвольном изменении режима работы грузовых или зачистных насосов | 1. Немедленно остановить насосы 2. Выяснить причину изменения режима 3. Устранить причину изменения режима |
| 16.2.005 | В случае снятия пломбы, поставленной с целью предотвращения загрязнения моря с судов, в машинный журнал должна быть внесена запись, содержащая | 1. Дату и время снятия пломбы 2. Должность и фамилию лица, снявшего пломбу 3. Клапан или запорное устройство, с которого снята пломба 4. Географические координаты или другие данные, точно определяющие местонахождение судна в момент снятия пломбы |
| 16.2.006 | Проверка крепления и заземления грузовых и зачистных трубопроводов, расположенных в трюмах, должна производиться | 1. После каждой дегазации 2. После производства ремонтных работ |
| 16.2.007 | Целями регулярных проверок всех масляных и топливных трубопроводов и связанного с ними оборудования является | 1. Раннее обнаружение протечек 2. Своевременного проведение ремонта |
| 16.3.001 | Укажите до какого максимального объема (в процентах) разрешается заполнение водяных цистерн при низких температурах | 95 |
| 16.3.002 | Укажите минимальное количество кингстонных ящиков, которое должно иметь машинное отделение, обеспечивающих прием забортной воды в любых условиях эксплуатации. | 2 |
| 16.3.003 | Укажите минимальное количество насосов с механическим приводом в системах осушения на грузовых судах.. | 2 |
| 16.3.004 | Укажите минимальное количество насосов в балластной системе судна.. | 1 |
| 16.4.001 | На представленных рисунках изображены схемы шестеренных насосов различных типов. Укажите рисунок соответствующего типа. | 1. Рис. 1 - Шестеренный насос с внешним зацеплением 2. Рис. 2 - Шестеренный насос с внутренним зацеплением |
| 16.4.002 | На представленных рисунках изображены схемы центробежных насосов различных типов. Укажите рисунок соответствующего типа. | 1. Рис. 1 - Центробежный двухступенчатый самовсасывающий вертикальный насос 2. Рис. 2 - Центробежный одноступенчатый несамовсасывающий вертикальный насос |
| 16.4.003 | На представленных рисунках изображены различные способы сепарации топлива и масла. Укажите рисунок соответствующего способа. | 1. Рис. 1 - Пурификация 2. Рис. 2 - Кларификация |
| 16.4.004 | На представленных рисунках изображены различные системы грузовых и зачистных трубопроводов танкеров разных типов. Укажите рисунок соответствующей системы. | 1. Рис. 1 - Кольцевая 2. Рис. 2 - Линейная |
| 16.4.005 | На представленных рисунках изображены схемы трехвинтовые насосов различных типов. Укажите рисунок соответствующего типа. | 1. Рис. 1 - Трехвинтовой насос с односторонним подводом жидкости 2. Рис. 2 - Трехвинтовой насос с двусторонним подводом жидкости |
| 16.4.006 | На представленных рисунках изображены шестеренные насосы разных типов. Укажите рисунок соответствующего типа. | 1. Рис. 1 - Трехступенчатый шестеренный насос 2. Рис. 2 - Трехшестеренный насос |
| 16.4.007 | На представленных рисунках изображены указатели уровня разных типов. Укажите рисунок соответствующего типа. | 1. Рис. 1 - Дистанционный указатель уровня пневмеркаторного типа 2. Рис. 2 - Поплавково-ленточный указатель уровня |
| 16.4.008 | На представленных рисунках изображены схемы различных систем пожаротушения. Укажите рисунок соответствующей системы. | 1. Рис. 1 - Линейная схема водопожарной системы 2. Рис. 2 - Кольцевая схема водопожарной системы 3. Рис. 3 - Судовая автоматическая спринклерная система |
| 16.4.009 | На представленных рисунках изображены клапаны газоотводной системы различного типа и назначения. Укажите рисунок соответствующего клапана. | 1. Рис. 1 - Дыхательный клапан 2. Рис. 3 - Предохранительный клапан 3. Рис. 2 - Автоматический дыхательный клапан |
| 16.4.010 | На представленных рисунках изображены системы мойки грузовых танков по замкнутому циклу по разным схемам. Укажите рисунок соответствующей схемы мойки. | 1. Рис. 1 - При однокаскадной схеме 2. Рис. 2 - При двухкаскадной схеме через специальные отстойные танки 3. Рис. 4 - По разомкнутому циклу при двухкаскадной схеме 4. Рис. 3 - При двухкаскадной схеме с использованием в качестве второго каскада грузового танка |
| 17.1.002 | Укажите рисунок, на котором правильно отмечены величины напряжений? |  |
| 17.1.003 | Вольтметры, установленные на ГРЩ показывают | Линейное напряжение |
| 17.1.004 | С помощью какого выражения можно определить величину активной мощности в трехфазной судовой сети, используя показания электроизмерительных приборов (амперметра и вольтметра), установленных на ГРЩ? |  |
| 17.1.005 | Какое напряжение подводится к судовым силовым электрическим розеткам? | Двухфазное напряжение 220 В |
| 17.1.006 | Можно ли приемники электроэнергии, рассчитанные на питание однофазным напряжением 220 В, подключать к двухфазной сети с линейным напряжением 220 В? | Да |
| 17.1.007 | Как измениться мощность асинхронного электродвигателя переменного тока, если произвести переключение способа соединения обмоток с треугольника на звезду? | Уменьшиться в 3 раза |
| 17.1.008 | В чем особенность светового потока, создаваемого люминесцентными лампами низкого давления? | Мерцают с частотой в раза большей частоты тока в сети |
| 17.1.019 | Какое значение погрешности положено в основу при определении класса точности электроизмерительных приборов? | Максимальное значение приведенной погрешности в процентах |
| 17.1.020 | Какая погрешность электроизмерительного прибора имеет ту же размерность, что и измеряемая величина? | Абсолютная погрешность |
| 17.1.021 | Как изменяется сопротивление тела человека при увеличении величины напряжения? | Уменьшается |
| 17.1.022 | При какой частоте электрического тока сопротивление тела человека выше? | 0 Гц (постоянный род тока) |
| 17.1.023 | Как изменяется сопротивление тела человека при увеличении времени прикосновения с токоведущим элементом? | Уменьшается |
| 17.1.024 | Какой ток из перечисленных наиболее опасен для человека (при величине напряжения до 500 В)? | Переменный частотой 50 Гц |
| 17.1.025 | Что называется защитным заземлением? | Электрическое соединение с “землей” металлических нетоковедущих частей |
| 17.1.026 | Что относится к основным изолирующим средствам защиты в установках с напряжением до 1000 В? | Диэлектрические перчатки |
| 17.1.027 | Какое соприкосновение с судовой электрической сетью является наиболее опасным? | а |
| 17.1.028 | Чему равно сопротивление внутренних тканей человека | 300-500 Ом |
| 17.1.029 | При какой величине переменного тока частотой 50 Гц, протекающего через организм, человек начинает его ощущать? | Около 1,1 мА |
| 17.1.030 | При какой величине постоянного тока, протекающего через организм, человек начинает его ощущать? | Около 6 мА |
| 17.1.031 | Чему равна величина безопасного тока частотой 50 Гц, протекающего через человеческий организм? | Около 50-75 мкА |
| 17.1.032 | При какой величине постоянного тока, протекающего через организм, человек в случае соприкосновения с токоведущей частью не способен самостоятельно отсоединиться от токоведущего элемента? | Около 50-80 мА |
| 17.1.033 | Какой по величине ток, проходя по организму человека, вызывает немедленную остановку сердца? | Более 5 А |
| 17.1.034 | Какое прикосновение человека к токоведущим частям в судовых сетях наиболее опасно? | Двухфазное (одновременное прикосновение человека к двум фазным проводам) |
| 17.1.035 | Какой основной способ повышения электробезопасности в судовых электроустановках? | Применение защитного заземления |
| 17.1.036 | Можно ли использовать вместо указателей напряжения «контрольную лампу»? | Нет |
| 17.1.037 | Разрешается ли в диэлектрических перчатках работать с электрооборудованием, находящимся под напряжением? | Разрешается в сетях с напряжением менее 1000 В |
| 17.1.040 | Что называется защитным занулением? | Электрическое соединение металлических нетоковедущих частей с заземленной нейтралью |
| 17.1.047 | Чему равна величина безопасного постоянного тока, протекающего через человеческий организм? | Около 100-125 мкА |
| 17.1.048 | При какой величине переменного тока частотой 50 Гц, протекающего через организм, человек в случае соприкосновения с токоведущей частью, не способен самостоятельно разжать кисть руки? | Около 15 мА |
| 17.1.052 | Укажите основное назначение защитного заземления? | Устранение опасности поражения электрическим током обслуживающего персонала |
| 17.1.053 | Какой основной способ повышения электробезопасности используется в судовых электроустановках? | Применение защитного заземления |
| 17.1.054 | Судовые электроустановки. Укажите основное назначение защитного отключения? | Устранение опасности поражения электрическим током обслуживающего персонала |
| 17.1.055 | Укажите область применения защитного отключения в судовых электроустановках | Электрические сети с любой нейтралью |
| 17.1.056 | Для чего в судовых электроустановках используют указатели напряжения | Для проверки наличия напряжения на токоведущих частях |
| 17.1.058 | Разрешается ли в диэлектрических перчатках работать с электрооборудованием, находящимся под напряжением? | Разрешается в сетях с напряжением менее 1000 В |
| 17.1.059 | Основным достоинством IGBT-транзисторов является | Возможность управления большими по величине токами и напряжениями посредством минимальных по величине управляющих сигналов |
| 17.1.060 | Ширина петли гистерезиса компаратора, реализующего функции триггера Шмитта (смотри рисунок), зависит от соотношения между резисторами | R2 - R3 |
| 17.1.061 | Чем отличается параметрический стабилизатор напряжения от компенсационного? | Стабилизацией за счет особенностей вольт-амперной характеристики |
| 17.1.062 | Коэффициент пересчета двоично-десятичного счетчика равен | 10 |
| 17.1.063 | Какие измерительные преобразователи применяются в датчиках крутящего момента? | Тензорезисторные |
| 17.1.064 | Какие проводниковые материалы применяются в термопреобразователях сопротивления (термометрах сопротивления)? | Платина |
| 17.1.065 | Омические датчики уровня применяются для | Забортной воды |
| 17.1.066 | Явление самохода (вращение двигателя при отсутствии напряжения управления) в двухфазных исполнительных двигателях устраняется | Увеличением критического скольжения больше единицы |
| 17.1.067 | Какое влияния оказывает сопротивление нагрузки на статическую характеристику потенциометрического преобразователя? | Приводит к уменьшению выходного напряжения |
| 17.1.068 | Двигатель постоянного тока можно рассматривать как реальное интегрирующее звено | Если выходной величиной является угол поворота якоря |
| 17.1.069 | Коэффициент трансформации линейного поворотного трансформатора равен | 0,565 |
| 17.1.070 | Основное влияние на динамическую погрешность датчиков температуры с термометрами сопротивления оказывает | Защитный металлический кожух |
| 17.1.071 | Выходным сигналом индукционных преобразователей частоты вращения является | Частота |
| 17.1.072 | Укажите название схемы включения операционного усилителя | Инвертирующий усилитель |
| 17.1.073 | Определите величину выходного сигнала при указанных на схеме номиналах | Выходной сигнал составит +16,2В |
| 17.1.074 | Укажите название схемы включения операционного усилителя | Дифференциальный усилитель |
| 17.1.075 | В каком режиме измерительный трансформатор тока имеет минимальную погрешность | В режиме короткого замыкания, когда: |
| 17.1.076 | Для чего используется интегратор в датчике тока микропроцессорной системы управления электроэнергетической установки | Для получения заданной время-токовой характеристики |
| 17.1.079 | Каким образом уменьшается значение ЭДС самоиндукции в электромагните постоянного тока при отключении его обмотки от сети? | Параллельно обмотке электромагнита подключается разрядный резистор |
| 17.1.080 | К чему приводит заедание якоря электромагнита переменного тока? | К сгоранию обмотки электромагнита |
| 17.1.081 | Как включаются резисторы обратной связи в схеме определения среднеарифметической мощности судового генератора? | Подключение очередного генератора к судовой сети приводит к параллельному включению резистора обратной связи |
| 17.1.082 | Для чего служит компенсационная обмотка электромашинного усилителя поперечного поля? | Для компенсации продольной составляющей реакции якоря |
| 17.1.083 | Укажите основное назначение транзистора VT3 | Активный элемент стабилизатора тока |
| 17.1.084 | На рисунке изображена принципиальная электрическая схема операционного усилителя. Поясните назначение транзисторов VT1 и VT2 | Балансный усилитель |
| 17.1.085 | На рисунке показана принципиальная электрическая схема усилителя с обратной связью. Какой тип обратной связи реализован в схеме? | Последовательная отрицательная обратная связь по напряжению |
| 17.1.086 | Какие измерительные преобразователи применяются в датчике положения рейки топливных насосов? | Индуктивные |
| 17.2.001 | Почему трехфазные сети переменного тока находят более широкое применение на судах, чем с сети постоянного тока? | 1. Простая конструкция и высокая надежность трехфазных электрических машин 2. Проще осуществлять преобразование напряжения |
| 17.2.002 | Что влияет на сопротивление тела человека электрическому току? | 1. Окружающая среда 2. Физиологические факторы 3. Состояние кожного покрова 4. Параметры электрической сети |
| 17.2.003 | Что относится к дополнительным изолирующим средствам защиты в установках с напряжением до 1000 В? | 1. Диэлектрические сапоги 2. Диэлектрические галоши 3. Диэлектрические коврики |
| 17.2.004 | В каких случаях возникает опасность поражения электрическим током? | 1. При замыкании фазы электрической машины на корпус 2. При снижении сопротивления изоляции электрической сети |
| 17.2.007 | Частота колебаний мультивибратора зависит | 1. От величины напряжения U1 2. От величины постоянной времени RC цепи |
| 17.2.008 | Какие измерительные преобразователи применяются в датчиках давления в цилиндрах ДВС? | 1. Магнитоупругие 2. Тензорезисторные 3. Пьезоэлектрические |
| 17.2.009 | На каком рисунке изображена судовая трехфазная электрическая сеть? | 1 2 |
| 17.4.001 | В Правилах технической эксплуатации судовых технических средств и конструкций приведены нормы сопротивления изоляции электрооборудования для | 1. В виде значений, определенных в холодном и нагретом состояниях 2. В виде нормального и предельно допустимого значений, определенных в нагретом состоянии |
| 17.4.002 | Техническое состояние электрооборудования, находящегося в эксплуатации, с точки зрения сопротивления изоляции может быть оценено как | 1. Если сопротивление изоляции не меньше нормального значения 2. Если сопротивление изоляции меньше предельно допустимого значения 3. Если сопротивление изоляции меньше нормального значения, но равно или больше предельно допустимого значения |
| 17.4.003 | Укажите названия полупроводниковых приборов, представленных на рисунках | 1. Диод Шоттки 2. Двухсторонний стабилитрон 3. Туннельный диод |
| 17.4.004 | Укажите названия полупроводниковых приборов, представленных на рисунках | 1. МОП –транзистор со встроенным каналом 2. МОП –транзистор с индуцированным каналом 3. IGBT –транзистор (биполярный транзистор с изолированным затвором) |
| 17.4.005 | Укажите условно-графические обозначения полупроводниковых приборов | 1 2 3 |
| 17.4.006 | Укажите назначение и тип датчиков неэлектрических величин, представленных на рисунках | 1. Датчик электромагнитного излучения (фоторезистор) 2. Датчик электромагнитной индукции (магниторезистор) 3. Датчик механических деформаций и перемещений (тензорезистор) |
| 17.4.007 | Укажите условно-графические обозначения интегральных микросхем, представленных на рисунке | 1. Рис б 2. Рис а 3. Рис в |
| 17.4.008 | Определите названия полупроводниковых приборов по виду вольт – амперных характеристик приведенных на рисунке | 1. Рис б 2. Рис а 3. Рис в |
| 17.4.009 | Определите названия элементов автоматики по виду характеристик вход-выход | 1. Рис а 2. Рис в 3. Рис б |
| 17.4.011 | Укажите названия схем усилителей, приведенных на рисунке | 1. Рис б 2. Рис а |
| 17.4.012 | Идентифицируйте характеристики усилителей | 1. Xарактеристика “б” 2. Xарактеристика “а” |
| 18.1.001 | Укажите правильный порядок включения на параллельную работу силового трансформатора напряжения? | Включение производится со стороны первичной, а затем вторичной сети |
| 18.1.002 | Какое количество силовых трансформаторов должно применяться в составе судовой электроэнергетической системе? | Не менее двух |
| 18.1.003 | Какие силовые трансформаторы допускается применять на судах? | Сухие трансформаторы |
| 18.1.004 | Сколько электрических машин входит в состав электромашинных преобразователей? | 2 и более |
| 18.1.005 | В каком режиме работают электрические машины, входящие в состав в электромашинных преобразователей? | Одна электрическая машина работает в двигательном режиме, остальные в генераторном |
| 18.1.006 | Могут ли в состав электромашинных преобразователей одновременно входить электрические машины постоянного и переменного тока? | Да |
| 18.1.007 | Электрический пробой полупроводникового прибора наступает | При превышении напряжением допустимой величины по амплитуде или продолжительности |
| 18.1.008 | Допускается ли с помощью мегомметра измерять сопротивление изоляции полупроводниковых вентилей? | Нет |
| 18.1.009 | Укажите нормальное сопротивление изоляции полупроводниковых преобразователей, находящихся в эксплуатации | 1,0 МОм и выше |
| 18.1.010 | Реле напряжения можно отличить от токового реле по | Обмотке включающей катушки |
| 18.1.011 | Время выдержки электромагнитного реле времени можно увеличить | Уменьшив тягу возвратной пружины |
| 18.1.012 | Что произойдёт с контактором переменного тока, если после подачи питания якорь контактора останется в не притянутом положении? | Увеличится ток включающей катушки контактора |
| 18.1.013 | Как изменится начальный пусковой момент АД с короткозамкнутым ротором при его пуске переключением обмотки статора со ,,звезды” на ,,треугольник”? | Момент уменьшится в 3 раза |
| 18.1.014 | Cопротивление изоляции при нагреве статорной обмотки ЭД до температуры, определяемой нагрузкой | Уменьшается |
| 18.1.015 | Непосредственно у поста управления шлюпочной лебёдкой должно устанавливаться | Выключатель силовой цепи ЭД |
| 18.1.016 | При пуске асинхронного электропривода двигатель разгоняется до скорости | w = 0 |
| 18.1.017 | В асинхронном электроприводе работа двигателя | Устойчива в точке А и в точке В |
| 18.1.018 | При переходе от схемы «А» к схеме «В» электродвигатель последовательного возбуждения привода тормозится по характеристике | а |
| 18.1.019 | При частотном регулировании скорости асинхронного привода изменение напряжения осуществляется по закону |  |
| 18.1.020 | Регулирование скорости асинхронного двигателя осуществляется изменением частоты. Какой закон регулирования напряжения выбран в этом случае? | U = const, f > fн |
| 18.1.021 | В асинхронном приводе исполнительный двигатель при нормальной схеме включения и частоте сети 50 Гц вращается со скоростью w = 0,25 *w0, то частота тока в роторе будет | 37,5 Гц |
| 18.1.022 | Увеличить максимальный момент асинхронного электродвигателя в режиме динамического торможения можно за счет | Увеличения постоянного тока в цепи статора |
| 18.1.023 | Назначение нулевой блокировки (защиты) электроприводов | Для исключения самопроизвольного запуска электропривода после восстановления напряжения питания |
| 18.1.024 | Назначение электротепловых реле в схемах электроприводов переменного тока | Защита электродвигателя при перегрузке |
| 18.1.025 | Уменьшение тока при пуске электроприводов с двигателями постоянного тока по мере их разгона вызвано | Появлением противо ЭДС в якорной обмотке |
| 18.1.026 | Что произойдет с электродвигателем постоянного тока последовательного возбуждения при нормальной схеме включения, если электропривод включить без нагрузки? | Пойдет в разнос |
| 18.1.027 | Как изменяется частота вращения при неизменной нагрузке асинхронного двигателя с фазным ротором при введении в цепь ротора активного сопротивления? | При увеличении сопротивления частота вращения уменьшается |
| 18.1.028 | Какую функцию при регулировании частоты вращения асинхронного электропривода выполняет дроссель насыщения? | Изменяет напряжение подводимое к статору |
| 18.1.029 | Чем характеризуется мощный электропривод якорно-швартовного устройства? | Двухдвигательный вариант включения через дифференциал |
| 18.1.030 | Дифференциал применяется | В электроприводе якорно-швартовного устройства, в средствах задания курсового угла в авторулевом и в электромеханических датчиках измерения момента |
| 18.1.031 | Чем характерен электропривод палубных механизмов? | Наличием дискового тормоза, реверса и широты регулирования по частоте вращения; режим кратковременный и повторно-кратковременный |
| 18.1.032 | Отметьте правильное утверждение в части отдачи якоря на больших глубинах с использованием электропривода | Отдача якоря производится с электроприводом и использованием рекуперативного и электродинамического торможения |
| 18.1.033 | Какой электродвигатель используют в большинстве случаев в электроприводах вспомогательных механизмов машинного отделения? | Нереверсивный асинхронный короткозамкнутый двигатель с пускателем контактного или бесконтактного типа |
| 18.1.034 | Что необходимо для реализации частотного управления асинхронным короткозамкнутым двигателем? | Силовой полупроводниковый преобразователь частоты |
| 18.1.035 | Укажите основные меры снижения массогабаритных показателей мощных электроприводов подруливающего устройства | Повышение напряжения |
| 18.1.036 | Трехфазный асинхронный двигатель работает с номинальным током нагрузки. Происходит обрыв одной фазы питания. Как изменится потребляемый ток двигателя? | Увеличится |
| 18.1.037 | При уменьшении напряжения синхронного электродвигателя на 10% частота вращения | Остается неизменной |
| 18.1.038 | Если при неизменном напряжении уменьшить частоту питания асинхронного двигателя, то момент, развиваемый двигателем будет | Увеличиваться |
| 18.1.039 | Асинхронный электропривод с вентиляторной нагрузкой на валу работает с номинальной скоростью. Происходит обрыв одной из фаз. Что произойдет со скоростью двигателя? | Скорость двигателя уменьшится |
| 18.1.040 | Как повлияет на потери энергии при пуске короткозамкнутого асинхронного двигателя вхолостую снижение питающего напряжения? | Потери не изменятся |
| 18.1.041 | Если электродвигатель с самовентиляцией снабдить внешним независимым обдувом, то постоянная времени нагрева | Уменьшится |
| 18.1.042 | В электроприводе номинальный момент двигателя, работающего в продолжительном режиме (S1), равен 50 Н.м. При работе двигателя в повторно-кратковременном режиме (S3) с ПВ=25% номинальный момент будет | 100 Н.м |
| 18.1.043 | При увеличении продолжительности включения (ПВ %) двигателя привода допустимый по нагреву момент | Уменьшается |
| 18.2.001 | Какую функцию выполняет судовой силовой трансформатор? | 1. Преобразовывает величину напряжения 2. Осуществляет гальваническую развязку первичной и вторичной сети |
| 18.2.003 | Какие функции могут выполнять судовые электромашинные преобразователи электроэнергии? | 1. Изменять род тока 2. Преобразовывать величину напряжения 3. Изменять частоту электрического тока |
| 18.2.004 | Какой полупроводниковый прибор является полностью управляемым (можно открыть и закрыть сигналом на управляющем электроде)? | 1. Транзистор 2. Двухоперационный тиристор |
| 18.2.005 | Какие действия необходимо выполнить при измерении изоляции полупроводниковых преобразователей? | 1. Замкнуть накоротко временной перемычкой полупроводниковые вентили 2. Блоки, модули, печатные платы и другие элементы электроники на время измерений отсоединить или отключить |
| 18.2.006 | Какие действия необходимо предпринять, если полупроводниковый преобразователь с естественным охлаждением перегревается? | 1. Уменьшить нагрузку преобразователя 2. Применить искусственную вентиляцию 3. Улучшить условия естественного доступа воздуха |
| 18.2.007 | В каких случаях необходимо произвести проверку технического состояния полупроводникового преобразователя? | 1. При проведении планового технического обслуживания 2. При срабатывании блокировки, сигнализации или защиты 3. При отклонении выходных параметров от заданных величин |
| 18.2.008 | Какими электроизмерительными приборами рекомендуется производить измерение напряжения в полупроводниковых преобразователях? | 1. Осциллографом 2. Электронным вольтметром 3. Стрелочным вольтметром с высоким внутренним сопротивлением |
| 18.2.009 | Какую защиту должны иметь судовые полупроводниковые преобразователи? | 1. Защиту от коротких замыканий 2. Защиту от внешних перенапряжений 3. Защиту от внутренних перенапряжений |
| 18.2.010 | Какое охлаждение должны иметь полупроводниковые преобразователи? | 1. Воздушное естественное 2. Воздушное принудительное |
| 18.2.012 | Длительно допустимая температура нагрева изоляции статорной обмотки ЭД в процессе эксплуатации зависит от | 1. Температуры окружающей среды 2. Класса изоляции статорной обмотки |
| 18.2.013 | В процессе работы у ЭД электроприводов машинного отделения необходимо контролировать | 1. Ток нагрузки 2. Температуру нагрева подшипников 3. Температуру нагрева статорной обмотки |
| 18.2.014 | В рулевой рубке и у поста управления главными механизмами должна быть предусмотрена световая и звуковая сигнализация | 1. О минимальном уровне масла в любой из цистерн гидравлики 2. Об исчезновении напряжения в цепи питания системы управления 3. Об исчезновении напряжения, обрыве фазы и перегрузке в цепи питания каждого агрегата |
| 18.2.015 | Что произойдёт с работающим АД электропривода, если в одной из фаз перегорит предохранитель (или произойдёт обрыв одной фазы)? | 1. Будет гудеть 2. Будет греться 3. Будет работать на двух фазах |
| 18.2.016 | Какие требования должны быть учтены при применении прямого пуска ЭД? | 1. Не должен вызывать остановку двигателя генератора 2. Не должен вызывать отключение работающих машин и аппаратов 3. Не должен вызывать понижение напряжения и частоты в сети, которое может повлечь выпадание генератора из синхронизма 4. Падание напряжения на клеммах ЭД в момент пуска не должно превышать 25% от Uн |
| 18.2.017 | Виды управления рулевым электроприводом (РЭП) | 1. Следящее управление 2. Простое (аварийное) управление |
| 18.2.018 | Основными режимами работы электропривода палубных механизмов являются | 1. Кратковременный режим 2. Повторно-кратковременный режим |
| 18.2.019 | В электроприводах палубных механизмов в большинстве случаев используются | 1. Асинхронный двигатель с фазным ротором 2. Полюсопереключаемый асинхронный двигатель 3. Частотно-регулируемый асинхронный короткозамкнутый двигатель |
| 18.2.020 | Отметьте возможные неисправности в электроприводе палубного крана | 1. Неправильная регулировка кулачков конечных выключателей 2. Неисправная работа конечного выключателя по причине плохого контакта ограничителя 3. Нарушения регулировки срабатывания конечных выключателей, связанных с изменяющейся длиной троса и приводящая к затягиванию гака в нос стрелы |
| 18.2.021 | Отметьте характерные неисправности в работе электропривода машинного отделения | 1. Нарушение работы датчиков 2. Плохой контакт или залипание контактных групп |
| 18.2.022 | Возможные неисправности в работе рулевого электропривода (РЭП) | 1. Неисправность пускателя 2. Обрыв фазы или плохой контакт одной из фаз 3. Отказ в работе управляющего органа насоса или утечка масла в системе |
| 18.4.001 | При использовании трансформаторов для параллельной работы необходимо | 1. Вторичного напряжения, затем со стороны первичного 2. Первичного напряжения, затем со стороны вторичного напряжения (нагрузки) |
| 19.1.001 | Укажите, что необходимо предпринять для автоматического или дистанционного включения механизма или установки, остановленных срабатыванием защитного устройства | Вручную произвести возврат защитного устройства в исходное стояние |
| 19.1.002 | Нужно ли контролировать состояние дизель-генератора, находящегося в горячем резерве, при наличии системы автоматического запуска? | Необходим периодический контроль |
| 19.1.003 | Разрешается ли отключать устройства автоматического контроля сопротивления изоляции, если установлен щитовой прибор измерения сопротивления изоляции? | Разрешается отключать только звуковой сигнал, который после отключения аварийного участка должен быть снова включен |
| 19.1.004 | Укажите, какие двигатели переменного тока используются в качестве исполнительных в системах автоматического управления? | Двухфазные асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором |
| 19.1.005 | Укажите, какие датчики в системах автоматического управления используются для измерения электрического тока без разрыва контролируемой цепи? | Трансформаторы тока |
| 19.1.006 | При неполадках в работе устройств аварийно-предупредительной сигнализации и защиты автоматического регулирования (управления) и необходимости продолжения работы технического средства необходимо | Немедленно перейти на ручное регулирование |
| 19.1.007 | Укажите, как часто лица, использующие автоматические технические средства, должны проходить учебные тренировки для обработки навыков перехода с автоматического управления на ручное? | Периодичность тренировок устанавливает судовладелец |
| 19.1.008 | Установки срабатывания и временных задержек средств автоматизации объектов должен контролировать | Ответственный по заведованию |
| 19.1.009 | При разборке автоматизированного механизма | Датчики системы автоматического управления необходимо отсоединить и снять до разборки |
| 19.1.010 | Проверка работоспособности запасных электронных блоков, модулей и печатных плат систем управления осуществляется | Установкой на несколько часов взамен соответствующих штатных |
| 19.1.011 | Укажите, как часто должна производиться поверка датчиков, контролирующих основные параметры энергетической и электроэнергетической установки? | Не реже одного раза в четыре года |
| 19.1.012 | Основные функции судовой ИИС | Измерение и контроль основных параметров электро-энергетических систем |
| 19.1.013 | Какой блок ИИС обеспечивает преобразование непрерывного сигнала в дискретный? | Аналого-цифровой преобразователь |
| 19.1.014 | Функции измерительного канала в ИИС | Обеспечивает количественную оценку состояния контролируемого объекта с выдачей результата измерения в цифровом виде |
| 19.1.015 | Объект управления имеет переходную характеристику с коэффициентом самовыравнивания Кс ≤ 0. Укажите, какой принцип управления можно использовать для этого объекта | Управление по отклонению |
| 19.1.016 | Апериодическое звено первого порядка охватывается инерционной жесткой отрицательной обратной связью. Укажите, как изменится звено или параметры этого звена | Уменьшится коэффициент усиления и постоянная времени, при этом появится дополнительное воздействие по производной |
| 19.1.017 | Величина уставки срабатывания средства автоматизации вышла за предел установленного значения. Укажите, какие меры должны быть приняты обслуживающим персоналом | Самому выполнить настройку и регулировку |
| 19.1.018 | Укажите, как часто должна проверяться работоспособность запасных электронных блоков | Не реже 1 раза в год |
| 19.1.019 | Кем и как часто должна производиться проверка датчиков, контролирующих основные параметры электрической установки и электрооборудования судна? | Береговыми организациями не реже одного раза в 4 года |
| 19.1.020 | Объект управления имеет переходную характеристику с коэффициентом саморегулирования Кс > 0. Укажите какой принцип управления можно применить в этом случае, как достаточный? | Управление по возмущению |
| 19.1.021 | Передаточная функция описывается выражением: Укажите тип звена и соответствующий ему вид передаточной характеристики | Реальное дифференцирующее звено |
| 19.1.022 | По переходной характеристике рис. 1 определите вид весовой функции на рис. 2 | Рис. А |
| 19.1.023 | По переходной характеристике рис. 1 определите вид весовой функции на рис. 2 | Рис В |
| 19.1.024 | Исходная структурная схема имеет вид, представленный на рис.1, укажите, как будет выглядеть эквивалентная структурная схема при переносе сумматора вперед (рис. 2) | Рис. А |
| 19.1.025 | Исходная структурная схема имеет вид, представленный на рис. 1, укажите, как будет выглядеть эквивалентная схема при замене прямой связи на обратную | Рис. С |
| 19.1.026 | Исходная структурная схема имеет вид, представленный на рис. 1. Укажите, как будет выглядеть эквивалентная структурная схема при переходе к единичной обратной связи (рис. 2) | Рис. А |
| 19.1.027 | Имеется два типовых ПИД-регулятора. Один регулятор выполнен на одном ОУ и соответствует рис 1. Второй регулятор использует модульный принцип построения и выполняется на трех ОУ, его функциональная схема соответствует рис 2. Укажите, какой из указанных регуляторов обеспечивает более оптимальный вид переходной характеристики? | Рис. 2 |
| 19.1.028 | Корректирующее звено в качестве типовой электрической схемы использует схему показанную на рис. 1. Укажите, какой вид ЛАЧX соответствуют данной схеме (рис. 2) | Рис. 1 |
| 19.1.029 | Интегрирующее звено охватывается изодромной обратной связью. Укажите, как в этом случае изменится звено или его параметры | В начале переходного процесса такая связь действует как жесткая и превращает звено в безинерционное, в конце переходного процесса она не действует |
| 19.1.030 | Один из широко применяемых способов обработки сигналов в системе автоматического управления (САУ) называется квантованием. Определите, что это такое? | Преобразование непрерывного сигнала в дискретный |
| 19.1.031 | В системе автоматического управления (САУ) информационный сигнал квантуется по уровню. Определите тип системы управления | Релейная |
| 19.1.032 | В регуляторе частоты вращения главного двигателя (ГД) исполнительный механизм (ИМ) перемещающий рейку топливного насоса с постоянной скоростью и представляет собой электродвигатель постоянного тока. Определите передаточную функцию такого ИМ | W(p)=k/p |
| 19.1.033 | Статическая характеристика релейного элемента (РЭ) в регуляторе частоты вращения имеет вид, показанный на рисунке. Как называется такое регулирование? | Двухпозиционное |
| 19.1.034 | На рис. показана структурная схема релейно-импульсного регулятора с исполнительным механизмом (ИМ) постоянной скорости. Укажите, какой закон регулирования (управления) реализуется такой схемой? | ПИ-закон |
| 19.1.035 | Статическая характеристика, показанная на рис., может реализовываться в релейном элементе (РЭ), собранном на операционном усилителе (ОУ). Укажите название такого устройства | Однопороговый компаратор с гистерезисом |
| 19.1.036 | На рисунке показана статическая характеристика с параметрами А и В. Определите название этих параметров | А – зона возврата; В – зона нечувствительности |
| 19.1.037 | В релейном элементе (РЭ) П-регулятора уменьшена зона нечувствительности DНЧ. Как это отразится на работе регулятора? | Будут наблюдаться колебания ИМ |
| 19.1.038 | В релейно-импульсном ПИ-регуляторе, показанном на рисунке, изменен параметр Тос в сторону уменьшения. Укажите, как это отразится на работе регулятора? | Увеличится частота кратковременных перемещений исполнительного механизма (ИМ) |
| 19.1.039 | В релейно-импульсном П-регуляторе увеличена зона возврата D(в. Как это изменение отразится на работе регулятора? | Возможны колебания ИМ |
| 19.1.040 | В регуляторе частоты вращения (РЧВ) используется электронный П-регулятор с коэффициентом усиления Кп=10. На регулируемый орган (РО), таким образом, воздействует усиленный сигнал. К какому типу регулирования по способу воздействия на РО можно отнести такой регулятор? | Непрямого действия |
| 19.1.041 | В РЧВ муфта измерителя воздействует непосредственно на рейку топливного насоса (регулирующий орган). Определите тип регулятора по способу воздействия | Регулятор прямого действия |
| 19.1.042 | Какие свойства переходному процессу придает наличие в регуляторе изодромной обратной связи? Определите тип такого регулятора | Астатический регулятор с высоким быстродействием |
| 19.1.043 | Регулятором частоты вращения малоинерционного длинноходового главного двигателя является цифровой микропроцессорный регулятор. Определите, как отразится на переходной характеристике увеличение разрядности (частоты квантования)? | Повысится быстродействие, возможно появление автоколебаний |
| 19.1.044 | Вольтметр класса точности 2,5 со шкалой измерения от 0 до 400 В, установленный на генераторной панели ГРЩ показывает напряжение 380 В.Максимальная абсолютная погрешность допустимая при измерении напряжения, составляет | Плюс-минус 10 В |
| 19.1.045 | Укажите значение синусоидально изменяющихся электрических величин переменного тока, которые показывают приборы, установленные на ГРЩ | Действующее |
| 19.1.046 | Какая схема выпрямительного преобразователя должна быть использована, чтобы получить среднее значение напряжения синусоидального переменного тока? | Схема с двухполупериодным выпрямлением |
| 19.1.047 | Какие измерительные механизмы используются в выпрямительных приборах? | Магнитоэлектрические |
| 19.1.048 | При каком значении номинального тока в цепи потребителя должны устанавливаться амперметры, согласно требований Российского морского Регистра судоходства? | – 20 А и более |
| 19.1.049 | Для расширения пределов измерения амперметров при измерении постоянного тока в цепях используется | Сопротивление шунта |
| 19.1.050 | Для расширения пределов измерения вольтметров в цепях постоянного тока применяется | Сопротивление добавочного резистора |
| 19.1.051 | Для расширения пределов измерения амперметров при измерении переменного тока в цепях используются | Измерительный трансформатор тока |
| 19.1.052 | Для расширения пределов измерения вольтметров при измерении напряжения переменного тока используются | Измерительный трансформатор напряжения |
| 19.1.053 | К аварийному режиму измерительного трансформатора тока приводит | Размыкание цепи вторичной обмотки трансформатора |
| 19.1.054 | Какой режим работы измерительного трансформатора напряжения является наиболее благоприятным? | Режим близкий к холостому ходу во вторичной обмотке трансформатора |
| 19.1.055 | Электроизмерительные клещи применяются для | Измерения тока |
| 19.1.056 | Как следует включить подвижную катушку электродинамического прибора чтобы его показания были пропорциональны активной мощности? | Параллельно приложенному напряжению с последовательно включенным активным сопротивлением в цепь катушки |
| 19.1.057 | Укажите, в каких случаях нельзя пользоваться методом двух ваттметров для измерения активной мощности в трехфазной цепи | В случае трехфазной цепи с нулевым проводом |
| 19.1.058 | Для измерения сопротивления изоляции судовых цепей используется | Мегаомметр |
| 19.1.059 | Счетчики активной энергии могут быть использованы | В цепях синусоидального переменного тока |
| 19.1.063 | Функции канала контроля ИИС | Формирование светозвуковых сигналов при отклонении контролируемых параметров от нормы |
| 19.1.064 | Первичные преобразователи для измерения температуры с выходом электрического сигнала | Терморезисторы и термопары |
| 19.1.066 | Какой сигнал формируется аналоговой уставкой? | Напряжение постоянного тока |
| 19.1.067 | Для наблюдения за переходными процессами в электрических цепях могут быть использованы | Осциллографы |
| 19.1.069 | Сформулируйте общее условие равновесия мостовой измерительной схемы постоянного тока | Отсутствие тока в диагонали указателя |
| 19.1.070 | Какое значение погрешности положено в основу при определении класса точности электроизмерительных приборов? | Максимальное значение приведенной погрешности в процентах |
| 19.1.071 | Какая погрешность электроизмерительного прибора имеет ту же размерность, что и измеряемая величина? | Абсолютная погрешность |
| 19.1.072 | Какой измерительный механизм может быть использован для измерения синусоидального переменного тока в цепи? | Электромагнитный, электродинамический и ферродинамический |
| 19.1.073 | Какие приборы нашли наибольшее распространение для измерения активной мощности в судовых условиях? | Ферродинамические |
| 19.2.001 | Укажите, в каких устройствах электрических схем автоматизации из числа перечисленных в ответах используются операционные усилители | 1. Фильтры 2. Компараторы 3. Усилители постоянного тока |
| 19.2.002 | Какие датчики температуры используются в судовых энергетических установках? | 1. Термоэлектрические преобразователи (термопары) 2. Термоэлектрические преобразователи сопротивления |
| 19.2.003 | В качестве датчиков частоты в судовых установках используются | 1. Индукционные преобразователи 2. Тахогенераторы постоянного тока |
| 19.2.004 | Какие устройства судовых систем автоматики используются в качестве датчиков угла рассогласования? | 1. Сельсины 2. Поворотные трансформаторы |
| 19.2.005 | Укажите, какие действия должен предпринять вахтенных механик при вводе в действие системы дистанционного управления главного двигателя (ГД) и винта регулируемого шага (ВРШ) | 1. Сверить показания электрочасов регистратора маневров с судовым временем 2. Проверить положение совмещенной рукоятки управления ДАУ и машинного телеграфа 3. Проверить возможность передачи управления ГД и ВРШ из ЦПУ в рулевую рубку и обратно 4. Выполнить пробные пуски ГД с помощью системы ДАУ 5. Проверить до пуска ГД возможность изменения положения лопастей ВРШ |
| 19.2.006 | Укажите, какие действия должен предпринять вахтенный механик при обнаружении неисправности системы ДАУ | 1. Немедленно проверить и ввести в действие машинный телеграф 2. По согласованию с вахтенным помощником перейти по управление ГД (ВРШ) из машинного помещения |
| 19.2.007 | При отключении средств автоматизации судовых технических средств необходимо | 1. Получить разрешение старшего механика 2. Поставить в известность вахтенного механика 3. Зафиксировать отключение в машинном журнале |
| 19.2.008 | Напряжение на элементах систем автоматического управления разрешается измерять | 1. Электронным вольтметром 2. Стрелочным вольтметром с высоким входным сопротивлением |
| 19.2.009 | Признаками неисправности средств автоматической синхронизации генераторных агрегатов являются | 1. Значительные броски тока 2. Понижение напряжения судовой сети в момент включения автоматического включателя генератора по команде синхронизатора |
| 19.2.010 | Регулятор описывается уравнением: U = Kp * e. Укажите каким электрическим схемам соответствует данный регулятор? | 1. Рис. A 2. Рис. B |
| 19.2.011 | САУ с типовым ПИД - регулятором имеет переходную характеристику представленную на рисунке. Как отразится на переходной характеристике увеличение коэффициента передачи П-регулятора | 1. Уменьшится время нарастания tн 2. Увеличится время регулирования tp |
| 19.2.012 | Как отразится на переходной характеристике САУ увеличение в типовом ПИД-регуляторе Д-составляющей | 1. Уменьшится колебательность и уменьшится tрег 2. Увеличится перерегулирование d и быстродействие |
| 19.2.013 | Контрольно-измерительные приборы, применяемые при эксплуатации электрооборудования запрещается использовать, если | 1. Стрелка прибора при снятии рабочего импульса не возвращается в исходное положение 2. Истекли сроки поверки 3. Разбито стекло прибора |
| 19.4.001 | Обозначьте соответствие функциональных схем, показанных на рисунке, фундаментальному принципу построения САУ. | 1. Рис. С 2. Рис. А 3. Рис. В |
| 19.4.002 | Отнесите переходные характеристики показанные на рисунке к соответствующим объектам управления ОУ (Кс коэффициент самовыравнивания). | 1. Кривая 1 2. Кривая 2 3. Кривая 3 |
| 20.1.001 | В гарантийный период техническая эксплуатация судового электрооборудования должна производится в строгом соответствии с | Инструкциями и рекомендациями изготовителя |
| 20.1.002 | Проворачивание электрической машины или электрифицированного агрегата вручную или валоповоротным устройством при подготовке к действию, предусматриваемое в отдельных случаях инструкцией по эксплуатации, преследует цель | Убедится в отсутствии заеданий и посторонних звуков |
| 20.1.003 | При срабатывании автоматической защиты с остановкой или изменением режима работы электрооборудования последующий ввод в действие или восстановление режима работы соответствующего электрооборудования допускается только после | Тщательного выявления и устранения всех причин, вызвавших срабатывание защиты |
| 20.1.004 | При техническом обслуживании с разборкой судовое электрооборудование должно вскрываться и закрываться в присутствии | Лица, в чем заведовании находится данное электрооборудование |
| 20.1.005 | Для поддержания электроприводов, имеющих продолжительные нерабочие периоды, в постоянной готовности к действию они должны осматриваться и проворачиваться не реже одного раза в | Месяц |
| 20.1.006 | Если после демонтажа подшипника электрической машины обнаруживается ржавое посадочное место, то это свидетельствует | О слабой посадке подшипника |
| 20.1.007 | Необходимо регулярно проверять исправность аварийного освещения. При этом исправность аварийного аккумуляторного освещения должна проверяться | Не реже одного раза в неделю и перед выходом в рейс |
| 20.1.008 | Какая, из выполненных в процессе технического обслуживания щеточного устройства судового синхронного генератора операция, может привести к исчезновению напряжения на генераторе при его вводе в действие? | Произведена смена полярности на щетках |
| 20.1.009 | Какая из защит отключает один из двух параллельно работающих генераторных агрегатов в случае прекращения подачи топлива (пара)? | Защита от обратной мощности |
| 20.1.010 | В процессе разряда полностью зараженной аккумуляторной батареи 10 КН 45 батарея разряжаясь током 5,5 А и через 5 часов напряжение ее снизилось до конечной допустимой величины. Какое решение должно быть принято? | Следует заменить батарею |
| 20.1.011 | Как часто «Правила технической эксплуатации судовых технических средств и конструкций» требуют производить запуск аварийного генераторного агрегата без подключения нагрузки? | 1 раз в 7 – 10 дней |
| 20.1.012 | Как часто требуют производить запуск аварийного генераторного агрегата с обесточиванием главного распределительного щита и приемом нагрузки? | 1 раз в 6 месяцев |
| 20.1.013 | Существует требование о необходимости заземления металлических оболочек кабелей, труб в которых проложены кабели, металлических корпусов электрооборудования. Какую цель преследуют при этом? | Обеспечение безопасности обслуживающего персонала |
| 20.1.014 | Электрооборудование судна должно сохранять работоспособность при длительных отклонениях частоты от номинального значения на величину плюс минус 5% и кратковременно плюс минус 10% (на время не более 5с). Укажите соответствующие нормы на длительно допустимые изменения напряжения в сети | –10% … +6% |
| 20.1.015 | «Правила технической эксплуатации судовых технических средств и конструкций» рекомендуют периодически производить замену электролита в щелочных аккумуляторах. Как часто необходимо это делать? | 1 раз в год |
| 20.1.016 | В соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации» перед вводом генераторного агрегата в действие необходимо наряду с осмотром агрегата произвести замер одного параметра генератора, подключив измерительный прибор (Р) по схеме представленной на рисунке. Какой из приборов необходим для выполнения замера? | Мегаомметр |
| 20.1.017 | При каком значении номинального тока, согласно требованиям Российского морского Регистра судоходства, в цепи потребителя должен быть установлен амперметр? | – 20 А и более |
| 20.1.018 | На судне должен быть организован учет технического состояния судового электрооборудования, а также учет наличия расходования сменно-запасных частей. Кто устанавливает порядок учета и формы учетных документов? | Судовладелец |
| 20.1.019 | Кто имеет право после гарантийного периода эксплуатации изменять предусмотренную документацией периодичность технического обслуживания, связанного с разборкой электрооборудования, если имеющимися на судне и одобренными судовладельцем средствами обеспечивается достаточный контроль технического состояния электрооборудования? | Старший механик по согласованию с судовладельцем |
| 20.1.020 | Кто имеет право после гарантийного периода эксплуатации изменять предусмотренную документацией периодичность технического обслуживания, связанного с разборкой электрооборудования, если имеющимися на судне и одобренными судовладельцем средствами обеспечивается достаточный контроль технического состояния электрооборудования? | Старший механик по согласованию с судовладельцем |
| 20.1.021 | Величина уставок срабатывания и временных задержек средств автоматизации судовых объектов должна контролироваться | Ответственными по заведованиям |
| 20.1.022 | Для поддержания электроприводов, имеющих продолжительные нерабочие периоды, в постоянной готовности к действию они должны осматриваться и проворачиваться не реже одного раза в | Месяц |
| 20.1.023 | Если после демонтажа подшипника электрической машины обнаруживается ржавое посадочное место, то это свидетельствует о | Слабой посадке подшипника |
| 20.1.024 | Все судовые кабельные сети необходимо осматривать не реже одного раза в | 6 месяцев |
| 20.1.025 | Необходимо регулярно проверять исправность аварийного освещения. При этом исправность аварийного аккумуляторного освещения должна проверяться | Не реже одного раза в неделю и перед выходом в рейс |
| 20.1.026 | Системы сигнализации обнаружения пожара должны постоянно находится в действии. Вывод из действия этих систем для устранения неисправностей или выполнения технического обслуживания допускается только с разрешения | Капитана и с предварительным уведомлением вахтенного помощника |
| 20.1.027 | На судне должен быть организован учет технического состояния судового электрооборудования, а также учет наличия расходования сменно-запасных частей. Кто устанавливает порядок учета и формы учетных документов? | Судовладелец |
| 20.1.028 | Следует измерить сопротивление изоляции электропривода ответственного назначения при подготовке его к работе после продолжительного нерабочего периода более | Одной недели |
| 20.1.029 | Для поддержания электроприводов, имеющих продолжительные нерабочие периоды, в постоянной готовности к действию они должны осматриваться и проворачиваться не реже одного раза в | Месяц |
| 20.1.030 | Если после демонтажа подшипника электрической машины обнаруживается ржавое посадочное место, то это свидетельствует о | Слабой посадке подшипника |
| 20.1.031 | Все судовые кабельные сети необходимо осматривать не реже одного раза в | 6 месяцев |
| 20.1.032 | Необходимо регулярно проверять исправность аварийного освещения. При этом исправность аварийного аккумуляторного освещения должна проверяться | Не реже одного раза в неделю и перед выходом в рейс |
| 20.1.033 | У синхронных генераторов с контактными кольцами и щетками необходимо периодически менять полярность колец для обеспечения | Равномерного изнашивания колец |
| 20.1.034 | Автономно работающие трансформаторы следует включать и выключать только со стороны | Первичного напряжения |
| 20.1.035 | Системы сигнализации обнаружения пожара должны постоянно находится в действии. Вывод из действия этих систем для устранения неисправностей или выполнения технического обслуживания допускается только с разрешения | Капитана и с предварительным уведомлением вахтенного помощника |
| 20.1.036 | При грузовых операциях контроль за своевременным включением и выключением освещения трюмов и использованием трюмовых люстр обеспечивается | Вахтенным помощником капитана |
| 20.1.037 | Аккумуляторы подлежат ремонту или замене, если их емкость уменьшилась от номинальной до | 0,8 |
| 20.1.038 | Для защиты электродвигателей от перегрузки используются электротепловые реле. Результаты проверки электротепловых реле, для которых отсутствуют штатные времятоковые характеристики, можно считать удовлетворительными, если время срабатывания реле из холодного состояния при токе 1,5 Iном.неср. (Iном. неср. – номинальный ток несрабатывания реле, т.е. ток уставки реле) укладывается в интервале | (2 … 7) мин |
| 20.1.039 | Судовые полупроводниковые преобразователи электроэнергии, содержащие выпрямительные полупроводниковые элементы со средствами коммутации, управления, контроля и защиты, должны проходить периодическое техническое обслуживание. Рекомендуемая периодичность технического обслуживания – не реже одного раза в | 6 месяцев |
| 20.1.040 | Для защиты электродвигателей от перегрузки используются электротепловые реле. Результаты проверки электротепловых реле, для которых отсутствуют штатные времятоковые характеристики, можно считать удовлетворительными, если время срабатывания реле из холодного состояния при токе 1,5 Iном.неср. (Iном. неср. – номинальный ток несрабатывания реле, т.е. ток уставки реле) укладывается в интервале | (2 … 7) мин |
| 20.1.044 | Поверхность электролита щелочного аккумулятора рекомендуют покрывать тонким слоем вазелинового масла или как исключение, керосина для | Предохранения от поглощения электролитом углекислоты из воздуха при эксплуатации |
| 20.1.045 | Электролит кислотного аккумулятора при заряде разрешается нагревать до температуры | 45°С |
| 20.1.046 | Разрешается ли совместное хранение щелочных и кислотных аккумуляторов? | Не разрешается |
| 20.1.047 | Конец заряда щелочного аккумулятора определяется | По постоянству величины напряжения в конце заряда в течении 30 минут |
| 20.1.048 | Конец заряда кислотного аккумулятора определяется по постоянству величины | Напряжения и плотности в конце заряда в течение 2-х часов |
| 20.1.049 | Щелочные аккумуляторы не рекомендуется использовать в качестве стартёрных, потому, что эти аккумуляторы | Имеют большое внутреннее сопротивление при разряде |
| 20.1.050 | Что такое составной электролит щелочного аккумулятора? | Это водный раствор щелочи (КОН или NaOH) с добавлением едкого лития LiOH |
| 20.1.051 | Укажите нормальное значение сопротивления изоляции аккумуляторной батареи в нагретом состоянии, напряжением до 24 В? | 0,1 Мом |
| 20.1.052 | Если аварийным источником электроэнергии на судне является аккумуляторная батарея, она должна работать без подзаряда при сохранении изменения напряжения на зажимах в течение полного периода разряда в пределах | 12% от Uн |
| 20.1.053 | Что необходимо сделать для получения максимальной ёмкости щелочных аккумуляторов при высоких температурах (от 35°С до 45° С)? | К электролиту из раствора NаОН добавить моногидрат едкого лития |
| 20.1.054 | Необходимо регулярно проверять исправность аварийного освещения. При этом исправность аварийного аккумуляторного освещения должна проверяться | Не реже одного раза в неделю и перед выходом в рейс |
| 20.1.055 | При разряде полностью зараженной аккумуляторной батареи 10 КН 45 током 5,5 А через 5 часов напряжение снизилось до конечной допустимой величины. Какое решение должно быть принято? | Следует заменить батарею |
| 20.1.056 | «Правила технической эксплуатации судовых технических средств и конструкций» рекомендуют периодически производить замену электролита в щелочных аккумуляторах. Как часто необходимо это делать? | 1 раз в год |
| 20.1.057 | Почему в схемах стартерного пуска дизель-генераторов преимущественно используют кислотные аккумуляторные батареи? | В связи с малым внутренним сопротивлением |
| 20.1.058 | При демонтаже подшипника электрической машины усилие должно прикладываться к … кольцу подшипника | Внутреннему |
| 20.1.059 | В процессе работы синхронных генераторов, имеющих кольца и щетки, происходит изнашивание щеток. Замена щеток производится при износе примерно … % их длины | 50 |
| 20.2.001 | Какие из измерительных приборов, установленных на главном электрораспределительном щите, используют при ручной точной синхронизации? | 1. Вольтметр 2. Частотомер 3. Синхроноскоп |
| 20.2.002 | Какое из этих условий синхронизации генераторных агрегатов проверяют, используя синхроноскоп? | 1. Разность частот генератора и сети 2. Отсутствие сдвига по фазе одноименных напряжений генератора и сети |
| 20.2.003 | Во время подготовки к действию электрооборудования необходимо | 1. Снять стопоры, чехлы и временные закрытия, препятствующие нормальной работе 2. При наличии системы охлаждения подать воду или убедиться в достаточности ее количества в системе 3. Проверить соответствие положения всех управляющих органов, клапанов, кранов, задвижек, переключателей и т.д. режиму пуска технического средства 4. Подать смазку по всем трущимся частям в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Убедиться в наличии достаточного количества масла во всех системах и устройствах смазки |
| 20.2.004 | В каких случаях запрещается использовать контрольно-измерительные приборы, применяемые при эксплуатации электрооборудования? | 1. Истекли сроки поверки 2. Разбито стекло прибора 3. Стрелка прибора при снятии рабочего импульса не возвращается в исходное положение |
| 20.2.005 | Отключение средств автоматизации судовых объектов ответственного назначения для выполнения технического обслуживания или ремонта и устранения неисправностей производится с разрешения | 1. Старшего механика 2. С ведома вахтенного механика 3. При необходимости вахтенного помощника капитана |
| 20.2.006 | В каких случаях допускается отключение средств дистанционного или автоматического ввода в действие и переход на ручное управление автоматизированных генераторных агрегатов (ГА)? | 1. При неисправности средств автоматизации 2. При техническом обслуживании или ремонте 3. При проверке технического состояния ГА (в том числе при измерении сопротивления изоляции) |
| 20.2.007 | При использовании генераторов судовой электростанции по назначению ответственный персонал должен не реже одного раза за вахту проверить | 1. Температуру нагрева и чистоту генераторов 2. Отсутствие постороннего шума и недопустимой вибрации 3. Работу системы смазки и температуру нагрева подшипников 4. Работу щеточных аппаратов у генераторов с контактными кольцами 5. Нагрузку генераторов, напряжение и частоту тока сети по щитовым приборам |
| 20.2.008 | При использовании электроприводов грузоподъемных устройств запрещается | 1. Заклинивать рукоятки командоаппаратов в рабочем положении 2. Выключать вентиляторы электропривода при непродолжительных перерывах в работе 3. Выводить из действия конечные, путевые, дверные и т.п. выключатели, другие средства блокировки и защиты |
| 20.2.009 | Техническое обслуживание распределительных устройств (РУ) должно производится при | 1. Полностью снятом с РУ напряжении 2. Закороченных перемычкой и заземленных шинах РУ |
| 20.2.010 | Во время заряда аккумуляторов необходимо вести наблюдение за | 1. Газовыделением 2. Эффективностью действия систем вентиляции 3. Температурой, уровнем и плотностью электролита в контрольных элементах 4. Напряжением и силой заданного тока, регулируя их в зависимости от выбранного режима заряда |
| 20.2.011 | При разряде кислотного аккумулятора на всех пластинах в результате химической реакции образуется сернокислый свинец (P2SO4). Какими недостатками он обладает? | 1. При интенсивном образовании сернокислого свинца возможно выпучивание пластин и "высыпание” из пластин активной массы 2. По истечении некоторого времени снижение ёмкости аккумулятора вследствие кристаллизации сернокислого свинца в нерастворимое вещество |
| 20.2.012 | Какими характеристиками должны обладить стартёрные аккумуляторные батареи в соответствии с требованиями Правил Регистра? | 1. Должно быть установлено не менее чем две общие батареи для пуска всех двигателей 2. Ёмкость каждой батареи для двух двигателей и более – не менее трёх пусков каждого двигателя 3. Ёмкость каждой батареи должна обеспечивать не менее шести пусков двигателя внутреннего сгорания 4. Должно быть установлено не менее чем по две стартёрные батареи для пуска главных и вспомогательных двигателей 5. Должны быть рассчитаны на разрядный ток в стартёрном режиме, соответствующему максимальному току наиболее мощного стартёрного электродвигателя |
| 20.2.013 | Недостатками щелочного аккумулятора являются | 1. Относительно большое внутреннее сопротивление 2. Наличие газовыделения при работе и образование «ползучих солей» 3. Напряжение аккумулятора при больших разрядных токах (одночасового режима) падает значительно интенсивнее чем у кислотных 4. Щелочная батарея, одинаковой ёмкостью с кислотной, рассчитанная на одинаковое напряжение, имеет больший объём и меньшую отдачу |
| 20.2.014 | В каких случаях ёмкость щелочного аккумулятора снижается? | 1. С понижением температуры 2. При попадании в него посторонних предметов 3. При наличие в растворе электролита К2СО3 – соли угольной кислоты (поташ) |
| 20.2.015 | Почему кислотные аккумуляторы рекомендуется использовать в стартёрных режимах? | 1. Можно разряжать при больших плотностях тока 2. Обладают малым тепловыделением в стартёрном режиме 3. Обладают малым внутренним сопротивлением в заряженном состоянии |
| 20.2.016 | Для чего рекомендуют эксплуатировать щелочные аккумуляторы на составном электролите? | 1. Увеличивается ёмкость 2. Увеличивается срок службы 3. Способствует восстановлению ёмкости, в случае её уменьшения при эксплуатации на простом электролите |
| 20.2.017 | Укажите возможные причины разрушения сепараторов в кислотных аккумуляторах | 1. Коробление пластин 2. Высокая плотность электролита 3. Эксплуатация при температуре выше 45°С 4. Сульфитация пластин |
| 20.2.018 | Укажите возможные причины потери ёмкости щелочными аккумуляторами | 1. Увеличивается ёмкость 2. Долго не менялся электролит (накопились углекислотные соли) 3. Способствует восстановлению ёмкости, в случае её уменьшения при эксплуатации на простом электролите |
| 20.2.019 | Каковы причины сульфатации пластин кислотных аккумуляторных батарей? | 1. Систематический недозаряд аккумуляторных батарей 2. Нахождение аккумуляторных батарей длительное время в разряженном состоянии |
| 20.3.001 | Защита от минимального напряжения в соответствии с требованиями Морского Регистра судоходства отключает автоматический выключатель фидера генератора с выдержкой времени, в случае, если напряжения генератора стало ниже определенного значения в % от номинальной величины. Укажите это значение в % | 70 |
| 20.3.002 | Если генератор увлажнен и имеет сопротивление изоляции ниже нормы, то его необходимо подвергнуть сушке внешним нагреванием либо током от постороннего источника. Сушка током разрешается только для электрических машин с сопротивлением изоляции не ниже … МОм | 0,1 |
| 20.3.003 | При использовании забортной воды для охлаждения электрооборудования необходимо следить за тем, чтобы температура воды на выходе не превышала … °С. | 55 |
| 20.3.004 | Укажите предельно допустимую температуру нагрева подшипников скольжения генераторов (в градусах Цельсия) | 80 |
| 20.3.005 | Плотность кислотного аккумулятора при t = +15°C равна r = 1,28 г/см3. Какова будет плотность электролита этого аккумулятора при t= +0°C, если поправка к показаниям ареометра составляет 0,01 г/см3 на каждые 15°С? | 1,27 |
| 20.3.006 | Требуется выбрать щелочную АБ для питания нагрузки 475 Вт в течение 3 часов при напряжении 24 вольта. Рассчитайте и введите емкость стандартной батареи | 60 |
| 20.3.007 | Требуется выбрать щелочную АБ для питания нагрузки 475 Вт в течение 3 часов при напряжении 24 вольта. Рассчитайте и введите количество элементов | 20 |
| 20.4.001 | В процессе технического использования обслуживающий персонал должен осуществлять | 1. Не допуская длительной работы 2. Плавно, не допуская резкого изменения рабочих параметров 3. По возможности быстро |
| 20.4.002 | При работе генераторов с подшипниками качения, помимо периодического инструментального контроля, необходимо производить ежедневное прослушивание подшипников с помощью щупа, один конец которого прикладывается к подшипнику, другой – к уху. Если прослушивается | 1. Недостаток смазки 2. Подшипник исправен 3. Подшипник загрязнен или поврежден 4. Равномерный износ поверхностей качения 5. Увеличенный износ поверхностей качения |
| 20.4.003 | В аккумуляторах не допускается оголение пластин. При этом уровень электролита необходимо поддерживать выше верхнего края пластин | 1. На 5 – 12 мм 2. На 12 – 15 мм |
| 21.1.001 | Техническая эксплуатация судового электрооборудования (СЭО) должна производится в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей и требованиями Правил технической эксплуатации судовых технических средств и конструкций (ПТЭ). Если инструкция завода-изготовителя не согласуются с отдельными положениями ПТЭ, то должны выполняться требования | Инструкции завода-изготовителя |
| 21.1.002 | В гарантийный период техническая эксплуатация судового электрооборудования должна производится в строгом соответствии с | Инструкциями и рекомендациями изготовителя |
| 21.1.003 | На судне должен быть организован учет технического состояния судового электрооборудования, а также учет наличия расходования сменно-запасных частей. Кто устанавливает порядок учета и формы учетных документов? | Судовладелец |
| 21.1.004 | Подготавливать к действию и вводить в действие допускается только исправное электрооборудование. Какого содержания должна быть вывешена предупредительная табличка при неисправном состоянии электрооборудования? | «Неисправность! Ввод в действие запрещен» |
| 21.1.005 | При подготовке к действию, предусматриваемое в отдельных случаях инструкцией по эксплуатации, проворачивание электрической машины или электрифицированного агрегата вручную или валоповоротным устройством преследует цель | Убедится в отсутствии заеданий и посторонних звуков |
| 21.1.006 | При срабатывании автоматической защиты с остановкой или изменением режима работы электрооборудования последующий ввод в действие или восстановление режима работы соответствующего электрооборудования допускается только после | Тщательного выявления и устранения всех причин, вызвавших срабатывание защиты |
| 21.1.007 | Кто имеет право после гарантийного периода эксплуатации изменять предусмотренную документацией периодичность технического обслуживания, связанного с разборкой электрооборудования, если имеющимися на судне и одобренными судовладельцем средствами обеспечивается достаточный контроль технического состояния электрооборудования? | Старший механик по согласованию с судовладельцем |
| 21.1.008 | При техническом обслуживании с разборкой судовое электрооборудование должно вскрываться и закрываться в присутствии | Лица, в чем заведовании находится данное электрооборудование |
| 21.1.009 | Величина уставок срабатывания и временных задержек средств автоматизации судовых объектов должна контролироваться | Ответственными по заведованиям |
| 21.1.010 | Кто отвечает за правильность использования по назначению судового электрооборудования, включая подготовку к действию, ввод и вывод из действия и соблюдения допустимых режимов работы? | Лица, использующие электрооборудование |
| 21.1.011 | Следует измерить сопротивление изоляции электропривода ответственного назначения при подготовке его к работе после продолжительного нерабочего периода более | Одной недели |
| 21.1.012 | Для поддержания электроприводов, имеющих продолжительные нерабочие периоды, в постоянной готовности к действию они должны осматриваться и проворачиваться не реже одного раза в | Месяц |
| 21.1.013 | Если после демонтажа подшипника электрической машины обнаруживается ржавое посадочное место, то это свидетельствует | О слабой посадке подшипника |
| 21.1.014 | Все судовые кабельные сети необходимо осматривать не реже одного раза в | 6 месяцев |
| 21.1.015 | Системы сигнализации обнаружения пожара должны постоянно находится в действии. Вывод из действия этих систем для устранения неисправностей или выполнения технического обслуживания допускается только с разрешения | Капитана и с предварительным уведомлением вахтенного помощника |
| 21.1.016 | При демонтаже подшипника электрической машины усилие должно прикладываться к | Внутреннему кольцу подшипника |
| 21.1.017 | Какая, из выполненных в процессе технического обслуживания щеточного устройства судового синхронного генератора операция, может привести к исчезновению напряжения на генераторе при его вводе в действие? | Произведена смена полярности на щетках |
| 21.1.018 | Какая из защит отключает один из двух параллельно работающих генераторных агрегатов в случае прекращения подачи топлива (пара)? | Защита от обратной мощности |
| 21.1.019 | В судовых электроэнергетических установках наряду с защитами от перегрузки, от токов короткого замыкания и др. применяют защиту от обрыва фазы. Укажите фидер, где наиболее вероятно применение защиты от обрыва фазы | Фидер питания с берега |
| 21.1.020 | Как часто «Правила технической эксплуатации судовых технических средств и конструкций» требуют производить запуск аварийного генераторного агрегата без подключения нагрузки? | 1 раз в 7 – 10 дней |
| 21.1.021 | Как часто необходимо производить запуск аварийного генераторного агрегата с обесточиванием главного распределительного щита и приемом нагрузки? | 1 раз в 6 месяцев |
| 21.1.022 | Существует требование о необходимости заземления металлических оболочек кабелей, труб в которых проложены кабели, металлических корпусов электрооборудования. Какую основную цель преследуют при этом? | Обеспечение безопасности обслуживающего персонала |
| 21.1.023 | Электрооборудование судна должно сохранять работоспособность при длительных отклонениях частоты и напряжения от номинального значения. Укажите соответствующие нормы на длительно допустимые отклонения напряжения в сети от номинального значения | –10% … +6% |
| 21.1.024 | При параллельной работе первый генераторный агрегат работает с коэффициентом мощности 0,9, а второй – 0,8. Какой из генераторных агрегатов расходует больше топлива, если полный ток нагрузки у генераторов одинаковый? | Генератор 1 |
| 21.1.025 | Что применяют в качестве возбудителя в судовых бесщеточных генераторах? | Синхронную машину |
| 21.1.026 | К какой обмотке бесщеточного синхронного генератора, как правило, подключается регулятор напряжения? | К обмотке возбуждения возбудителя |
| 21.1.027 | К какой обмотке прикладывается напряжение от постороннего источника в случае сушки бесщеточного синхронного генератора электрическим током? | К обмотке возбуждения возбудителя |
| 21.1.028 | К какой обмотке прикладывается напряжение от постороннего источника в случае подмагничивания бесщеточного генератора? | К обмотке возбуждения возбудителя |
| 21.1.029 | Для чего параллельно выходу выпрямителя на роторе бесщеточного генератора подсоединяется варистор? | Для защиты полупроводникового выпрямителя от электрического пробоя напряжением |
| 21.1.030 | Для каких целей в некоторых типах ВГУ применяется синхронный компенсатор? | Для обеспечения реактивной мощностью судовых приемников и поддержания постоянства напряжения в судовой сети |
| 21.1.031 | Для чего в некоторых типах ВГУ применяют планетарные редукторные передачи? | Для поддержания постоянства частоты вращения валогенератора |
| 21.1.032 | Между какими источниками электроэнергии распределяется активная мощность при параллельной работе ВГУ с преобразователем частоты на базе ведомого инвертора и дизельгенератором? | Валогенератором и дизель-генератором |
| 21.1.033 | Между какими источниками электроэнергии распределяется реактивная мощность при параллельной работе ВГУ с преобразователем частоты на базе ведомого инвертора и дизельгенератором? | Дизель-генератором и синхронным компенсатором |
| 21.1.034 | При какой частоте вращения (как правило) происходит отключение ВГУ с преобразователем частоты на базе ведомого инвертора от судовой сети? | 40 - 50% от номинальной |
| 21.1.035 | При какой частоте вращения происходит ограничение мощности в ВГУ с преобразователем частоты на базе ведомого инвертора? | Ниже 70 - 80% от номинальной |
| 21.1.036 | Для каких целей в составе некоторых ВГУ находит применение тиристорный расцепитель? | Защиты от токов К.З. полупроводникового преобразователя частоты |
| 21.1.037 | Какой род тока протекает в обмотке возбуждения валогенератора выполненного по принципу асинхронизированной синхронной машины? | Переменный ток с переменной частотой |
| 21.1.038 | За счет чего поддерживается постоянство частоты вырабатываемой электроэнергии в ВГУ с валогенератором, выполненным по принципу асинхронизированной синхронной машины? | За счет изменения частоты тока в обмотке возбуждения валогенератора обратно пропорционально частоте вращения главного двигателя |
| 21.1.039 | За счет чего распределяется активная нагрузка у параллельно работающих генераторов? | За счет изменения вращающих моментов приводных двигателей |
| 21.1.040 | За счет чего распределяется реактивная нагрузка у параллельно работающих генераторных агрегатов? | За счет изменения тока возбуждения генераторов |
| 21.1.041 | По какой причине при параллельной работе генератор может перейти в двигательный режим работы? | Уменьшении вращающего момента приводного двигателя |
| 21.1.042 | Укажите величину допустимой разности активных мощностей параллельно работающих генераторных агрегатов одинаковой мощности? | 0,15 |
| 21.1.043 | По какой причине синхронные генераторы при параллельной работе могут быть не равномерно загружены реактивной мощностью? | Обрыв в цепи уравнительных соединений обмоток возбуждения |
| 21.1.044 | По какой причине синхронные генераторы при параллельной работе могут быть не равномерно загружены активной мощностью? | Не одинаковый статизм скоростных характеристик приводных двигателей |
| 21.1.045 | С какой точностью должно регулироваться напряжение генератора автоматическим регулятором напряжения при изменении нагрузки от холостого тока до номинальной и номинальном коэффициенте мощности? | ±2,5 % от номинального напряжения |
| 21.1.046 | С какой точностью регулируется напряжение генератора автоматическим регулятором напряжения при изменении нагрузки от нуля до номинальной и коэффициенте мощности 0,6 - 0,9? | ±3,5% от номинального напряжения |
| 21.1.047 | В каких пределах должно оставаться напряжение при внезапном изменении симметричной нагрузки генераторного агрегата, работающего при номинальном напряжении, частоте и коэффициенте мощности? | 85 - 120 % от номинального напряжения |
| 21.1.048 | В каких пределах должна находится частота судовой сети в статических установившихся режимах (при длительном изменении)? | ±5% от номинального значения |
| 21.1.049 | Когда на судне устанавливается переходный аварийный источник электроэнергии? | Когда не обеспечен пуск и приём нагрузки АДГ за 45 секунд |
| 21.1.050 | Какова величина нормативного времени запуска и приёма нагрузки аварийным дизель-генератором? | До 45 секунд |
| 21.1.051 | В каком диапазоне нагрузок срабатывает сигнализация о перегрузке генераторов? | 100 – 110 % от номинального тока (Iн) |
| 21.1.052 | При превышении какой нагрузки рекомендуется отключение генератора производить без выдержки времени? | 150% от номинального тока |
| 21.1.053 | Что происходит при достижении нагрузки на работающем дизель-генераторе величины 85-90% от номинального значения? | Запуск резервного дизель-генератора |
| 21.1.054 | Что показывает коэффициент мощности судовой сети? | Часть вырабатываемой электроэнергии, которая идёт на совершение полезной работы |
| 21.1.055 | Что может являться причиной снижения частоты тока в судовой сети? | Нарушение баланса активных мощностей источников и приемников электроэнергии |
| 21.1.056 | В каких случаях необходима форсировка (увеличение) тока возбуждения синхронных генераторов? | В случае возникновения короткого замыкания в судовой сети |
| 21.1.057 | С какой целью при параллельной работе синхронных генераторов применяют уравнительные связи между обмотками возбуждения? | Равномерного распределения реактивной нагрузки между генераторами |
| 21.1.058 | Почему при точной синхронизации подключаемый генератор должен иметь частоту несколько большую, чем частота сети? | Чтобы генератор после синхронизации принял нагрузку и не перешел в двигательный режим работы |
| 21.1.059 | Что произойдет в случае обрыва корректора напряжения в системе регулирования напряжения синхронного генератора при автономной работе? | Напряжение увеличится |
| 21.1.060 | По какой причине при запуске синхронный генератор может не возбудиться? | Уменьшилось остаточное намагничивание |
| 21.1.061 | В процессе работы синхронных генераторов, имеющих кольца и щетки, происходит изнашивание щеток. Замена щеток производится при износе примерно … % их длины | 50 |
| 21.2.001 | Во время подготовки к действию электрооборудования необходимо | 1. Снять стопоры, чехлы и временные закрытия, препятствующие нормальной работе 2. При наличии системы охлаждения подать воду или убедиться в достаточности ее количества в системе 3. Проверить соответствие положения всех управляющих органов, клапанов, кранов, задвижек, переключателей и т.д. режиму пуска технического средства 4. Подать смазку по всем трущимся частям в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Убедиться в наличии достаточного количества масла во всех системах и устройствах смазки |
| 21.2.002 | Отключение средств автоматизации судовых объектов ответственного назначения для выполнения технического обслуживания или ремонта и устранения неисправностей производится с разрешения | 1. Старшего механика 2. С ведома вахтенного механика 3. При необходимости вахтенного помощника капитана |
| 21.2.003 | В каких случаях допускается отключение средств дистанционного или автоматического ввода в действие и переход на ручное управление автоматизированных генераторных агрегатов (ГА)? | 1. При неисправности средств автоматизации 2. При техническом обслуживании или ремонте 3. При проверке технического состояния ГА (в том числе при измерении сопротивления изоляции) |
| 21.2.004 | Какое из этих условий синхронизации генераторных агрегатов проверяют, используя синхроноскоп? | 1. Разность частот генератора и сети 2. Отсутствие сдвига по фазе одноименных напряжений генератора и сети |
| 21.2.005 | Основные достоинства бесщеточных синхронных генераторов | 1. Высокая надежность 2. Минимальные затраты на техническое обслуживание |
| 21.2.006 | Какие обмотки располагаются на статоре бесщеточного генератора? | 1. Якорная обмотка генератора 2. Обмотка возбуждения возбудителя |
| 21.2.007 | Что необходимо выполнить при сушке бесщеточного синхронного генератора электрическим током? | 1. Соединить между собой три фазы якорной обмотки генератора 2. Отсоединить от обмотки возбуждения возбудителя регулятор напряжения 3. Подсоединить через потенциометр к обмотки возбуждения возбудителя аккумуляторную батарею |
| 21.2.008 | Какие недостатки присущи ВГУ на судах с ВРШ? | 1. Возможность отключения валогенератора при ходе судна на волнении 2. Как правило отсутствие режима длительной параллельной работы вало- и дизель-генератора |
| 21.2.009 | Основные достоинства ВГУ? | 1. Экономия горюче-смазочных материалов 2. Сохранение моторесурса вспомогательных дизелей 3. Экономия средств на техническое обслуживание и ремонт |
| 21.2.010 | Какие режимы работы возможны в ВГУ с полупроводниковыми преобразователями? | 1. Двигательный режим работы валогенератра 2. Режим работы валогенератора с переменной частотой вращения 3. Режим длительной параллельной работы вало- и дизель-генератора |
| 21.2.011 | Почему при уменьшении частоты вращения ниже 60-70% от номинальной в ВГУ с ведомыми инверторами происходит ограничение максимальной мощности? | 1. В связи с необходимостью ограничения токовой нагрузки ведомого инвертора 2. С связи с ограничением форсировочной возможности системы возбуждения валогенератора |
| 21.2.012 | Что произойдет в случае отказа принудительной системы вентиляции полупроводникового преобразователя частоты ВГУ? | 1. Снижение нагрузки валогенератора 2. Запуск резервного дизель-генератора |
| 21.2.013 | Какая защита генераторных агрегатов применяется на судах? | 1. Защита от перегрузки 2. Защита от короткого замыкания 3. Защита по минимальному напряжению |
| 22.1.001 | Реверсирование синхронного гребного электродвигателя в гребной электрической установке переменного тока производится | Изменением чередования фаз в цепи главного тока |
| 22.1.002 | Какие высшие гармонические составляющие действуют в ГЭУ двойного рода тока с управляемыми выпрямителями? | Кратные 6*к ±1 |
| 22.1.003 | Механическая характеристика гребного электродвигателя в гребной электрической установке постоянного тока должна обеспечивать | Использование полной мощности первичных двигателей во всем диапазоне винтовых характеристик от хода в свободной воде до швартовной |
| 22.1.004 | Какие параметры или параметр поддерживаются постоянными в гребных электрических установках неизменного тока? | I = const |
| 22.1.005 | Как уменьшить частоту вращения гребного электродвигателя в гребной электрической установке неизменного тока? | Уменьшить магнитный поток гребного электродвигателя |
| 22.1.006 | Обратная отрицательная связь по току в главной цепи в гребных электрических установках постоянного тока используется для | Ограничения тока главной цепи |
| 22.1.007 | Какой вид торможения гребного электродвигателя используется в гребной электрической установке двойного рода тока с неуправляемым выпрямителем? | Динамическое торможение |
| 22.1.008 | Какие соотношения соблюдаются при совместной работе одинаковых последовательно включенных гребных электродвигателей постоянного тока соединенных одним валом? |  |
| 22.1.009 | По какой формуле должен определяться коэффициент пульсаций тока гребных электрических двигателей при питании от выпрямителя? |  |
| 22.1.011 | Датчик положения ротора двигателя используется в гребных электрических установках | С непосредственными преобразователями частоты |
| 22.1.012 | Изменением какого параметра с поста управления гребной электрической установки двойного рода тока с неуправляемым выпрямителем производится запуск гребного электрического двигателя? | Увеличением тока возбуждения главного синхронного генератора |
| 22.1.013 | По какой формуле должен определяться коэффициент мощности гребных электрических установок двойного рода тока? |  |
| 22.1.014 | Реверсирование гребного электродвигателя в гребной электрической установке неизменного тока производится изменением полярности | Тока возбуждения гребного электродвигателя |
| 22.1.015 | Датчик положения ротора гребного электродвигателя в гребных электрических установках переменного тока с непосредственным преобразователем частоты используется для | Задания порядка и частоты переключения напряжения или тока каждой фазы гребного двигателя |
| 22.1.016 | Какие перегрузки по току должны выдерживать главные генераторы, полупроводниковые преобразователи гребного электродвигателя, а также аппаратура цепей главного тока в течение 2 секунд? | 2,5 Iном |
| 22.1.017 | Какое освещение должно быть предусмотрено под генераторами и двигателями гребной электрической установки | Стационарное |
| 22.1.018 | Генераторы и электрические двигатели гребной электрической установки должны быть оборудованы термометрами для замера температуры отходящего воздуха и воды при использовании | Замкнутой системы вентиляции |
| 22.1.019 | Сколько вентиляторов принудительной системы вентиляции должно входить в состав воздушной системы охлаждения гребных электродвигателей | Два и более |
| 22.1.020 | В каких случаях, генераторы и электрические двигатели ГЭУ должны быть оборудованы фильтрами очистки охлаждающего воздуха? | При открытой или замкнутой системе вентиляции |
| 22.1.021 | Сколько насосов смазочного масла должно входить в состав системы циркуляционной смазки под давлением подшипников ГЭУ? | Два или более |
| 22.1.022 | Система циркуляционной смазки ГЭУ должна быть снабжена средствами звуковой и световой сигнализации, действующей в случае | Падения давления в масляной системе |
| 22.1.023 | Система возбуждения машин ГЭУ должна получать питание от | Не менее двух преобразователей электрической энергии |
| 22.1.024 | Допускается ли питание систем возбуждения электрических машин ГЭУ от шин главного распределительного щита? | Допускается |
| 22.1.025 | Что произойдет в случае потери возбуждения у гребного электродвигателя постоянного тока? | Немедленное снятие возбуждения с генератора до нуля |
| 22.1.026 | Устройствами гашения энергии магнитного поля при отключении обмоток возбуждения должны быть оборудованы цепи возбуждения | Генераторов и двигателей ГЭУ |
| 22.1.027 | Как должно происходить включение и отключение генераторов и гребных электродвигателей в ГЭУ с системой неизменного тока? | При снятом возбуждении электрической машины без разрыва цепи главного тока |
| 22.1.028 | Могут ли в цепях возбуждения электрических машин ГЭУ устанавливаться автоматические выключатели? | Не могут, за исключением случаев, когда выключатели действуют на снятие возбуждения с электрических машин при коротких замыканиях или повреждениях в цепи главного тока |
| 22.1.029 | Какую перегрузку должны выдерживать главные генераторы и полупроводниковый преобразователь в цепи главного тока? | Не менее 250% Iном в течении 2 с |
| 22.1.030 | Ток динамического торможения в ГЭУ переменно-постоянного тока не должен превышать? | 200% Iном |
| 22.1.031 | Допускается ли в цепях возбуждения электрических машин ГЭУ применять плавкие предохранители в качестве защиты? | Не допускается |
| 22.1.032 | Должна ли ГЭУ иметь нулевую защиту от самопроизвольного пуска после срабатывания защиты? | Нулевую защиту должна иметь любая ГЭУ |
| 22.1.033 | Какое количество средств активного управления судном установливается на судне, в случае их использования как главного движетельно-рулевого устройства? | Не менее двух |
| 22.1.034 | Какое минимальное число насосов должно входить в состав системы гидравлики ВРШ? | Два насоса с одинаковой подачей |
| 22.1.035 | Почему в ГЭУ часто используют двухъякорные гребные электродвигатели переменного тока с двумя трехфазными обмотками? | Для уменьшения пульсаций вращающего момента гребного электродвигателя |
| 22.2.001 | Гребные электрические установки (ГЭУ) по роду тока классифицируются как | 1. ГЭУ постоянного тока 2. ГЭУ переменного тока 3. ГЭУ двойного рода тока |
| 22.2.002 | Рекуперация энергии в сеть при реверсе возможна в гребных электрических установках | 1. Постоянного рода тока 2. Двойного рода тока с управляемым выпрямителем |
| 22.2.003 | По каким законам частотного регулирования может производиться управление ГЭУ переменно-переменного тока с преобразователем частоты в цепи главного тока? | 1 2 3 |
| 22.2.004 | В какой последовательности производится реверс в гребной электрической установке переменного тока с асинхронным двигателем фазным ротором ? | 1. Вводятся резисторы в фазный ротор асинхронного двигателя, затем изменяется чередование фаз подводимого напряжения 2. Вводятся резисторы в цепь фазного ротора асинхронного двигателя, уменьшается подводимое напряжение с помощью индукционного регулятора, изменяется чередование фаз подводимого напряжения |
| 22.2.005 | По какому закону производится управление ГЭУ переменного тока? | 1 2 |
| 22.2.006 | Какой тип преобразователей используется в гребных электрических установках переменного тока с преобразователями частоты? | 1. Непосредственный преобразователь частоты 2. Преобразователь частоты со звеном постоянного тока |
| 22.2.007 | Какое влияние оказывают высшие гармонические тока в гребной электрической установке двойного рода тока с управляемым выпрямителем? | 1. Перегрев отдельных элементов синхронных генераторов 2. Необходимость снижения допустимой нагрузки на синхронный генератор |
| 22.2.009 | Какую защиту должны иметь полупроводниковые преобразователи в главных цепях и цепях возбуждения генераторов и двигателей ГЭУ? | 1. От перегрузок 2. От перенапряжений 3. От внешних и внутренних коротких замыканий 4. От исчезновении напряжения питания в схеме управления 5. От изменения режима инвертора (опрокидывания), если предусмотрена работа преобразователя в инверторном режиме |
| 22.2.010 | Какие электроизмерительные приборы должны быть предусмотрены (как минимум) для обеспечения контроля работы ГЭУ постоянного тока? | 1. Вольтметр в цепи главного тока 2. Амперметр в цепи главного тока 3. Тахометр для ГЭД и гребных валов 4. Вольтметр в цепи возбуждения для систем с регулируемым возбуждением 5. Амперметр в цепи возбуждения для систем с регулируемым возбуждением |
| 22.2.011 | Какие электроизмерительные приборы должны быть предусмотрены, как минимум, для обеспечения контроля работы ГЭУ переменного тока? | 1. Ваттметр 2. Частотомер 3. Вольтметр в цепи главного тока 4. Амперметр в цепи главного тока 5. Тахометр для ГЭД и гребных валов 6. Вольтметр в цепи возбуждения для систем с регулируемым возбуждением 7. Амперметр в цепи возбуждения для систем с регулируемым возбуждением 8. Синхронизирующее устройство для включения генераторов на параллельную работу |
| 22.2.012 | Какие системы распределения электрической энергии допускается применять в высоковольтных (свыше 1000 В) установках переменного трехфазного тока? | 1. Трехпроводной изолированной системы 2. Четырехпроводной системы с глухозаземленной нейтралью 3. Трехпроводной системы с нейтралью, соединенной с корпусом через высокоомный резистор или реактор |
| 22.2.013 | Что может использоваться в качестве тормозного устройства валопровода? | 1. Тормоз 2. Стопорное устройство 3. Валоповоротное устройство |
| 22.2.015 | Какую защиту должна иметь любая гребная электрическая установка? | 1. Защиту от перегрузки 2. Максимальную защиту от токов короткого замыкания 3. Нулевую защиту от самопроизвольного пуска после срабатывания любой защиты |
| 22.3.001 | При применении циркуляционной смазки подшипников масляная система ГЭД должна быть оборудована фильтром и расходной гравитационной цистерной, обеспечивающей подачу масла к подшипникам в течении не менее … минутной работы с выключенным насосом, если конструкция подшипников не предусматривает нормальной смазки на период выбега судна. | 15 |
| 22.3.002 | Максимально допустимое время поворота движетельно-рулевой колонки на 180°, для установок с винтом диаметром до 2 м включительно составляет не более ... секунд. | 20 |
| 22.3.003 | Максимально допустимое время поворота движетельно-рулевой колонки на 180°, для установок с винтом диаметром свыше 2 м включительно составляет не более ... секунд. | 30 |
| 22.3.004 | Время перекладки лопастей ВРШ с положения полного хода вперед на положение заднего хода при неработающих главных механизмах не должно превышать … секунд для винтов диаметром до 2 м включительно. | 20 |
| 22.3.005 | Время перекладки лопастей ВРШ с положения полного хода вперед на положение заднего хода при неработающих главных механизмах не должно превышать … секунд для винтов диаметром свыше 2 м. | 30 |
| 22.3.006 | Главные генераторы, полупроводниковые преобразователи гребного электродвигателя, а так же аппаратура цепей главного тока должны выдерживать перегрузку по току 250 % Iном в течении … секунд. | 2 |
| 22.3.007 | Главные генераторы, полупроводниковые преобразователи гребного электродвигателя, а так же аппаратура цепей главного тока должны выдерживать перегрузку по току … % Iном в течении 2 с. | 250 |
| 23.1.001 | Для чего применяют сложные якорные обмотки в машинах постоянного тока (МПТ)? | Для ограничения величины тока в параллельных ветвях в допустимых пределах |
| 23.1.002 | Поле продольной реакции якоря в машинах постоянного тока (МПТ) возникает при | Сдвиге щеток с геометрической нейтрали |
| 23.1.003 | Какая характеристика генератора постоянного тока (ГПТ) называется внешней? | Графически выраженная зависимость напряжения ГПТ от его тока якоря при постоянстве других параметров |
| 23.1.004 | При удовлетворительной настройке щеточного устройства машины постоянного тока (МПТ) наблюдается повышенное искрение на сбегающих кромках щеток. Какие меры нужно предпринять? | Нужно уменьшить эффективность добавочных полюсов МПТ |
| 23.1.005 | Как количественно учесть размагничивающее действие продольной реакции якоря синхронной машины? | По величине продольного катета реактивного треугольника в масштабе МДС |
| 23.1.006 | Какая характеристика двигателя постоянного тока (ДПТ) называется внешней? | Зависимость частоты вращения ДПТ от тока якоря при постоянстве остальных параметров |
| 23.1.007 | У двигателя постоянного тока (ДПТ) при большом моменте сопротивления на валу произошел обрыв цепи обмотки возбуждения. Каковы последствия? | Произойдет торможение двигателя до полной остановки при резком возрастании тока якоря. Если двигатель не будет отключен своевременно от сети, произойдет существенная термоперегрузка ДПТ |
| 23.1.009 | У синхронного двигателя (СД) произошел обрыв цепи обмотки возбуждения. Какой режим машины будет в этом случае? | СД перейдет в режим асинхронного двигателя, потребляя из сети реактивный ток |
| 23.1.010 | Основная причина появления тока через подшипники электромашины | Повышенная неравномерность воздушного зазора машины |
| 23.1.011 | Для построения нагрузочной характеристики синхронного генератора необходимо иметь | Xарактеристику холостого хода и реактивный треугольник |
| 23.1.012 | Степень увлажненности судовых электромашин (СЭМ) определяется | Путем определения коэффициента абсорбции |
| 23.1.013 | В каких пределах должна быть величина удельного нажатия щеток СЭМ? | 0,015 ... 0,04 МПа |
| 23.1.014 | Предельное значение биения коллектора машины постоянного тока диаметром до 250 мм составляет | 0,02 мм |
| 23.1.015 | Величина предельно допустимой температуры нагрева изоляции класса «А» у СЭМ составляет | 105°С |
| 23.1.016 | Величина предельно допустимой температуры нагрева изоляции класса «В» у СЭМ составляет | 130°С |
| 23.1.017 | Величина предельно допустимой температуры нагрева изоляции класса «F» у СЭМ составляет | 155°С |
| 23.1.018 | Допустимая Правилами Регистра величина неравномерности воздушного зазора судовых синхронных машин составляет | До ± 10% от среднего зазора |
| 23.1.019 | Максимально-допустимая скорость нагрева при сушке СЭМ мощностью более 100 кВт равна | От 4 до 5°С в час |
| 23.1.020 | Величина предельно-допустимой температуры нагрева изоляции класса «Н» СЭМ равна | 180°С |
| 23.1.021 | Критерием общего нагрева и эффективности системы охлаждения электромашины является температура охлаждающего воздуха на выходе из полости машины. Каково ее максимально-допустимое значение для СЭМ? | 65°С |
| 23.1.022 | У генератора постоянного тока (ГПТ) траверза щеточного устройства смещена с геометрической нейтрали по направлению вращения. Каково будет действие продольной реакции якоря? | Поле продольной реакции якоря будет оказывать размагничивающее действие |
| 23.1.023 | С какой целью в генераторах постоянного тока (ГПТ) применяются противокомпаундные обмотки (ПКО)? | Для получения так называемой «мягкой» внешней характеристики ГПТ |
| 23.1.024 | С какой целью в двигателях постоянного тока (ДПТ) наряду с обмоткой независимого возбуждения (НВ) применяется последовательная обмотка, МДС которой действует согласно с МДС обмотки НВ? | Для получения повышенного движущего момента ДПТ таким образом, чтобы при увеличении момента сопротивления на валу была обеспечена внешняя характеристика, близкая к гиперболе |
| 23.1.025 | У гребного электродвигателя (ГЭД) постоянного тока произошел обрыв в цепи обмотки возбуждения. Каковы будут последствия? | Произойдет торможение ГЭД при резком возрастании тока якоря. Если не будет отключено возбуждение генераторов, питающих ГЭД, произойдет существенная термоперегрузка ГЭД |
| 23.1.026 | Как при настройке системы возбуждения синхронного генератора лучше учесть действие продольной реакции якоря? | По величине продольного катета реактивного треугольника в масштабе МДС |
| 23.1.027 | Почему в СЭМ переменного тока нежелательно применение дробных обмоток якорей? | Потому что следствием применения дробных обмоток являются пульсации поля машины, приводящие к колебательным процессам |
| 23.1.028 | Асинхронный двигатель (АД) работает при номинальной, неизменной частоте судовой сети, постоянном моменте сопротивления на валу (М с) и значительном понижении напряжения судовой сети. Каковы последствия? | Произойдет существенное повышение тока ротора и соответственно якоря, значительное увеличение электрических потерь, сопровождающееся термоперегрузкой машины |
| 23.1.029 | Асинхронный двигатель (АД) работает при номинальной частоте судовой сети, постоянном моменте сопротивления Мс на валу и значительно повышенном питающем напряжении. Каковы последствия? | При значительном повышении питающего напряжения существенно возрастают потери в стали (особенно в зоне нелинейного участка кривой намагничивания). Намагничивающий ток возрастет |
| 23.1.030 | Какое состояние ротора асинхронного двигателя (АД) с фазным ротором называется несимметричным? | Состояние, при котором токи в фазах ротора различны |
| 23.1.031 | Какие основные меры предпринимаются для предотвращения протекания токов через подшипники крупных СЭМ? | Исключение повышенной неравномерности воздушного зазора СЭМ и обеспечение изоляции одного подшипника от фундамента |
| 23.1.032 | Каков первоначальный признак протекания токов через подшипник СЭМ? | Коксование смазки подшипника |
| 23.1.033 | На бирке СЭМ, проходящей печную сушку, указан класс изоляции «В» (максимально-допустимая температура нагрева равна 130°С), но в качестве пазовой изоляции применен прессшпан. Можете ли повысить с целью ускорения сушки температуру в печи до 130°С? | Нет, нельзя, поскольку у прессшпана максимально-допустимая температура нагрева равна 105°С |
| 23.1.035 | Почему при сушке машины постоянного тока (МПТ) током от постороннего источника требуется постоянное проворачивание якоря? | Во избежание термоперегрузки коллектора и петушков |
| 23.1.036 | Какую роль, кроме успокоительной, играют демпферные обмотки в синхронных двигателях (СД)? | Выполняют и роль пусковой обмотки при асинхронном пуске СД |
| 23.1.037 | Компенсационные обмотки (КО) применяются в машинах постоянного тока (МПТ) с целью | Обеспечения требуемого качества коммутации |
| 23.1.038 | В каких случаях в машинах постоянного тока (МПТ) возникает поле поперечной реакции якоря? | Всегда, как только появляется ток якоря |
| 23.1.039 | Какая характеристика генератора постоянного тока (ГПТ) называется регулировочной? | Зависимость тока возбуждения ГПТ от тока якоря при постоянстве остальных параметров |
| 23.1.040 | У двигателя постоянного тока (ДПТ) при малом моменте сопротивления на валу произошел обрыв цепи обмотки возбуждения. Каковы могут быть последствия? | Произойдет чрезмерное повышение частоты вращения ДПТ и выход из строя обмоток якоря по этой причине |
| 23.1.041 | Xарактеристикой короткого замыкания синхронного генератора (СГ) называют | Зависимость тока закороченного якоря СГ от тока возбуждения при постоянстве частоты вращения |
| 23.1.042 | К чему приведет обесточивание цепи обмотки возбуждения синхронного двигателя? | Машина перейдет в режим асинхронного двигателя |
| 23.1.043 | Нагрузочной характеристика синхронного генератора (СГ) называется | Зависимость напряжения СГ от тока возбуждения при постоянстве тока нагрузки и других параметров |
| 23.1.044 | Почему в крупных СЭМ необходимо обязательно периодически определять неравномерность воздушного зазора? | Для предотвращения протекания токов через подшипники и повышенной вибрации СЭМ |
| 23.1.045 | Каков предельно-допустимый уровень нагрева масла подшипника скольжения судового генератора? | 65°С |
| 23.2.001 | При сушке крупных судовых электромашин (СЭМ) ежечасно контролируются (с записью в журнале) значения | 1. Сопротивления изоляции 2. Температуры нагрева 3. Коэффициента абсорбции |
| 24.1.001 | Причиной того, что при повороте сельсина датчика в одном направлении на полный оборот, сельсин приемник вращается в пределах половины оборота с изменением направления вращения является | Обрыв цепи одной из обмоток синхронизации сельсина датчика |
| 24.1.002 | Причиной постоянной повышенной погрешности в прямом и обратном направлении системы синхронной связи, когда ротор сельсина-приемника отстает от датчика является | Повышенное трение в подшипниках и скользящих щеточных контактах ротора сельсина-приемника |
| 24.1.003 | Сельсины питаются | Напряжением переменного тока |
| 24.1.004 | В какой системе судовой связи применяются дифференциальные электромагнитные акустические преобразователи? | Безбатарейной связи |
| 24.1.005 | Количество шнуровых комплектов судовых АТС зависит от | Емкости АТС |
| 24.1.006 | Количество одновременно разговаривающих абонентов в судовой АТС ограничивает | Количество шнуровых комплектов |
| 24.1.007 | Для посылки сигнала вызова в судовых телефонных аппаратах и коммутаторах безбатарейной связи применяют | Индукторы |
| 24.1.008 | Для сигнализации о включении питания в судовых телеграфах применяется | Электромагнитное реле с сигнальным флажком - бленкер |
| 24.1.009 | Емкость судовой АТС определяет | Количество абонентских комплектов |
| 24.1.010 | Через угольный микрофон при разговоре проходит | Переменный ток, звуковой частоты |
| 24.1.011 | Что является основным препятствием для построения судовых электронных АТС большой емкости (100 абонентов и более)? | Низкое качество контакта электронных коммутационных элементов по сравнению с механическими, ведущее к значительному рабочему затуханию в разговорном тракте |
| 24.1.012 | Основное преимущество трехпроводной системы безбатарейной командной связи по сравнению с двухпроводной проявляется | При циркулярном соединении нескольких абонентов |
| 24.1.013 | Какая из перечисленных неисправностей телефонного аппарата с дисковым номеронабирателем и рычажным переключателем с механическими контактами, может вызвать медленное и неравномерное вращение диска, приводящее к неправильному набору номера? | Загрязнение трущихся поверхностей механизма номеронабирателя |
| 24.1.014 | При замене поврежденного телефонного шнура, соединяющего микротелефонную трубку с телефонным аппаратом хороший контакт жил соединительных зажимов достигается | Путем обжатия медных жил зажимами при помощи специальных щипцов |
| 24.1.015 | Основным недостатком электронного контакта, при использовании в качестве коммутационного элемента АТС, по сравнению с механическим контактом, является | Xудшее качество контакта |
| 24.1.016 | Одной из функций трансформатора (обозначены на схеме Т1 и Т2) в телефонном аппарате является | Согласование сопротивлений отдельных элементов разговорной части схемы с входным сопротивлением линии |
| 24.1.017 | Какой из перечисленных в ответах принципов коммутации практически не применяется в судовых АТС? | С частотным разделением каналов |
| 24.1.018 | Сколько систем синхронной связи применяется в судовых телеграфах? | Две |
| 24.1.019 | Взаимозаменяемы ли микрофон и телефон телефонного аппарата безбатарейной командной связи? | Да |
| 24.1.020 | До какого момента подаются звуковые сигналы аварийно-предупредительной сигнализации? | До момента, пока не поступит подтверждение об их принятии (квитировании) |
| 24.1.021 | До какого момента работает визуальная индикация аварийно-предупредительной сигнализации? | До устранения неисправности |
| 24.1.022 | Частота звучания приборов звуковой сигнализации, за исключением колокола, должна находиться в диапазоне | От 200 до 2500 Гц |
| 24.1.023 | В цепях питания авральной сигнализации предусматривается защита | От короткого замыкания |
| 24.1.024 | Сигнализация положения дверей пассажирских и грузовых накатных судов должна подавать световую и звуковую сигнализацию в случае | Если одна дверь не полностью закрыта или задраена или хотя бы одно задраивающее или запирающее устройство разомкнуто |
| 24.1.025 | Укажите периодичность проверки действия телефонов безбатарейной связи | Не реже одного раза в месяц |
| 24.1.026 | Укажите возможность использования авральной сигнализации для иных, кроме прямого назначения целей | Запрещается |
| 24.1.027 | Укажите сколько независимых средств должно быть предусмотрено для передачи команд с ходового мостика в машинное помещение или пост управления, откуда обычно осуществляется управление частотой вращения и направлением упора гребных винтов | Два |
| 24.1.028 | Укажите должны ли предусматриваться надлежащие средства связи с ходового мостика и из машинного помещения с любым другим местом, из которого может осуществляться управление частотой вращения или направлением упора гребных винтов | Должны |
| 24.1.029 | Укажите, какие меры необходимо принять при установке переговорных аппаратов | Xорошая слышимость при работающих механизмах |
| 24.1.030 | Укажите, допускается ли установка одного переговорного устройства на два поста управления, расположенных близко друг к другу | Да |
| 24.2.001 | Какой кабель можно использовать для проводки сети под аналоговые судовые АТС? | 1. Витая пара 2. 4-х-жильный витой кабель |
| 24.2.002 | Машинные телеграфы должны быть оборудованы | 1. Визуальной сигнализацией о наличии напряжения в цепи питания 2. Звуковой сигнализацией об исчезновении напряжения в цепи питания |
| 24.2.003 | Звуковые приборы авральной сигнализации должны устанавливаться | 1. На открытых палубах 2. В машинном помещении 3. В производственных помещениях 4. В коридорах, служебных и общественных помещениях 5. В общественных помещениях, если их площадь превышает 150 м2 |
| 24.2.004 | Сигнализация контроля дееспособности машинного персонала устанавливается на судах | 1. Где вахта в машинном отделении несется одним человеком 2. На судах с безвахтенным обслуживанием машинного отделения |
| 24.2.005 | В системах телевизионного наблюдения и сигнализации (СТН) должна быть предусмотрена следующая аварийно-предупредительная сигнализация | 1. Неисправность СТН 2. Неисправность телекамеры 3. Исчезновение основного питания 4. Неисправность устройства обнаружения пожара 5. Неисправность устройства записи видеоинформации 6. Неисправность (короткое замыкание, обрыв цепи) канала «телекамера-монитор» |
| 24.2.006 | Укажите периодичность проверки действия авральной сигнализации | 1. Перед выходом судна в рейс 2. Не реже одного раза в 10 дней |
| 24.2.007 | Укажите периодичность проверки действия электрической аппаратуры управления и сигнализации закрытия водонепроницаемых дверей | 1. Перед выходом судна в рейс 2. Не реже одного раза в неделю |
| 24.2.008 | Укажите помещения, с которыми должна быть установлена двусторонняя связь | 1. Машинное отделение 2. Котельные помещения 3. Помещения вспомогательных механизмов |
| 24.3.001 | Проблесковые сигналы судовой сигнализации должны излучать свет в течении … % времени всего цикла работы. | 50 |
| 24.3.002 | Если сигнал обнаружения пожара на приемном устройстве не будет принят во внимание в течении … мин, в машинных, жилых и других помещениях, где могут находится члены экипажа, должна автоматически включаться сигнализация о пожаре. | 2 |
| 24.3.003 | Питание сигнализации предупреждения о пуске системы объемного пожаротушения должно осуществляться от судовой сети и аккумуляторной батареи емкостью, достаточной для ее питания в течении … мин. | 30 |
| 24.3.004 | Сигнализация контроля дееспособности машинного персонала должна осуществлять контроль с периодичностью не более … мин. | 30 |
| 24.3.005 | Сигнализация поступления воды в грузовые трюмы навалочных судов вместо аварийного источника может питаться от постоянно заряжаемой аккумуляторной батареи, обеспечивающей питание в течении не менее … часов. | 18 |
| 24.3.006 | Сигнализация о пуске стационарной системы пожаротушения локального применения может в качестве аварийного источника электроэнергии использовать отдельную постоянно заряжаемую аккумуляторную батарею, обеспечивающую питание системы в течении времени не менее … часов. | 20 |
| 25.1.001 | Производство работ по техническому обслуживанию осуществляется только | На бездействующих СТСиК |
| 25.1.002 | Укажите, кто должен принять СТСиК после окончания работ и проверки средства управления, контроля, аварийно-предупредительной сигнализации и защиты | Лицо, ответственное за заведование |
| 25.1.003 | Нормы и нормативы по технической эксплуатации судна, СТС и К устанавливают | Количественные значения ресурсов, расходуемых в единицу времени |
| 25.1.004 | Порядок хранения и использования обеспечивающих документов устанавливается | Капитаном судна совместно со старшим механиком |
| 25.1.005 | Приказ о выводе судов из эксплуатации для ремонта издает | Судовладелец |
| 25.1.006 | Ответственным за своевременное выполнение работ по подготовке судна к ремонту является | Капитан |
| 25.1.007 | Укажите организацию, разрабатывающую рабочие чертежи, эскизы и технологические процессы для ремонтируемого судна, потребность в которых возникла в процессе ремонта судна | Судоремонтное предприятие |
| 25.1.008 | Ответственным за организацию безопасной стоянки ремонтируемых судов на акватории судоремонтного предприятия является | Администрация судоремонтного предприятия |
| 25.1.009 | Ответственность за полноту и качество дефектации СТС и К, переданных в ремонт, в объеме работ, включенных в ведомость заявленных ремонтных работ несет | Судоремонтное предприятие |
| 25.1.010 | Ответственность за подготовку ремонтируемых судов к зимней стоянке несет | Экипаж, если иное не предусмотрено контрактом |
| 25.1.011 | Ответственность за проведение испытаний после ремонта и исправную работу СТС и К, отремонтированных судоремонтным предприятием, несет | Судоремонтное предприятие |
| 25.1.012 | Ответственность за обслуживание СТС иК во время испытаний несет | Экипаж судна |
| 25.1.013 | Разработчиком программы испытаний судна после ремонта является | Судоремонтное предприятие |
| 25.1.014 | Если в процессе испытаний отремонтированного судна обнаружены дефекты, влияющие на безопасность мореплавания, повторные испытания производятся | По требованию судовладельца или Классификационного общества |
| 25.1.015 | Ответственность за противопожарное состояние ремонтируемого судна несет | Капитан судна |
| 25.1.016 | Укажите организацию предоставляющую на время ремонта судовых противопожарных и осушительных средств дублирующие средства | Судоремонтное предприятие |
| 25.1.017 | При устранении дефектов необходимо принять меры | Исключающие повторение дефектов |
| 25.1.018 | При появлении неисправности в работе дизеля в первую очередь необходимо | Снизить угловую скорость коленчатого вала дизеля до минимально возможных пределов |
| 25.1.019 | Перед замером раскепов необходимо убедиться в том, что | Рамовые шейки вала опираются на нижние вкладыши подшипников |
| 25.1.020 | После обнаружения ослабления анкерных связей необходимо | Сократить периодичности контроля |
| 25.1.021 | Продолжительность и сроки окончания работ по техобслуживанию, которые могут быть выполнены только при стоянке судна у причала, должны быть согласованы | С заданной степенью готовности судна |
| 25.1.022 | Судовладелец при проведении работ по техобслуживанию судов несет ответственность | За материальное обеспечение |
| 25.1.023 | Укажите, кто производит приемку по окончании работ, проверки средств управления, контроля, аварийно-предупредительной сигнализации и защиты СТСиК | Лица, ответственные за заведование |
| 25.1.024 | Укажите, должны ли регистрироваться вахтенным механиком в машинном журнале все действия, связанные с техническим использованием, обслуживанием и ремонтом судовых устройств? | Должны |
| 25.1.025 | Укажите, должна ли вывешиваться предупредительная табличка при неисправном состоянии судового устройства? | Должна |
| 25.1.026 | Когда судовладелец должен согласовать ведомость заявленных ремонтных работ с Классификационным обществом и другими органами надзора | До постановки судна на ремонт |
| 25.1.027 | Руководство работами по подготовке судна к ремонту осуществляет | Старший механик и старший помощник капитана |
| 25.1.028 | Кто несет ответственность за своевременное выполнение работ по подготовке судна к ремонту? | Капитан |
| 25.1.029 | Рабочие чертежи, эскизы и технологические процессы для ремонтируемого судна, потребность в которых возникла в процессе ремонта судна, разрабатывает | Судоремонтное предприятие |
| 25.1.030 | Что должны иметь поднадзорные Классификационному обществу механизмы и оборудование, а также изделия и материалы, устанавливаемые на судне? | Соответствующие документы и клейма Классификационного общества |
| 25.1.031 | Конструкторская, техническая и технологическая документации по СТС и К, поднадзорные Классификационному обществу, используемые при ремонте, должны | Быть согласованы с судовладельцем и одобрены Классификационным обществом |
| 25.1.032 | Ремонт судна должен проводиться под надзором | Классификационного общества и судовладельца |
| 25.1.033 | Спуск судна с дока осуществляется после ……….. подтверждения капитана о готовности судна к спуску | Письменного |
| 25.1.034 | Кто несет ответственность за проведение испытаний после ремонта и исправную работу СТС и К, отремонтированных судоремонтным предприятием? | Судоремонтное предприятие |
| 25.1.035 | Кто обеспечивает обслуживание СТС К во время испытаний? | Экипаж судна |
| 25.1.036 | Программа испытания судна после ремонта разрабатывается | Судоремонтным предприятием |
| 25.1.037 | Надо ли проводить повторные испытания, если в процессе испытаний отремонтированного судна обнаружены дефекты, влияющие на безопасность мореплавания? | Надо по требованию судовладельца или Классификационного общества |
| 25.1.038 | Кто несет ответственность за организацию безопасной стоянки ремонтируемых судов на акватории судоремонтного предприятия? | Администрация судоремонтного предприятия |
| 25.1.039 | Кто несет ответственность за противопожарное состояние ремонтируемого судна? | Капитан судна |
| 25.1.040 | На время ремонта судовых противопожарных и осушительных средств дублирующие средства предоставляет | Судоремонтное предприятие |
| 25.1.041 | При обнаружении повреждения шпоночного паза центробежного насоса следует, при ремонте, проверить осмотром и измерением наличие смятия шпоночного паза. Устранение повреждения достигается калиброванием шпоночного паза. При этом следует проверить, что допустимое увеличение ширины шпоночного паза составляет … % от номинального размера | 10 |
| 25.1.042 | При обнаружении повреждений шестерен шестеренного насоса, при ремонте проверить осмотром и магнитной дефектоскопией наличие сколов, изломов, трещин в зубьях. Для устранения повреждений шестерни заменить в сборе комплектно и проверить состояние прилегания шестерен. Пятно при проверке «на краску» должно составлять не менее …% длины и 30 % высоты зуба | 60 |
| 25.1.043 | Когда лица комсостава обязаны: - осмотреть СТС и К своего заведования, опробовать их в работе; - проверить комплектность, сроки действия судовых документов и ведение документации по своему заведованию; - проверить наличие снабжения, документации | При назначении на судно |
| 25.1.044 | Ответственные за заведование обязаны докладывать о техническом состоянии заведования рапортом старшему механику | При смене старшего механика |
| 25.1.045 | Разрешение на выполнение работ по техническому обслуживанию дает | Старший механик или старпом |
| 25.1.046 | Ответственность за материально-техническое обеспечение ТО СТС и К несет | Судоходная компания |
| 25.1.047 | Кто несет ответственность за ведение планов-графиков ТО СТС и К? | Ответственный за заведование |
| 25.1.048 | Как должны обрабатываться места возможного возникновения трещин парового котла? | До чистого металла и затем протравливаться |
| 25.1.049 | Технологию ремонта котла при обнаружении дефектов превышающих нормы одобряет | РМРС |
| 25.1.050 | Качество очистки парообразующих труб котла проверяется | Визуально и пропусканием шариков диаметром 0,9 и 0,85 от внутреннего диаметра |
| 25.1.051 | Подвергаются ли химической очистке пароперегреватели? | Нет |
| 25.1.052 | При ремонте кирпичной кладки, кирпичи бывшие в употреблении, устанавливаются | Во внутреннюю часть кладки |
| 25.1.053 | Если обнаружено провисание прямых котельных труб более 1% длины, то они должны быть | Заменены |
| 25.1.054 | При глушении каких типов котельных труб необходимо сделать в них отверстия | Парообразующих |
| 25.1.055 | Вскрытие цистерн для запасов котельной воды, балластных цистерн, их осмотр и очистка, восстановление антикоррозионного покрытия производится не реже | Одного раза в год |
| 25.1.056 | Укажите с какой периодичностью старший механик должен контролировать ведение планов-графиков и их исполнение | Ежемесячно |
| 25.2.001 | Разрешение на производство работ по техническому обслуживанию СТСиК дает | 1. Старший механик 2. Старший помощник |
| 25.2.002 | Укажите, что должно указываться в планах-графиках | 1. Исполнители 2. Объемы работ 3. Сроки выполнения 4. Наименование СТСиК |
| 25.2.003 | Основными документами первичного учета являются | 1. Планы-графики технического обслуживания СТСиК 2. Формуляры, журналы учета технического состояния СТСиК 3. Судовой журнал, машинный журнал, электромеханический журнал, радиожурнал 4. Книги учета материально-технического снабжения, запасных частей и приспособлений |
| 25.2.004 | Нормы и нормативы по технической эксплуатации судна устанавливаются | 1. Судовладельцем 2. Уполномоченными органами надзора 3. Федеральными органами исполнительной власти |
| 25.2.005 | Укажите документы, относящиеся к «основной ремонтной документации» | 1. Акты дефектации 2. Контракт на ремонт судна 3. Исполнительная ремонтная ведомость 4. Ведомость заявленных ремонтных работ |
| 25.2.006 | Какие из перечисленных документов относятся к исходным материалам для составления ведомости заявленных ремонтных работ? | 1. Шнуровые книги 2. Нормы допускаемых износов 3. Акты, предписания и требования органов надзора 4. Конструкторская и техническая документация по судну 5. Формуляры и журналы учета технического состояния СТС и К 6. Требования национальных и международных нормативных актов 7. Результаты предремонтной дефектации, наблюдений и осмотров в процессе эксплуатации |
| 25.2.007 | Руководителями работ по подготовке судна к ремонту являются | 1. Старший механик 2. Старший помощник капитана |
| 25.2.008 | Укажите установленные виды ремонта | 1. Плановый 2. Аварийный |
| 25.2.009 | Укажите факторы, которые в большей степени обеспечивают успешную эксплуатацию судовых дизелей | 1. Быстрота и качество устранения выявленных неисправностей 2. Своевременность определения обслуживающим персоналом неисправности в работе дизелей |
| 25.2.010 | Укажите основные причины, вызывающие неполадки в работе дизелей | 1. Некачественный ремонт 2. Несоблюдение правил технической эксплуатации и инструкций по обслуживанию 3. Неправильное (неквалифицированное) регулирование его узлов, систем и механизмов |
| 25.2.011 | Укажите причины, вызывающие стуки металлического происхождения в цилиндре двигателя | 1. Заедание поршней 2. Больше зазоры между поршнями и втулками цилиндров 3. Большие зазоры в шатунном подшипнике или во втулке верхней головки шатуна |
| 25.2.012 | Укажите действия, которые необходимо периодически выполнять в отношении шатунных болтов четырехтактных дизелей | 1. Дефектоскопический контроль 2. Замер остаточного удлинения |
| 25.2.013 | Контракт на ремонт судна подписывает | 1. Администрации судовладельца и судоремонтного предприятия 2. Уполномоченные представители судовладельца и судоремонтного предприятия |
| 25.2.014 | Какие документы должны быть представлены инспектору Классификационного общества, по его требованию? | 1. Технические 2. Конструкторские 3. Технологические |
| 25.2.015 | При испытаниях, после проведенного ремонта, проверяется | 1. Качество выполненных ремонтных работ 2. Работа и взаимодействие всех систем, оборудования и механизмов в действии |
| 25.2.016 | Что необходимо проверить при обнаружении повреждений вкладышей подшипников скольжения воздушного компрессора? | 1. Наличие трещин 2. Износ рабочей поверхности 3. Величину масляного зазора 4. Выкрашивание и отслаивание заливки белого металла |
| 25.2.017 | При обнаружении повреждений внутренней поверхности втулки верхней головки шатуна воздушного компрессора следует при ремонте, проверить осмотром наличие | 1. Рисок 2. Задиров |
| 25.2.018 | При обнаружении повреждений корпуса сепаратора при ремонте проверить визуальным осмотром, цветной или магнитной дефектоскопией для обнаружения трещин, обломов, коррозионных разрушений. Устранение повреждений обеспечить | 1. Ремонт сваркой 2. Заменой корпуса |
| 25.2.019 | Кто должен в совершенстве знать принцип работы, технико-эксплуатационные характеристики, конструктивные элементы и особенности судового оборудования и должны обеспечить его исправное техническое состояние, постоянную готовность к действию, своевременное предъявление органам надзора к освидетельствованию и правильное ведение технической документации? | 1. Лицо комсостава 2. Ответственные за заведование |
| 25.2.020 | Каков порядок ввода СТС и К в действие после устранения неисправностей? | 1. Завершение выполнения работы 2. Уведомление вахтенного помощника |
| 25.2.021 | Как часто производится проверка постоянной готовности к действию резервных и аварийных СТС? | 1. Не реже одного раза в две недели 2. В соответствии с судовым планом проверок |
| 25.2.022 | По какой системе осуществляется ТО СТС и К? | 1. Планово-предупредительной 2. На основе планов-графиков ТО и по результатам контроля диагностических параметров |
| 25.2.023 | Перечислите обязанности ответственного за заведование по ТО СТС и К в соответствии с ПТЭ МС | 1. Вести журналы учета технического состояния 2. Присутствовать при вскрытии и закрытии СТС и К 3. Контролировать объем и качество выполненных работ по ТО 4. Определять техническое состояние, планировать выполнение ТО 5. Принимать непосредственное участие в выполнении ТО |
| 25.2.024 | В каких случаях допускается эксплуатация СТС и К с неустраненными повреждениями? | 1. СТС будет временно эксплуатироваться с ограничениями 2. Устранение неисправностей в данное время невозможно или нецелесообразно 3. Xарактер ограничений определяется Классификационным обществом или капитаном 4. Техническим службам судоходной компании исполнен соответствующий доклад |
| 25.2.025 | Какие основные требования предъявляются к состоянию и хранению специнструмента, приспособлений и запасных частей | 1. Должны быть исправны 2. Место хранения должно быть легкодоступным 3. Место хранения должно исключить повреждения |
| 25.2.026 | Периодичность работ по ТО СТС и К определена | 1. В инструкции завода изготовителя 2. В технической документации судоходной компании |
| 25.2.027 | На что необходимо обратить особое внимание при оценке технического состояния СТС | 1. На характер износов 2. На состояние рабочих поверхностей 3. На опасные места с точки зрения образования трещин |
| 25.2.028 | В каких местах производится обмер элементов СТС? | 1. В одних и тех же местах 2. Местах интенсивного износа 3. Цилиндрические в нескольких сечениях 4. В месте определенном формой отчетного документа по определению технического состояния, разработанной судоходной компанией |
| 25.2.029 | Какие материалы должны использоваться при выполнении ТО и ремонта? | 1. Одобренные судоходной компанией 2. Те, которые установлены конструкторской документацией |
| 25.2.030 | Как должен проводиться контроль технического состояния парового котла? | 1. Осмотром и обмером 2. Проведением гидравлических испытаний 3. С помощью дефектоскопии и металлографии |
| 25.2.031 | Как должен проводиться контроль несквозных трещин парового котла? | 1. Неразрушающими методами 2. Контрольным засверливанием |
| 25.2.032 | Какие документы регламентируют величины допустимых износов и деформаций ответственных частей котла? | 1. Инструкция по эксплуатации 2. Технические условия на ремонт данного котла 3. Руководство по техническому надзору за судами в эксплуатации |
| 25.2.033 | При замене сальниковой набивки котельной арматуры недопустимо | 1. Наличие масла в набивке 2. Применять набивку для не подходящих условий работы |
| 25.2.034 | Какие систематические действия должны предприниматься для контроля состояния судовых трубопроводов? | 1. Осмотры 2. Выборочный контроль остаточных толщин с применением приборов неразрушающего контроля |
| 25.2.035 | Какие действия предпринимаются для поддержания исправного технического состояния забортных клапанов, захлопок сточной систем? | 1. Осматриваются 2. Продуваются при необходимости 3. Обогреваются при низких температурах |
| 25.2.036 | Укажите от чего зависят наиболее часто встречающиеся в практике сборки перекосы поршней | 1. От односторонней конусности шейки мотыля 2. От непараллельности оси шейки мотыля по отношению к оси вала 3. От неправильной пригонки верхней половины мотылевого подшипника |
| 25.3.002 | Вставьте слово по смыслу: Перед допуском людей в котел обеспечить надежное разобщение вскрываемого котла от действующих котлов и пароводяных … | Сепараторов |
| 25.3.003 | Вставьте слово по смыслу: Перед допуском людей в котел необходимо убедиться в отсутствии | Давления |
| 25.3.004 | Перед допуском людей в котел необходимо убедиться, что в нем температура не превышает ………градусов Цельсия | 50 |
| 25.3.005 | Перед допуском людей в котел необходимо обеспечить освещение переносными светильниками напряжением не более ………вольт. | 12 |
| 25.3.007 | Величина допустимого перекоса указывается заводом-строителем в паспорте дизеля. Если такие данные отсутствуют, то за допустимую величину перекоса считают … мм на 1 м длины поршня | 0,15 |
| 25.4.001 | Укажите правильные определения | 1. Восстановление исправного технического состояния судна, СТС и К и установленных технико-эксплуатационных показателей 2. Поддержание в эксплуатации судна, СТС и К в исправном техническом состоянии и соблюдение установленных технико-эксплуатационных показателей |
| 25.4.002 | Укажите максимальные величины допускаемых Регистром Морского Судоходства России расцентрований на фланцевом соединении вала дизеля с упорным валом | на смещение ≤0,10 мм и на излом ≤0,15 мм |
| 25.4.003 | Укажите максимальные величины допускаемых Регистром Морского Судоходства России расцентрований на фланцевых соединениях промежуточных валов | на смещение ≤0,15 мм и на излом ≤0,20 мм |